| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Α.Τ. 1

10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(1,00 x 2,00 x 3,33) 6,66 m3 x 1,5 = 10,00 ton

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 ton

Α.Τ. 2

10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(2,00 x 2,00 x 3,33) 13,33 m3 x 1,5 = 20,00 ton

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 ton

Α.Τ. 3

10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(20,00 + 20,00 + 10,00) 50,00 ton x 10,00 m = 50,00 ton x 10m

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 ton x 10m

Α.Τ. 4

10.07 	Μεταφορές με αυτοκίνητο

10.07.02 	διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

50,00 ton x 5,00 km = 250,00 ton.km

ΣΥΝΟΛΟ = 250,00 ton.km

Α.Τ. 5

20.01 	Εκθάμνωση εδάφους

20.01.01 	με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(5,00 x 8,00) + (5,00 Χ 12,00) = 100,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 m2

Α.Τ. 6

Ν.20.02.01 	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία αρχαιολόγου

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(5,00 x 8,00) = 40,00 m2 x 0,50 m = 20,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m3

Α.Τ. 7

Ν.20.02.02 Προσαύξηση τιμής εκσκαφής γαιώδους χωρίς χρήση μηχανικών μέσων για εκτέλεση της εργασίας με αρχαιολογικούς μεθόδους

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(5,00 x 8,00) = 40,00 m2 x 0,25 m = 10,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 m3

Α.Τ. 8

20.04 	Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων

20.04.01 	  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(5,00 + 3,00) = 8,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 20,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m3

Α.Τ. 9

20.04 	Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων

20.04.02 	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(5,00 + 3,00) = 8,00 m x 1,00 m x 0,25 m = 2,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m3

Α.Τ. 10

20.05 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων

20.05.01 		σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου τ.κ Κοπανακίου: (22,00 × 0,50 × 0,80) + (25,00 × 0,50 × 0,50)  = 15,05 m3

Νεκροταφείο τ.κ Χριστιάνων: (54,00 × 0,30 × 0,30)  = 4,86 m3

Νεκροταφείο τ.κ Μουριατάδας: (50,00 × 0,30 × 0,30)  = 4,50 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Λεύκης: (6,00 × 0,50 × 0,30)  = 0,90 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Βάλτας : ( 5,00*0,50*0,30 )*2 + ( 9,80*050*0,30 ) =2,22 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 27,50 m3

Α.Τ. 11

Αρθρο 10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(2,00 m Χ 5,00 m) = 10,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 m2

Α.Τ. 12

Ν.20.10 	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

(5,00 x 4,00) = 20,00 m2 x 0,25 m = 5,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m3

Α.Τ. 13

20.30 	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

50,00 m3 + 20,00 m3 + 20,00 m3 + 10,00 m3 + = 100,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 m3

Α.Τ. 14

20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

50,00 ton x 10,00 m = 50,00 ton x 10m

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 ton x 10m

Α.Τ. 15

22.02 	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(5,00 x 2,00) = 10,00 m2 x 3,00 m = 30,00 m3

Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου  τ.κ Κοπανακίου:

(22,00 × 0,50 × 1,50) + (25,00 × 0,50 × 1,50)  = 35,25 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Χριστιάνων: (6,00 × 0,50 × 1,50)  = 4,50 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Λεύκης : (6,00 × 0,50 × 1,50)  = 4,50 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Βάλτας : ( 9,80 × 0,50 × 1,50)  = 7,35 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 80,00 m3

Α.Τ. 16

Ν.22.02.01 	Καθαίρεση χαλαρής λιθοδομής σε θέσεις ετοιμορροπίας

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(4,00 x 8,00) = 36,00 m2 x 0,25 m = 9,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 9,00 m3

Α.Τ. 17

22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίησή τους

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

100,00 m3 X 75% = 75,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 75,00 m3

Α.Τ. 18

22.04 	Καθαιρέσεις πλινθοδομών από τσιμεντόλιθους

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(100.00 + 15.00 + 10,00)m x 2,00 m = 250,00 m2 x 0,15 m = 37,50 m3

Νεκροταφείο τ.κ Μουριατάδας: (30,00*1,50 *0,19) = 8,55 m3

Νεκροταφείο τ.κ Κυπαρισσίας: (10,00*2,00 *0,19) = 3,80 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m3

Α.Τ. 19

22.10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

22.10.01 	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(2,00 + 2,00 + 1,00)m x 10,00 m = 50,00 m2 x 0,10 m = 5,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m3

Α.Τ. 20

22.15 	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

22.15.01 	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(1,00 x 10,00) = 10,00 m2 x 0,10 m = 1,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 m3

Α.Τ. 21

Ν.22.23 	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

10,00 x 1,00 m x 2 = 20,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m2

Α.Τ. 22

22.54 	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(5,00 mx 1,00 m) = 5,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m2

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ

Α.Τ. 23

23.03 	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

10,00 x 5,00 = 50,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m2

Α.Τ. 24

32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Νεκροταφείο Ταξιαρχών κάτω Κοπανακίου:

α) Τσιμεντόστρωση διαδρόμων : (23,00 × 4,00 × 0,12)=11,04 m3

Νεκροταφείο Καλού Νερού :

α) Τσιμεντόστρωση διαδρόμων : (6,50× 1,20 ) + ( 3,00× 1,00 )+ ( 3,00× 6,00 ) + ( 8,00× 2,50 ) + ( 9,00× 1,20 ) = 59,60 μ2 × 0,12 = 7,15 m3

Νεκροταφείο Άνω Καλού Νερού :

α) Τσιμεντόστρωση διαδρόμων :

(4,00× 1,00 ) + ( 4,00× 1,60 )+ ( 10,00× 1,00 ) + ( 4,00× 1,50 ) = 26,40 μ2 × 0,12 = 3,17 m3

Νεκροταφείο  Καρυών: ( 50,00*0,70 ) = 35,00 m2 * 0,12 = 4,20 m3

Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου τ.κ Κοπανακίου:

α) Κατασκευή θεμελίου Νεκροταφείου: (47,00 × 0,30 × 0,50)  = 7,05 m3

Νεκροταφείο τ.κ Χριστιάνων:

α) Κατασκευή θεμελίου : (54,00 × 0,30 × 0,30) + (0,30*0,50 )= 5,01 m3

β) Κατασκευή στύλων ενίσχυσης: (0,19 × 0,20*1,35) *14 = 0,72 m3

Νεκροταφείο τ.κ Μουριατάδας:

α) Κατασκευή θεμελίου : (50,00 × 0,30 × 0,30) = 4,50 m3

β) Κατασκευή στύλων ενίσχυσης: (0,19 × 0,20*1,35) *12 = 0,62 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Λεύκης:

Κατασκευή θεμελίου : (6,00 × 0,30 × 0,50) = 0,90 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Βάλτας :

Κατασκευή θεμελίου & στέψης:

( 5,00*0,50*0,30 )*2 + ( 9,80*050*,030 )+ (5,00*2+9,80 )*0,10 =4,95 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 49,00 m3

Α.Τ. 25

32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων

32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

20,00 m x 5,00 m x 0,20 m = 20,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m3

Α.Τ. 26

38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

280,00 m Χ 0,25 m = 70,00 m2

Νεκροταφείου Ταξιαρχών κάτω Κοπανακίου:( 23,00 *2 +4,00 ) *0,12 = 6,00 m2

Νεκροτοφείοο τ.κ Χριστιάνων: (0,20*1,35)*2*14 = 7,56m2

Νεκροτοφείο τ.κ Μουριατάδας: (0,20*1,35)*2*12 = 6,48m2

ΣΥΝΟΛΟ = 90,00 m2

38.20 	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Α.Τ. 27

38.20.01 	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500A

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(Φ12 *480,00 m) *0,888 Kg/m= 426,00 Kg

Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου  τ.κ  Κοπανακίου:

Οπλισμός θεμελίου:

α)  ( 4Φ12 *47,00 ) *0,888Kg/m= 167,00Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/15:(47,00/0,15 )*(2*0,50+2*0,30) * 0,395 kg/m =198,00 kg

Νεκροταφείο τ.κ  Χριστιάνων:

Οπλισμός θεμελίου :

α)  ( 4Φ12 *54,00 ) * 0,888Kg/m = 192,00Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/15:(54,00/0,15 )*(4*0,30) = 432,00 * 0,395 kg/m = 170,64 kg

Οπλισμός στύλων ενίσχυσης:

α)   (4Φ12 *1,35 )*14 * 0,888Kg/m = 67,13Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/10:( 1,35*14/0,10 )*(4*0,20)= 151,20 * 0,395 kg/m = 59,72 kg

Νεκροταφείο τ.κ Μουριατάδας:

Οπλισμός θεμελίου :

α)  ( 4Φ12 *50,00 ) * 0,888Kg/m = 177,60Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/15:(50,00/0,15 )*(4*0,30) = 400,00 * 0,395 kg/m = 158,00 kg

Οπλισμός στύλων ενίσχυσης:

α)   (4Φ12 *1,35 )*12 * 0,888Kg/m = 57,54Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/10:( 1,35*12/0,10 )*(4*0,20)= 129,60 * 0,395 kg/m = 51,19 kg

Νεκροταφείο τ.κ Κυπαρισσίας:

Οπλισμός στύλων ενίσχυσης:

α)   (4Φ12 *1,85 )* 6 * 0,888Kg/m = 39,43Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/10:( 1,85 * 6/0,10 )*(4*0,20)= 88,80 * 0,395 kg/m = 35,08 kg

Νεκροταφείο   τ.κ  Λεύκης:

Οπλισμός θεμελίου :

α)  ( 4Φ12 *6,00 ) * 0,888Kg/m = 21,31Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/15:(6,00/0,15 )* (2*0,50+2*0,30) * 0,395 kg/m =25,28 kg

Νεκροταφείο τ.κ  Βάλτας:

Οπλισμός θεμελίου:

α)  ( 4Φ12 *19,80 ) *0,888Kg/m= 70,33Kg/m

β) Συνδετήρες Φ8/15:(19,80/0,15 )*(2*0,50+2*0,30) * 0,395 kg/m =83,42 kg

ΣΥΝΟΛΟ = 2.000,00 Kg

Α.Τ. 28

38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

100,00 m2 * 1,92 kg/m2 = 192,00 kg

Νεκροταφείου Ταξιαρχών κάτω Κοπανακίου: (23,00 * 4,00 )=92,00m2 * 1,92 kg/m2 =176,64 kg

Νεκροταφείο Καλού Νερού : 59,60 m2 * 1,92 kg/m2 =114,43 kg

Νεκροταφείο Άνω Καλού Νερού : 26,40 m2 * 1,92 kg/m2 =50,69 kg

Νεκροταφείο  Καρυών : 35,00m2* 1,92 kg/m2 =67,20 kg

ΣΥΝΟΛΟ = 600,00 Kg

Α.Τ. 29

42.05	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου

42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων

Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου τ.κ Κοπανακίου: (22,00 × 0,50 × 2,00) + (25,00 × 0,50 × 1,70) = 43,25 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Χριστιάνων: (6,00 × 0,50 × 1,50)  = 4,50 m3

Νεκροταφείο  τ.κ Κρυονερίου: (6,00 × 0,60 × 2,00)  = 7,20 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Λεύκης: (6,00 × 0,50 × 1,50)  = 4,50 m3

Νεκροταφείο   τ.κ  Βάλτας : ( 9,80*1,40*0,50 ) + ( 5,00*1,40*0,50 )*2 =13,86 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 73,50 m3

Α.Τ. 30

Ν.43.22 	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων (μόνο εργασία)

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

28,00 m x 1,00 m x 0,50 m = 14,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 14,00 m3

Α.Τ. 31

43.22 	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

160,00 m x 1,25 m x 0,50 m = 100,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 100,00 m3

Α.Τ. 32

45.03	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

(80,00 m x 1,25 m) + (26,00 m X 1,00 m) = 126,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 126,00 m2

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Α.Τ. 33

47.01 	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm

47.01.01	Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1:2.1/2, των 150 kg τσιμέντου

Νεκροταφείο τ.κ Χριστιάνων: ( 54,00*1,35 ) - (0,20*1,35)*14 = 69,12 m2

Νεκροταφείο τ.κ Μουριατάδας: ( 50,00*1,35 ) - (0,20*1,35)*12 = 64,26 m2

Νεκροταφείο τ.κ Κυπαρισσίας: ( 25,00*1,85 ) - (0,20*1,85)*6 = 44,03 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 177,50 m2

49.01 	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Α.Τ. 34

49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

Νεκροταφείο τ.κ Χριστιάνων: 54,00 m

Νεκροταφείο τ.κ Μουριατάδας: 50,00 m

Νεκροταφείο τ.κ Κυπαρισσίας: 25,00 m

ΣΥΝΟΛΟ = 129,00 m

Α.Τ. 35

49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Άνω Πόλης Κυπαρισσίας:

100,00 m X 25,00 m = 125,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 125,00 m2

Α.Τ. 36

71.38 	Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά)

Νεκροταφείο τ.κ Κυπαρισσίας: ( 25,00*2,00 )= 50,00 m2

Νεκροταφείο τ.κ Χριστιάνων: ( 54,00*1,50 )*2=162,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 212,00 m2

ΟΜΑΔΑ Δ: ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α.Τ. 37

Άρθρο Β-92	ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Νεκροταφείο τ.κ Κυπαρισσίας: (4,00*6,00 ) = 24,00τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ = 24,00 τεμ

Α.Τ. 38

63.01 Ράμπα σιδερένια γαλβανισμένη

(Ένα (1) τεμάχιο πλήρους αποπερατωμένης ράμπας

Α.Τ. 39

64.29 	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Ø50/2 mm

Νεκροταφείο τ.κ Λεύκης:  2,00 m

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m

Α.Τ. 40

Άρθρο Α-25 	 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ

Νεκροταφείο τ.κ Φλόκα: ( 12,00*4,00 )+(19,00*3,00 )=105,00 m2 * 0,60= 63,00m3

ΣΥΝΟΛΟ = 63,00m3

Α.Τ. 41

Ν.75.61 	Κατασκευή μνημείου

(Ένα (1) τεμάχιο πλήρους αποπερατωμένου μνημείου

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 23-10-2018 | Φιλιατρά 23-10-2018 |
| Ο συντάξας | Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας |
| Αγγελής Πετρακόπουλος | Γεώργιος Γκόνης |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ | Πολιτικός Μηχανικός |