| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Θέση: Τ.Κ. ΠΟΛΥΘΕΑΣ / Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Αριθμός Μελέτης: 30/2019 |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη εκπονείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αστικών αναπλάσεων σε τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα στην παρούσα μελέτη προβλέπονται οι εξής επί μέρους εργασίες:

ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΠΟΛΥΘΕΑΣ

- Καθαίρεση και απομάκρυνση σαθρών κατασκευών και υλικών που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο: μεταλλικές κατασκευές, μπάζα, καθαιρεμένα τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος, ξύλα κλπ.

- Εκσκαφή του περιβάλλοντος χώρου (επιφάνεια περίπου 80m2 και 20m2 σε βάθος περίπου 20cm), εξυγίανση του εδάφους και τοποθέτηση διχτυού εδαφοκάλυψης από πολυπροπυλένιο 100gr/m2 για προστασία από ριζώματα, σε όλη την επιφάνεια της πλατείας που θα διαστρωθεί ορυκτό ή θραυστό υλικό.

- Διάστρωση ορυκτού υλικού (στουρναρόπετρα - πυριτόλιθος) στο χώρο της πλατείας. Το υλικό θα διαστρωθεί σε τρία τουλάχιστον στρώσεις διαβαθμισμένης διατομής (χοντρό, μεσαίο, ψιλό) από κάτω προς τα πάνω, το οποίο θα έχει περάσει από ανάλογο διαλογέας (κόσκινο). Το διαστρωμένο υλικό θα διαβραχεί καλά και θα πατηθεί με οδοστρωτήρα.

- Κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού της πλατείας, η οποία θα περιλαμβάνει:

  - Τοποθέτηση σωλήνας διέλευσης καλωδίων Ø40mm (από το pillar έως τα δέντρα, σε δύο σημεία στο κέντρο της πλατείας που θα τοποθετηθούν φωτιστικά με ιστό και περιμετρικά για φωτισμό του στηθαίου)

  - Διέλευση καλωδίων ΝΥΥ 5Χ4mm2 εξωτερικού χώρου για τη σύνδεση των φωτιστικών σημείων

  - Τοποθέτηση και σύνδεση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED και ιστό αλουμινίου εντός της πλατείας και πέντε (5) στεγανών φωτιστικών σωμάτων (δαπέδου ή επίτοιχα) για φωτισμό της πλατείας και της περιτοίχισης.

- Τοποθέτηση αρδευτικού σωλήνα Ø32mm υψηλής αντοχής, για την άρδευση των παρτεριών και των δέντρων εντός της πλατείας (από την βρύση της πλατείας στα δύο δέντρα και στα παρτέρια περιμετρικά της πλατείας). Για την εργασία θα χρησιμοποιηθεί ποιότητα σωλήνα κατάλληλη να αντέχει μεγάλες εξωτερικές πιέσεις (για αντοχή κατά την σκυροδέτηση) και θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τις συνδέσεις, τις αλλαγές κατεύθυνσης κλπ. Οι σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν με κατάλληλο υλικό λατομείου και θα συνδεθούν με τις υπάρχουσες παροχές υδροδότησης.

- Διάστρωση με άμμο ποταμίσια (Βελίκας διαμέτρου 0-4mm) στον χώρο της παιδικής χαράς, σε πάχος τουλάχιστον 0,30m (χαμηλότερο επίπεδο της πλατείας). Η άμμος θα τοποθετηθεί σε στρώση αμμοχάλικου κλάσματος μεγαλύτερο από 8 mm και πάχος τουλάχιστον 0,10m, ενώ μεταξύ του χαλικιού και της άμμου θα τοποθετηθεί γεωύφασμα 280 gr/m2 .

- Αστάρωμα και χρωματισμός των μεταλλικών κατασκευών

Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Θα πλακοστρωθεί ο δρόμος από την εθνική οδό έως τις πηγές και ο περιβάλλον χώρος του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη.

1. Προετοιμασία του χώρου προς πλακόστρωση (καθαρισμός, εκθάμνωση, πλύσιμο με υδροβολή)

2. Διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος C12/15 με δομικό πλέγμα Τ131 για τη δημιουργία σταθερού υποστρώματος για την τοποθέτηση πλακών. Θα δοθεί μέριμνα ώστε η ρύση των ομβρίων υδάτων να γίνεται στη μέση της οδού.

3. Επίστρωση της επιφάνειας με πέτρινες πλάκες επιλογής της επίβλεψης, απόχρωσης όμοιας με της υπάρχουσας επίστρωσης. Οι πλάκες θα τοποθετηθούν με όμοια υλικά αρμολόγησης και αντίστοιχες διαστάσεις αρμών.

4. Κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης φωτισμού της πλατείας, η οποία θα περιλαμβάνει:

  - Τοποθέτηση σωλήνας διέλευσης καλωδίων Ø40mm (από το pillar έως τα δέντρα, σε δύο σημεία στο κέντρο της πλατείας που θα τοποθετηθούν φωτιστικά με ιστό και περιμετρικά για φωτισμό του στηθαίου)

  - Διέλευση καλωδίων ΝΥΥ 5Χ4mm2 εξωτερικού χώρου για τη σύνδεση των φωτιστικών σημείων

  - Τοποθέτηση και σύνδεση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED και ιστό αλουμινίου εντός της πλατείας και πέντε (5) στεγανών φωτιστικών σωμάτων (δαπέδου ή επίτοιχα) για φωτισμό της πλατείας και της περιτοίχισης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

Τοποθέτηση και σύνδεση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED και ιστό αλουμινίου εντός της πλατείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 41.612,12 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ ΠΟΕ (Κ.Α. 30.7326.007)

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί έργων Ο.Τ.Α.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Φιλιατρά 16-07-2019

Ο Συντάξας

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ