| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |  |
| --- | --- |

Τεχνικές Προδιαγραφες Διαχειρησης Στόλου οχημάτων Δήμου Τριφυλίας (GPS TRACKER)

- Εφαρμογή για όλα τα PC, κινητά και tablets & στην Ελληνική γλώσσα.

- Να διαθέτει το GPS TRACKER επεξεργαστή UBLOX & ελάχιστο εντοπισμό / 10 δευτερόλεπτα, ή ανά 100 μέτρα απόσταση & στροφή 30 μοιρών.

- Μικρόφωνο και ηχείο για επικοινωνία με τον οδηγό για έκτακτη ανάγκη.

- Ιστορικό διαδρομής έως και 1 έτος πίσω για το κάθε όχημα.

- Να διαθέτει ψηφιακές & αναλογικές εισόδους και  εξόδους για χρηση στα οχήματα.

- Όπλιση  - Αφόπλιση με τηλεχειρισμό για συγκεκριμένο τύπο οχημάτων.

- Δυνατότητα ειδοποίησης κλοπής-ρυμούλκησης- παραβίαση ορίων ταχύτητας & περιοχής, & στατιστικά στοιχεία οχημάτων.

- Έλεγχος ανοίγματος τάπας καυσίμων.

- 6 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας και άμεσης αντικατάστασης.

- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω GPRS.

- Εγκατάσταση και επίδειξη στον χώρο μας & τηλεφωνική υποστηρίξη των συστημάτων μετέπειτα.

- Μηνιαίο κόστος Online πλατφόρμας διαχείρησης στόλου οχημάτων για τα εν ενεργεία οχήματα μόνο.

- Δυνατότητα διαβάθμισης πρόσβασης χρηστών στο online συστημα ανάλογα τα οχήματα στα οποία ο χρήστης είναι υπευθυνος.

- Προσθήκη σημείων ενδιαφέροντος στο σύστημα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

- Gpstrackers

- Καλωδιώσεις του Gpstrackers

- Κεραίες Gsm

- cd οδηγιών χρήσης

- Καλώδια usb

- Μικρόφωνα

- Ηχεία

- Καλώδια τάπας βενζίνης

- Κουμπιά πανικού SOS

ΦΟΡΗΤΟ GPS ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

- 1.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ Ip65.

- 2.       ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

- 3.       ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

- 4.       ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 5.       ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ U BLOX

- 6.        ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5 ΜΕΤΡΑ

- 7.       ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΙ ΓΕΩ ΦΡΑΧΤΕΣ

- 8.       ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ SMS ΚΑΙ EMAIL

- 9.       ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ GPRS

- 10.    ΜΝΗΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΠΟΥ Η ΚΙΝΗΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

- 11.   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η PC.

- 12. Ιστορικό διαδρομής έως και 1 έτος πίσω για το κάθε όχημα.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

| Α/Α | Περιγραφή | Αριθ. τεμαχίων | Τιμή μονάδος € | Μερικό σύνολο δαπάνης € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BestGpstrackerVoted | 66 | 138,93 | 9.169,38 |
| 2. | Καλώδιο τάπας βενζίνης | 56 | 2,45 | 137,20 |
| 3. | Μικρόφωνα & Ηχεία | 56 | 5,6564 | 316,76 |
| 4. | Μπαταρία 10 ημερών | 10 | 123 | 1.230,00 |
| 5. | Δαπάνη εγκατάστασης | 66 | 20,33 | 1.341,78 |
|  |  |  | Σύνολο | 12.195,12 |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 23% | 2.804,88 |
|  |  |  | Γεν. Σύνολο | 15.000,00 |

- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο γίνει τοποθέτηση του συστήματος σε μικρότερο αριθμό αυτοκινήτων, η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό των συστημάτων που τοποθέτησε.

Κυπαρισσία 17/10/2014

Ο συντάξας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ