| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Κυπαρισσίας |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Θέση: Δ.Κ. Κυπαρισσίας |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# Η παρούσα αναφέρεται σε απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο κτίριο του Δημαρχείου Κυπαρισσίας.

Ειδικότερα, οι εργασίες θα λάβουν χώρα στην έξοδο προς το ανατολικό αίθριο του ορόφου του δημοτικού κτιρίου και είναι οι εξής:

- Αποξήλωση των υφιστάμενων (φθαρμένων με το χρόνο) ξύλινων κουφωμάτων. → (0,90×2,35 + 2×1,50×1,45) m2 × 16,80 €/m2 = 108,61 €

- Τοποθέτηση υαλόθυρων από ανοδιωμένο αλουμίνιο ανοιγόμενων, μονόφυλλων χωρίς φεγγίτη. → (0,90 × 2,35) m2 × 175,00 €/m2 = 370,13 €

- Τοποθέτηση υαλοστασίων αλουμινίου μεμονωμένων δίφυλλων, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. → (2×1,50×1,45) m2 × 135,00 €/m2 = 587,25 €

- Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών – ηχομονωτικών – ανακλαστικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). → (0,90×2,35 + 2×1,50×1,45) m2 × 50,00 €/m2 = 323,25 €

- Σπατουλάρισμα του εξωτερικού και εσωτερικού τοίχου που περιβάλλει τα προς τοποθέτηση κουφώματα. → 2×{4,00×2,85 – (0,90×2,35 + 2×1,50×1,45)} m2 × 3,40 €/m2 = 33,56 €

- Χρωματισμός του εξωτερικού τοίχου που περιβάλλει τα προς τοποθέτηση κουφώματα, με χρήση χρώματος ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. → {4,00×2,85 – (0,90×2,35 + 2×1,50×1,45)} m2 × 10,10 €/m2 = 49,84 €

- Χρωματισμός του εσωτερικού τοίχου που περιβάλλει τα προς τοποθέτηση κουφώματα, με χρήση οικολογικού ακρυλικού χρώματος βάσεως νερού. → {4,00×2,85 – (0,90×2,35 + 2×1,50×1,45)} m2 × 13,50 €/m2 = 66,62 €

Προϋπολογισμός εργασιών:

| Σύνολο: | 1.539,26 € |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 23% | 354,03 € |
| Γενικό σύνολο: | 1.893,29 € |

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο παραπάνω ποσό των 1.893,29 € και θα χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό με πίστωση 20.000,00 € και Κ.Α. 10.7331.003.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 28/80 (περί εργασιών) .

| Φιλιατρά 15 / 10 / 2013 | Συνημμένα: |
| --- | --- |
| Ο συντάξας | Προϋπολογισμός έργου |
| Σαμόλη Μαργαρίτα |  |
| Πολιτικός Μηχανικός |  |

# Footnotes

Οι δαπάνες των εργασιών βασίστηκαν στα ισχύοντα τιμολόγια των δημοσίων έργων.