ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/16 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» Προϋπολογισμού: 8.794,50 € Κωδικός : 20.7335.013

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ » |
| --- | --- |
| Αριθμός Μελέτης: 13/16 |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για την συντήρηση Δημοτικού φωτισμού ήτοι :αντικατάσταση λαμπτήρων, επισκευή φωτιστικών σωμάτων και όποιες άλλες εργασίες, στον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Αυλώνος. Στην συντήρηση περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και  είναι οι εξής : Οι  Τ.Κ. της Δ.Ε. Αυλώνος  είναι οι εξής :

Οι  Τ.Κ. της Δ.Ε. Αυλώνος είναι οι εξής :

- Αυλώνα  και οικισμοί Πτέρη και Πανόραμα

- Καλίτσαινα

- Πλατάνια

- Καλό Νερό και οικισμοί Άνω Καλό Νερό και Κάκκαβα

- Ελαία και οικισμοί Αγιαννάκης και Βλασσάδα

- Καρυές και οικισμός Φόνισσα

- Βανάδα

- Σιδηρόκαστρο

- Πρόδρομος

Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση λαμπτήρων, αντικατάσταση ντουί, μετασχηματιστών, εκκινητών, φούσκας, τζαμάκια ,αντικατάσταση φωτιστικών κλπ. Όλα τα υλικά θα δίνονται από το Δήμο Τριφυλίας .

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι  8.794,50 €

θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α).Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2016 με Κ.Α. 20.7335.013.

Φιλιατρά 23/02/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ασημίνα Μπίκου Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» |
| --- | --- |
| Αριθμός Μελέτης: 13/16 |  |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση λαμπτήρα | τεμ | 910 |
| 2 | Επισκευή φωτιστικού σώματος | τεμ | 200 |
| 3 | Τοποθέτηση και απόσυρση εορταστικού διακόσμου | τεμ. | 2 |

Φιλιατρά 23/02/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ασημίνα Μπίκου Ηλεκτρολόγος Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ » |
| --- | --- |
| Αριθμός Μελέτης: |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Ενδείξεις των Εργασιών | Είδος Μονάδος | Ποσότητα προϋπολογισθείσα | Τιμή Μονάδας | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΕΥΡΩ | Μερική | Ολική |
|  |  |  |  |  | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ |
| 1 | Αντικατάσταση λαμπτήρα | ΤΕΜ | 910 | 5,00 | 4.550,00 |  |
| 2 | Επισκευή φωτιστικού σώματος | ΤΕΜ | 200 | 8,00 | 1.600,00 |  |
| 3 | Τοποθέτηση και απόσυρση εορταστικού διάκοσμου | ΤΕΜ | 2 | 500,00 | 1.000,00 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  | 7.150,00 |  |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  | 1.644,50 |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 8.794,50 |  |

| ΦΙΛΙΑΤΡΑ 23/02/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ασημίνα Μπίκου Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. | Φιλιατρά 24/02/2016 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Χαραλαμπία Δημοπούλου Πολιτικός μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ » |
| --- | --- |
| Αριθμός Μελέτης: 13/16 |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1ο   Αντικατάσταση λαμπτήρα

Αντικατάσταση λαμπτήρα σε φανάρι δημοτικού φωτισμού, με άλλο όμοιου τύπου με αυτόν που αντικαθίσταται.

Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη και θα δίνεται από τον Δήμο Τριφυλίας

Το τεμάχιο 5,00 €

Άρθρο 2ο Επισκευή φωτιστικού σώματος

Επισκευή φωτιστικού σώματος η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά εργασίες αντικατάστασης ντουί ,μετασχηματιστή ,εκκινητή ,φούσκα, φωτιστικού και όχι αποκλειστικά τουλάχιστον μία (μπορεί και παραπάνω από μία) από τις παρακάτω εργασίες: αντικατάσταση ντουί, μετασχηματιστή, εκκινητή, φούσκας, τζαμάκι κλπ.

Η αντικατάσταση στην ίδια κολώνα παραπάνω από μιας  εργασίας πληρώνεται σαν ένα τεμάχιο. Τα απαιτούμενα υλικά  θα δίνονται από το Δήμο Τριφυλίας.

Το τεμάχιο 8,00 €

Άρθρο 3ο Εγκατάσταση πριν και απόσυρση εορταστικού διακόσμου

Εγκατάσταση πριν τις εορτές (Χριστούγεννα –Πάσχα) και απόσυρση εορταστικού διακόσμου  μετά τις εορτές  του εορταστικού υλικού στους οικισμούς της Δ.Ε. Αυλώνος .

Το τεμάχιο 500,00 €

| Φιλιατρά 23/02/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ασημίνα Μπίκου Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. | Φιλιατρά 24 /02/2016 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Χαραλαμπία Δημοπούλου Πολιτικός μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ» |
| --- | --- |
| Αριθμός Μελέτης: 13/16 |  |

Συγγραφή Υποχρεώσεων

(Π.Δ. 28/80)

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για την επισκευή των φωτιστικών σωμάτων, στον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών στην Δ.Ε. Αυλώνος . Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση λαμπτήρων, αντικατάσταση ντουί, μετασχηματιστών, εκκινητών, φούσκας, τζαμάκια ,αντικατάσταση φωτιστικών κλπ. Όλα τα υλικά θα δίνονται από το Δήμο Τριφυλίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42Α)

- της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α)

- του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’)

- του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ 11Α)

- της 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

α) το τιμολόγιο μελέτης.

β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

γ) η τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Προσόντα Αναδόχου

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι εγκαταστάτης διαθέτοντας εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) Β) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος Μηχανικός) Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας Δ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Ομάδα) (σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας

O ανάδοχος κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή θα ειδοποιείται εγγράφως ή με mail για τους λαμπτήρες των χωριών, ή περιοχών γενικότερα ή για συγκεκριμένους λαμπτήρες, που θα πρέπει να αντικαταστήσει την επόμενη εβδομάδα από την λήψη της ειδοποίησης.

Ο Ανάδοχος συνεπώς θα έχει οχτώ ημέρες (αν ειδοποιηθεί Πέμπτη) ή επτά ημέρες αν ειδοποιηθεί Παρασκευή για να εκτελέσει εμπρόθεσμα όλες τις αντικαταστάσεις , επισκευές που θα αναφέρονται στην  ειδοποίηση.  Ο Ανάδοχος την προηγούμενη μέρα της επίσκεψης του σε κάθε τοπική ή δημοτική ενότητα οφείλει απαρέγκλιτα να ειδοποιεί τον Πρόεδρο για την ακριβή ώρα της επίσκεψης του.  Η επίσκεψη του Αναδόχου σε κάθε τοπική, δημοτική κοινότητα θα σημειώνεται σε ημερολόγιο εργασίας μαζί με τις εργασίες που εκτέλεσε και θα υπογράφει και ο εκάστοτε πρόεδρος Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας. Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει από την Υπηρεσία μας και θα επιστρέφει τα υλικά που αντικατέστησε (λαμπτήρες κ.λ.π).

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει στην υλοποίηση των υποχρεώσεων του  η Υπηρεσία δύναται να προχωρήσει σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση όλων των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας που θα του ανατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, να υπογράψει τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης της Παροχής Υπηρεσίας να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της εργασίας .

ΑΡΘΡΟ 8ο

Προθεσμίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας  διάρκειας δώδεκα μήνες από την υπογραφή σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 9ο

Έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ενημέρωση του αναδόχου

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος πληρωμής του αναδόχου

Για την Παροχή Υπηρεσίας η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 9.963,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Παραλαβή της Υπηρεσίας

Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από επιτροπή παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

| ΦΙΛΙΑΤΡΑ 23/02/2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ασημίνα Μπίκου Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. | Φιλιατρά 24 /02/2016 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Χαραλαμπία Δημοπούλου Πολιτικός μηχανικός |
| --- | --- |