|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δ.Ε: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προμήθεια σκυροδέματος ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 9.200,00€ |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  6  /2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 7.452,00€ |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 23%: | 1.713,96€ |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 9.165,96€ |
| KA: | 30.7333.024 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 2 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια σκυροδέματος για την  επισκευή & συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε Κυπαρισσίας.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα:

- Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6) με τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο 209) και την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ’ Πράξη 42/2013.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 9.165,96 € (με Φ.Π.Α. 23%).

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου( ΣΑΤΑ ) με υπάρχουσα αρχική πίστωση 9.200,00€  στους  Κ.Α 30.7333.024 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Φιλιατρά 01 /02/2016

Η Συντάξασα

Μαργαρίτα Σαμόλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | Μ3 | 108 |

Φιλιατρά 01 /02/2016

Η Συντάξασα

Μαργαρίτα Σαμόλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσό τητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | Μ3 | 108 | 69,00 | 7.452,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.452,00 |
| ΦΠΑ 23% | 1.713,96 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.165,96 |

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 01/ 02 /2016 | Φιλιατρά 01 / 02 /2016 |
| Η Συντάξασα | H Προϊσταμένη |
|  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Μαργαρίτα Σαμόλη | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχ/κος |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες της οδοποιίας. Υποχρέωση του προμηθευτή είναι να παραδίδει το υλικό μέσα στις προδιαγραφόμενες ποιότητες σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι κατηγορίες σκυροδέματος που ζητούνται πρέπει να είναι C12/15 όπως αυτές περιγράφονται στον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ) όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266/Β/9-5-85 και αναθεωρήθηκε στο ΦΕΚ 315/Β/17-4-1997.

Ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Τ.Σ. σε παραγγελίες σκυροδέματος που θα επιλέξει η υπηρεσία και σε χρονικές στιγμές που θα επιλέξει η υπηρεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

1. Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας με τηλεομοιοτυπία (Φαξ).

Ο τόπος παράδοσης είναι εντός της Δ.Ε Κυπαρισσίας.

### 2. Ισοδυναμία προσφορών

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων προσφορών.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 01/ 02 /2016 | Φιλιατρά 01 / 02 /2016 |
| Η Συντάξασα | H Προϊσταμένη |
|  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Μαργαρίτα Σαμόλη | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχ/κος |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Προμήθεια σκυροδέματος |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας σκυροδέματος , με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες της  Δ.Ε Κυπαρισσίας.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β.  (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6), τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο 209).

Η πίστωση θα επιβαρύνει τούς κωδικούς Κ.Α. 30.7333.024με τίτλο Προμήθεια σκυροδέματος του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό  9.200,00€

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

α) Συγγραφή υποχρεώσεων

β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ) Τεχνικές προδιαγραφές

δ. η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών

4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  βάσει του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική Απόφαση 11389/1993), άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα και του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06.                                            .

4.2.  η προσφορά μπορεί να αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών.

Άρθρο 5ο

Δαπάνη δημοσίευσης

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το Ν. 3548/2007, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Άρθρο 6ο . Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. στον ή στους  προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, παρ.2.α. του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

β .η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. , στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

γ. η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ.2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ.Ες.

δ. η εγγυητική αυτή θα πρέπει, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παρ.2.δ εδαφ.1 έως 12 του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ε. ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

στ. η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, σύμφωνα με την παρ.2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ζ. σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή, για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό διάστημα, ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2.δ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 8ο. Σύμβαση

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 9ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 10ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 11ο .Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και η σύμβαση θα ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους . Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η επί μέρους παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου,

Για κάθε μία μέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα  20,00€.

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, παρ.1&2 του άρθρου 27 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 12ο . Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα  οριστεί από τον Δήμο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών, παρ.1,2&3 του άρθρου 28 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες. σε συνδυασμό με τις παρ.1,2&3 του άρθρου 29 της ιδίας. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού, καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 13ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 14ο . Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1α.,2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 01/ 02 /2016 | Φιλιατρά 01 / 02 /2016 |
| Η Συντάξασα | H Προϊσταμένη |
|  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Μαργαρίτα Σαμόλη | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχ/κος |

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δ.Ε: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προμήθεια σκυροδέματος ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | Μ3 | 108 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 23% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

|  | .…../…../2016 |
| --- | --- |
|  | Ο Προσφέρων |