### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ & Π.Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 74/2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Συντήρηση Μηχανημάτων / Οχημάτων  Δ.Ε. Κυπαρισσίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.6263.15 , 30.6263.15, 15.6263.15

ΠΙΣΤΩΣΗ ( € ): 11.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):     11.512,29 €

Φ.Π.Α.24%:			  2.762,95 €

ΣΥΝΟΛΟ:		                     14.275,24€

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Τεχνική Περιγραφή Έργου

- Προμέτρηση Εργασιών

- Τιμολόγιο Εργασιών

- Προϋπολογισμός Μελέτης

- Προϋπολογισμός Προσφοράς

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά σε απαραίτητες εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων – οχημάτων της Δ.Ε. Κυπαρισσίας. Συγκεκριμένα στην Δ.Ε. χρησιμοποιούνται τα κάτωθι μηχανήματα – οχήματα:

| 1 | Εκσκαφέας / Φορτωτής | JCB | ΜΕ 93779 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Φορτηγό | ΜΑΝ | ΚΗΙ 2917 |
| 3 | Αγροτικό | NISSAN | ΚΗΗ 3834 |
| 4 | Κλούβα | MERCEDES | ΚΗΙ 2961 |
| 5 | Λεωφορείο | HYUNDAI | ΚΗΙ 2972 |
| 6 | Καλαθοφόρο | BIZZOCCHI | ΜΕ 47061 |
| 7 | Απορριμματοφόρο | DAIMLER | ΚΗΙ 2981 |
| 8 | Απορριμματοφόρο | MERCEDES | ΚΗΥ 2667 |
| 9 | Σκούπα | JOHNSTON | ΜΕ 46999 |

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν ανά μηχάνημα όχημα είναι οι ακόλουθες:

1. εκσκαφέας / φορτωτής ΜΕ 93779:

| 1.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 1.2 | Αλλαγή λαδιών σασμάν |
| 1.3 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού – μειωτήρων |
| 1.4 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 1.5 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου |
| 1.6 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 1.7 | Αλλαγή λαμών και ονύχων κουβά |
| 1.8 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων |
| 1.9 | Καθαρισμός ψυγείων |
| 1.10 | Καθαρισμός ρεζερβουάρ |
| 1.11 | Παραφλού ψυγείου |
| 1.12 | Ιμάντες |
| 1.13 | Συντήρηση δυναμό |
| 1.14 | Συντήρηση Μίζας |
| 1.15 | Πλύσιμο – γρασάρισμα |

2. Φορτηγό ΚΗΙ 2917 και Καλαθοφόρο ΜΕ 47061

| 2.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 2.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν |
| 2.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 2.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου |
| 2.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 2.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων |
| 2.7 | Συντήρηση aircondition |
| 2.8 | Παραφλού ψυγείου |
| 2.9 | Ιμάντες |
| 2.10 | Συντήρηση δυναμό |
| 2.11 | Συντήρηση Μίζας |
| 2.12 | Πλύσιμο |

3. Αγροτικό ΚΗΗ 3834

| 3.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 3.2 | Αλλαγή βαλβολίνες, σασμάν,διαφορικου |
| 3.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 3.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου |
| 3.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 3.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων |
| 3.7 | Συντήρηση aircondition |
| 3.8 | Παραφλού ψυγείου |
| 3.9 | Ιμάντες |
| 3.10 | Συντήρηση δυναμό |
| 3.11 | Συντήρηση Μίζας |
| 3.12 | Πλύσιμο |

4. Κλούβα ΚΗΙ 2961

| 4.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 4.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν-διαφορικού |
| 4.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 4.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου |
| 4.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 4.6 | Παραφλού ψυγείου |
| 4.7 | Ιμάντες |
| 4.8 | Συντήρηση δυναμό |
| 4.9 | Συντήρηση Μίζας |
| 4.10 | Πλύσιμο |

5. Λεωφορείο ΚΗΙ 2972

| 5.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 5.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν |
| 5.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 5.4 | Αλλαγή φίλτρων βενζίνης |
| 5.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 5.6 | Συντήρηση aircondition |
| 5.7 | Παραφλού ψυγείου |
| 5.8 | Ιμάντες |
| 5.9 | Συντήρηση δυναμό |
| 5.10 | Συντήρηση Μίζας |
| 5.11 | Πλύσιμο |

6. Απορριμματοφόρο ΚΗΙ 2981, ΚΗΥ 2667

| 6.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 6.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν |
| 6.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 6.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου |
| 6.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 6.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων |
| 6.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας |
| 6.8 | Συντήρηση δυναμό |
| 6.9 | Συντήρηση Μίζας |
| 6.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα |

7. Σκούπα ΜΕ 46999

| 7.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής |
| --- | --- |
| 7.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν |
| 7.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού |
| 7.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου |
| 7.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος |
| 7.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων |
| 7.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας |
| 7.8 | Συντήρηση δυναμό |
| 7.9 | Συντήρηση Μίζας |
| 7.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα |

Ο προϋπολογισμός των εργασιών  ανέρχεται σε 14.275,24€  και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Τριφυλίας. Η τιμολόγηση των εργασιών έγινε με βάση τα ισχύοντα στην τοπική αγορά. Σημειώνεται ότι τα λιπαντικά – έλαια θα προσκομίζονται στο συνεργείο από το Γραφείο Κίνησης, ενώ τα υπόλοιπα ανταλλακτικά και υλικά θα είναι υποχρέωση του αναδόχου. Τέλος οι εργασίες  θα εκτελεστούν με βάση τις κείμενες διατάξεις περί εργασιών ΟΤΑ, δηλαδή το Π.Δ. 28/80 και τον Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Φιλιατρά 16/06/2016

-η συντάξασα-

Χαραλαμπία Δημοπούλου                                                                                            Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προμέτρηση των εργασιών ανά μηχάνημα – όχημα έγινε με βάση την κατάσταση του καθενός και τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης.

| 1 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΜΕ 93779 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 1.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | ΑΤ-1.1 | Τεμ. | 3 |
| 1.2 | Αλλαγή λαδιών σασμάν | ΑΤ-1.2 | Τεμ | 1 |
| 1.3 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού – μειωτήρων | ΑΤ-1.3 | τεμ | 1 |
| 1.4 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | ΑΤ-1.4 | Τεμ | 3 |
| 1.5 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | ΑΤ-1.5 | Τεμ | 3 |
| 1.6 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | ΑΤ-1.6 | Τεμ | 1 |
| 1.7 | Αλλαγή λαμών και ονύχων κουβά | ΑΤ-1.7 | Τεμ | 1 |
| 1.8 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | ΑΤ-1.8 | Τεμ | 1 |
| 1.9 | Καθαρισμός ψυγείων | ΑΤ-1.9 | Τεμ | 1 |
| 1.10 | Καθαρισμός ρεζερβουάρ | ΑΤ-1.10 | Τεμ | 1 |
| 1.11 | Παραφλού ψυγείου | ΑΤ-1.11 | Kgr | 20 |
| 1.12 | Ιμάντες | ΑΤ-1.12 | Τεμ | 4 |
| 1.13 | Συντήρηση δυναμό | ΑΤ-1.13 | Τεμ | 1 |
| 1.14 | Συντήρηση Μίζας | ΑΤ-1.14 | Τεμ | 1 |
| 1.15 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | ΑΤ-1.15 | Τεμ | 6 |

| 2 | ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ 2917 , ΜΕ 47061 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 2.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-2.1 | Τεμ. | 2 |
| 2.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-2.2 | Τεμ | 1 |
| 2.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-2.3 | Τεμ | 2 |
| 2.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-2.4 | Τεμ | 2 |
| 2.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-2.5 | Τεμ | 1 |
| 2.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-2.6 | Τεμ | 1 |
| 2.7 | Συντήρηση aircondition | AT-2.7 | Τεμ | 1 |
| 2.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-2.8 | Kgr | 20 |
| 2.9 | Ιμάντες | AT-2.9 | Τεμ | 4 |
| 2.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-2.10 | Τεμ | 1 |
| 2.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-2.11 | Τεμ | 1 |
| 2.12 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-2.12 | Τεμ | 6 |

| 3 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | ΚΗΗ3834 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 3.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-3.1 | Τεμ. | 2 |
| 3.2 | Αλλαγή βαλβολίνες, σασμάν,διαφορικου | AT-3.2 | Τεμ | 1 |
| 3.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-3.3 | Τεμ | 2 |
| 3.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-3.4 | Τεμ | 2 |
| 3.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-3.5 | Τεμ | 2 |
| 3.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-3.6 | Τεμ | 1 |
| 3.7 | Συντήρηση aircondition | AT-3.7 | Τεμ | 1 |
| 3.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-3.8 | Kgr | 15 |
| 3.9 | Ιμάντες | AT-3.9 | Τεμ | 4 |
| 3.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-3.10 | Τεμ | 1 |
| 3.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-3.11 | Τεμ | 1 |
| 3.12 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-3.12 | Τεμ | 6 |

| 4 | ΚΛΟΥΒΑ | ΚΗΙ2961 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 4.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-4.1 | Τεμ. | 1 |
| 4.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν-διαφορικού | AT-4.2 | Τεμ | 1 |
| 4.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-4.3 | Τεμ | 1 |
| 4.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-4.4 | Τεμ | 1 |
| 4.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-4.5 | Τεμ | 1 |
| 4.6 | Παραφλού ψυγείου | AT-4.6 | Kgr | 15 |
| 4.7 | Ιμάντες | AT-4.7 | Τεμ | 4 |
| 4.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-4.8 | Τεμ | 1 |
| 4.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-4.9 | Τεμ | 1 |
| 4.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-4.10 | Τεμ | 6 |

| 5 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΚΗΥ2972 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 5.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-5.1 | Τεμ. | 1 |
| 5.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν | AT-5.2 | Τεμ | 1 |
| 5.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-5.3 | Τεμ | 1 |
| 5.4 | Αλλαγή φίλτρων βενζίνης | AT-5.4 | Τεμ | 1 |
| 5.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-5.5 | Τεμ | 1 |
| 5.6 | Συντήρηση aircondition | AT-5.6 | Τεμ | 1 |
| 5.7 | Παραφλού ψυγείου | AT-5.7 | Kgr | 15 |
| 5.8 | Ιμάντες | AT-5.8 | Τεμ | 4 |
| 5.9 | Συντήρηση δυναμό | AT-5.9 | Τεμ | 1 |
| 5.10 | Συντήρηση Μίζας | AT-5.10 | Τεμ | 1 |
| 5.11 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-5.11 | Τεμ | 6 |

| 6 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ2981, ΚΗΥ 2667 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 6.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-6.1 | Τεμ. | 2 |
| 6.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-6.2 | Τεμ | 1 |
| 6.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-6.3 | Τεμ | 2 |
| 6.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-6.4 | Τεμ | 2 |
| 6.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-6.5 | Τεμ | 1 |
| 6.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-6.6 | Τεμ | 1 |
| 6.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-6.7 | Τεμ | 2 |
| 6.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-6.8 | Τεμ | 1 |
| 6.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-6.9 | Τεμ | 1 |
| 6.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-6.10 | Τεμ | 12 |

| 7 | ΣΚΟΥΠΑ | ΜΕ46999 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Ποσότητα |
| 7.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-7.1 | Τεμ. | 4 |
| 7.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-7.2 | Τεμ | 2 |
| 7.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-7.3 | Τεμ | 4 |
| 7.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-7.4 | Τεμ | 4 |
| 7.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-7.5 | Τεμ | 2 |
| 7.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-7.6 | Τεμ | 2 |
| 7.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-7.7 | Τεμ | 4 |
| 7.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-7.8 | Τεμ | 2 |
| 7.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-7.9 | Τεμ | 2 |
| 7.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-7.10 | Τεμ | 12 |

Φιλιατρά 16/06/2016

-η συντάξασα-

Χαραλαμπία Δημοπούλου                                                                                            Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| 1 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ: | ΜΕ 93779 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 1.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | ΑΤ-1.1 | Τεμ. | 50,00 | 3 | 150,00 |
| 1.2 | Αλλαγή λαδιών σασμάν | ΑΤ-1.2 | Τεμ | 60,00 | 1 | 60,00 |
| 1.3 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού – μειωτήρων | ΑΤ-1.3 | τεμ | 60,00 | 1 | 60,00 |
| 1.4 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | ΑΤ-1.4 | Τεμ | 8,90 | 3 | 26,70 |
| 1.5 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | ΑΤ-1.5 | Τεμ | 25,00 | 3 | 75,00 |
| 1.6 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | ΑΤ-1.6 | Τεμ | 60,00 | 1 | 60,00 |
| 1.7 | Αλλαγή λαμών και ονύχων κουβά | ΑΤ-1.7 | Τεμ | 620,00 | 1 | 620,00 |
| 1.8 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | ΑΤ-1.8 | Τεμ | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 1.9 | Καθαρισμός ψυγείων | ΑΤ-1.9 | Τεμ | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 1.10 | Καθαρισμός ρεζερβουάρ | ΑΤ-1.10 | Τεμ | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 1.11 | Παραφλού ψυγείου | ΑΤ-1.11 | Kgr | 2,60 | 20 | 52,00 |
| 1.12 | Ιμάντες | ΑΤ-1.12 | Τεμ | 37,00 | 4 | 148,00 |
| 1.13 | Συντήρηση δυναμό | ΑΤ-1.13 | Τεμ | 220,00 | 1 | 220,00 |
| 1.14 | Συντήρηση Μίζας | ΑΤ-1.14 | Τεμ | 240,00 | 1 | 240,00 |
| 1.15 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | ΑΤ-1.15 | Τεμ | 24,00 | 6 | 144,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2063,70 |

| 2 | ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ 2917 , ΜΕ 47061 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 2.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-2.1 | Τεμ. | 50,00 | 2 | 100,00 |
| 2.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-2.2 | Τεμ | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 2.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-2.3 | Τεμ | 12,00 | 2 | 24,00 |
| 2.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-2.4 | Τεμ | 8,00 | 2 | 16,00 |
| 2.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-2.5 | Τεμ | 40,00 | 1 | 40,00 |
| 2.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-2.6 | Τεμ | 8,05 | 1 | 8,05 |
| 2.7 | Συντήρηση aircondition | AT-2.7 | Τεμ | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 2.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-2.8 | Kgr | 2,50 | 20 | 50,00 |
| 2.9 | Ιμάντες | AT-2.9 | Τεμ | 22,00 | 4 | 88,00 |
| 2.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-2.10 | Τεμ | 265,00 | 1 | 265,00 |
| 2.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-2.11 | Τεμ | 240,00 | 1 | 240,00 |
| 2.12 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-2.12 | Τεμ | 24,00 | 6 | 144,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 1075,05 |

| 3 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | ΚΗΗ3834 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 3.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-3.1 | Τεμ. | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 3.2 | Αλλαγή βαλβολίνες, σασμάν,διαφορικου | AT-3.2 | Τεμ | 30,00 | 1 | 30,00 |
| 3.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-3.3 | Τεμ | 9,50 | 2 | 19,00 |
| 3.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-3.4 | Τεμ | 20,00 | 2 | 40,00 |
| 3.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-3.5 | Τεμ | 8,00 | 2 | 16,00 |
| 3.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-3.6 | Τεμ | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 3.7 | Συντήρηση aircondition | AT-3.7 | Τεμ | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 3.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-3.8 | Kgr | 2,90 | 15 | 43,50 |
| 3.9 | Ιμάντες | AT-3.9 | Τεμ | 18,50 | 4 | 74,00 |
| 3.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-3.10 | Τεμ | 280,00 | 1 | 280,00 |
| 3.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-3.11 | Τεμ | 245,00 | 1 | 245,00 |
| 3.12 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-3.12 | Τεμ | 8,00 | 6 | 48,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 973,50 |
| 4 | ΚΛΟΥΒΑ | ΚΗΙ2961 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 4.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-4.1 | Τεμ. | 60,00 | 1 | 60,00 |
| 4.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν-διαφορικού | AT-4.2 | Τεμ | 30,00 | 1 | 30,00 |
| 4.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-4.3 | Τεμ | 10,50 | 1 | 10,50 |
| 4.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-4.4 | Τεμ | 20,20 | 1 | 20,20 |
| 4.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-4.5 | Τεμ | 28,10 | 1 | 28,10 |
| 4.6 | Παραφλού ψυγείου | AT-4.6 | Kgr | 2,90 | 15 | 43,50 |
| 4.7 | Ιμάντες | AT-4.7 | Τεμ | 19,50 | 4 | 78,00 |
| 4.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-4.8 | Τεμ | 220,00 | 1 | 220,00 |
| 4.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-4.9 | Τεμ | 220,00 | 1 | 220,00 |
| 4.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-4.10 | Τεμ | 8,00 | 6 | 48,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 758,30 |

| 5 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΚΗΥ2972 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 5.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-5.1 | Τεμ. | 60,00 | 1 | 60,00 |
| 5.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν | AT-5.2 | Τεμ | 24,10 | 1 | 24,10 |
| 5.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-5.3 | Τεμ | 7,30 | 1 | 7,30 |
| 5.4 | Αλλαγή φίλτρων βενζίνης | AT-5.4 | Τεμ | 14,60 | 1 | 14,60 |
| 5.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-5.5 | Τεμ | 17,80 | 1 | 17,80 |
| 5.6 | Συντήρηση aircondition | AT-5.6 | Τεμ | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 5.7 | Παραφλού ψυγείου | AT-5.7 | Kgr | 2,90 | 15 | 43,50 |
| 5.8 | Ιμάντες | AT-5.8 | Τεμ | 18,10 | 4 | 72,40 |
| 5.9 | Συντήρηση δυναμό | AT-5.9 | Τεμ | 195,00 | 1 | 195,00 |
| 5.10 | Συντήρηση Μίζας | AT-5.10 | Τεμ | 170,00 | 1 | 170,00 |
| 5.11 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-5.11 | Τεμ | 16,00 | 6 | 96,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 750,70 |

| 6 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ2981, ΚΗΥ 2667 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 6.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-6.1 | Τεμ. | 30,00 | 2 | 60,00 |
| 6.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-6.2 | Τεμ | 50,00 | 1 | 50,00 |
| 6.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-6.3 | Τεμ | 16,00 | 2 | 32,00 |
| 6.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-6.4 | Τεμ | 16,00 | 2 | 32,00 |
| 6.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-6.5 | Τεμ | 105,00 | 1 | 105,00 |
| 6.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-6.6 | Τεμ | 16,00 | 1 | 16,00 |
| 6.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-6.7 | Τεμ | 58,00 | 2 | 116,00 |
| 6.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-6.8 | Τεμ | 265,00 | 1 | 265,00 |
| 6.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-6.9 | Τεμ | 240,00 | 1 | 240,00 |
| 6.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-6.10 | Τεμ | 32,00 | 12 | 384,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 1300,00 |

| 7 | ΣΚΟΥΠΑ | ΜΕ46999 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα | Σύνολο |
| 7.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-7.1 | Τεμ. | 30,00 | 4 | 120 |
| 7.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-7.2 | Τεμ | 50,00 | 2 | 100 |
| 7.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-7.3 | Τεμ | 16,00 | 4 | 64 |
| 7.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-7.4 | Τεμ | 16,00 | 4 | 64 |
| 7.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-7.5 | Τεμ | 105,00 | 2 | 210 |
| 7.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-7.6 | Τεμ | 16,00 | 2 | 32 |
| 7.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-7.7 | Τεμ | 58,00 | 4 | 232 |
| 7.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-7.8 | Τεμ | 265,00 | 2 | 530 |
| 7.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-7.9 | Τεμ | 240,00 | 2 | 480 |
| 7.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-7.10 | Τεμ | 32,00 | 12 | 384 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2216,00 |

Φιλιατρά 16/06/2016                                                                 Φιλιατρά 16/06/2016

η  συντάξασα                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ/ντής  Τ.Υ.  & Π.Π.

Χαραλαμπία Δημοπούλου                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΟΝΗΣ

Πολιτικός  Μηχανικός                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

| 1 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ: | ΜΕ 93779 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 1.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | ΑΤ-1.1 | Τεμ. | 50,00 | Χωρίς |
| 1.2 | Αλλαγή λαδιών σασμάν | ΑΤ-1.2 | Τεμ | 60,00 | Χωρίς |
| 1.3 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού – μειωτήρων | ΑΤ-1.3 | τεμ | 60,00 | Χωρίς |
| 1.4 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | ΑΤ-1.4 | Τεμ | 8,90 | Με υλικά |
| 1.5 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | ΑΤ-1.5 | Τεμ | 25,00 | Με υλικά |
| 1.6 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | ΑΤ-1.6 | Τεμ | 60,00 | Με υλικά |
| 1.7 | Αλλαγή λαμών και ονύχων κουβά | ΑΤ-1.7 | Τεμ | 620,00 | Με υλικά |
| 1.8 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | ΑΤ-1.8 | Τεμ | 8,00 | Με υλικά |
| 1.9 | Καθαρισμός ψυγείων | ΑΤ-1.9 | Τεμ | 100,00 | Χωρίς |
| 1.10 | Καθαρισμός ρεζερβουάρ | ΑΤ-1.10 | Τεμ | 100,00 | Χωρίς |
| 1.11 | Παραφλού ψυγείου | ΑΤ-1.11 | Kgr | 2,60 | Με υλικά |
| 1.12 | Ιμάντες | ΑΤ-1.12 | Τεμ | 37,00 | Με υλικά |
| 1.13 | Συντήρηση δυναμό | ΑΤ-1.13 | Τεμ | 220,00 | Με υλικά |
| 1.14 | Συντήρηση Μίζας | ΑΤ-1.14 | Τεμ | 240,00 | Με υλικά |
| 1.15 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | ΑΤ-1.15 | Τεμ | 24,00 | Με υλικά |

| 2 | ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ 2917 , ΜΕ 47061 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 2.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-2.1 | Τεμ. | 50,00 | Χωρίς |
| 2.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-2.2 | Τεμ | 50,00 | Χωρίς |
| 2.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-2.3 | Τεμ | 12,00 | Με υλικά |
| 2.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-2.4 | Τεμ | 8,00 | Με υλικά |
| 2.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-2.5 | Τεμ | 40,00 | Με υλικά |
| 2.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-2.6 | Τεμ | 8,05 | Με υλικά |
| 2.7 | Συντήρηση aircondition | AT-2.7 | Τεμ | 50,00 | Χωρίς |
| 2.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-2.8 | Kgr | 2,50 | Με υλικά |
| 2.9 | Ιμάντες | AT-2.9 | Τεμ | 22,00 | Με υλικά |
| 2.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-2.10 | Τεμ | 265,00 | Με υλικά |
| 2.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-2.11 | Τεμ | 240,00 | Με υλικά |
| 2.12 | Πλύσιμο | AT-2.12 | Τεμ | 24,00 | Με υλικά |

| 3 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | ΚΗΗ3834 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 3.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-3.1 | Τεμ. | 60,00 | Χωρίς |
| 3.2 | Αλλαγή βαλβολίνες, σασμάν,διαφορικου | AT-3.2 | Τεμ | 30,00 | Χωρίς |
| 3.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-3.3 | Τεμ | 9,50 | Με υλικά |
| 3.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-3.4 | Τεμ | 20,00 | Με υλικά |
| 3.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-3.5 | Τεμ | 8,00 | Με υλικά |
| 3.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-3.6 | Τεμ | 8,00 | Με υλικά |
| 3.7 | Συντήρηση aircondition | AT-3.7 | Τεμ | 50,00 | Χωρίς |
| 3.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-3.8 | Kgr | 2,90 | Με υλικά |
| 3.9 | Ιμάντες | AT-3.9 | Τεμ | 18,50 | Με υλικά |
| 3.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-3.10 | Τεμ | 280,00 | Με υλικά |
| 3.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-3.11 | Τεμ | 245,00 | Με υλικά |
| 3.12 | Πλύσιμο | AT-3.12 | Τεμ | 8,00 | Με υλικά |
| 4 | ΚΛΟΥΒΑ | ΚΗΙ2961 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 4.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-4.1 | Τεμ. | 60,00 | Χωρίς |
| 4.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν-διαφορικού | AT-4.2 | Τεμ | 30,00 | Χωρίς |
| 4.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-4.3 | Τεμ | 10,50 | Με υλικά |
| 4.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-4.4 | Τεμ | 20,20 | Με υλικά |
| 4.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-4.5 | Τεμ | 28,10 | Με υλικά |
| 4.6 | Παραφλού ψυγείου | AT-4.6 | Kgr | 2,90 | Με υλικά |
| 4.7 | Ιμάντες | AT-4.7 | Τεμ | 19,50 | Με υλικά |
| 4.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-4.8 | Τεμ | 220,00 | Με υλικά |
| 4.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-4.9 | Τεμ | 220,00 | Με υλικά |
| 4.10 | Πλύσιμο | AT-4.10 | Τεμ | 8,00 | Με υλικά |

| 5 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΚΗΥ2972 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 5.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-5.1 | Τεμ. | 60,00 | Χωρίς |
| 5.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν | AT-5.2 | Τεμ | 24,10 | Χωρίς |
| 5.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-5.3 | Τεμ | 7,30 | Με υλικά |
| 5.4 | Αλλαγή φίλτρων βενζίνης | AT-5.4 | Τεμ | 14,60 | Με υλικά |
| 5.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-5.5 | Τεμ | 17,80 | Με υλικά |
| 5.6 | Συντήρηση aircondition | AT-5.6 | Τεμ | 50,00 | Χωρίς |
| 5.7 | Παραφλού ψυγείου | AT-5.7 | Kgr | 2,90 | Με υλικά |
| 5.8 | Ιμάντες | AT-5.8 | Τεμ | 18,10 | Με υλικά |
| 5.9 | Συντήρηση δυναμό | AT-5.9 | Τεμ | 195,00 | Με υλικά |
| 5.10 | Συντήρηση Μίζας | AT-5.10 | Τεμ | 170,00 | Με υλικά |
| 5.11 | Πλύσιμο | AT-5.11 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |

| 6 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ2981, ΚΗΥ 2667 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 6.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-6.1 | Τεμ. | 30,00 | Χωρίς |
| 6.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-6.2 | Τεμ | 50,00 | Χωρίς |
| 6.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-6.3 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |
| 6.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-6.4 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |
| 6.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-6.5 | Τεμ | 105,00 | Με υλικά |
| 6.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-6.6 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |
| 6.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-6.7 | Τεμ | 58,00 | Με υλικά |
| 6.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-6.8 | Τεμ | 265,00 | Με υλικά |
| 6.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-6.9 | Τεμ | 240,00 | Με υλικά |
| 6.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-6.10 | Τεμ | 32,00 | Με υλικά |

| 7 | ΣΚΟΥΠΑ | ΜΕ46999 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 7.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-7.1 | Τεμ. | 30,00 | Χωρίς |
| 7.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-7.2 | Τεμ | 50,00 | Χωρίς |
| 7.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-7.3 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |
| 7.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-7.4 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |
| 7.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-7.5 | Τεμ | 105,00 | Με υλικά |
| 7.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-7.6 | Τεμ | 16,00 | Με υλικά |
| 7.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-7.7 | Τεμ | 58,00 | Με υλικά |
| 7.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-7.8 | Τεμ | 265,00 | Με υλικά |
| 7.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-7.9 | Τεμ | 240,00 | Με υλικά |
| 7.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-7.10 | Τεμ | 32,00 | Με υλικά |

Φιλιατρά 16/06/2016                                                                 Φιλιατρά 16/06/2016

η  συντάξασα                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ/ντής  Τ.Υ.  & Π.Π.

Χαραλαμπία Δημοπούλου                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΟΝΗΣ

Πολιτικός  Μηχανικός                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| 1 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ΦΟΡΤΩΤΗΣ: | ΜΕ 93779 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 1.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | ΑΤ-1.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 1.2 | Αλλαγή λαδιών σασμάν | ΑΤ-1.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 1.3 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού – μειωτήρων | ΑΤ-1.3 | τεμ |  | Χωρίς |
| 1.4 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | ΑΤ-1.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.5 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | ΑΤ-1.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.6 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | ΑΤ-1.6 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.7 | Αλλαγή λαμών και ονύχων κουβά | ΑΤ-1.7 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.8 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | ΑΤ-1.8 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.9 | Καθαρισμός ψυγείων | ΑΤ-1.9 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 1.10 | Καθαρισμός ρεζερβουάρ | ΑΤ-1.10 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 1.11 | Παραφλού ψυγείου | ΑΤ-1.11 | Kgr |  | Με υλικά |
| 1.12 | Ιμάντες | ΑΤ-1.12 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.13 | Συντήρηση δυναμό | ΑΤ-1.13 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.14 | Συντήρηση Μίζας | ΑΤ-1.14 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 1.15 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | ΑΤ-1.15 | Τεμ |  | Με υλικά |

| 2 | ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ 2917 , ΜΕ 47061 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 2.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-2.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 2.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-2.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 2.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-2.3 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-2.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-2.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-2.6 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.7 | Συντήρηση aircondition | AT-2.7 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 2.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-2.8 | Kgr |  | Με υλικά |
| 2.9 | Ιμάντες | AT-2.9 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-2.10 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-2.11 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 2.12 | Πλύσιμο | AT-2.12 | Τεμ |  | Με υλικά |

| 3 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | ΚΗΗ3834 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 3.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-3.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 3.2 | Αλλαγή βαλβολίνες, σασμάν,διαφορικου | AT-3.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 3.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-3.3 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-3.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-3.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-3.6 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.7 | Συντήρηση aircondition | AT-3.7 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 3.8 | Παραφλού ψυγείου | AT-3.8 | Kgr |  | Με υλικά |
| 3.9 | Ιμάντες | AT-3.9 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.10 | Συντήρηση δυναμό | AT-3.10 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.11 | Συντήρηση Μίζας | AT-3.11 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 3.12 | Πλύσιμο | AT-3.12 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4 | ΚΛΟΥΒΑ | ΚΗΙ2961 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα |
| 4.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-4.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 4.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν-διαφορικού | AT-4.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 4.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-4.3 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-4.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-4.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4.6 | Παραφλού ψυγείου | AT-4.6 | Kgr |  | Με υλικά |
| 4.7 | Ιμάντες | AT-4.7 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-4.8 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-4.9 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 4.10 | Πλύσιμο | AT-4.10 | Τεμ |  | Με υλικά |

| 5 | ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ΚΗΥ2972 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα |
| 5.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-5.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 5.2 | Αλλαγή λάδια σασμάν | AT-5.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 5.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-5.3 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 5.4 | Αλλαγή φίλτρων βενζίνης | AT-5.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 5.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-5.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 5.6 | Συντήρηση aircondition | AT-5.6 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 5.7 | Παραφλού ψυγείου | AT-5.7 | Kgr |  | Με υλικά |
| 5.8 | Ιμάντες | AT-5.8 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 5.9 | Συντήρηση δυναμό | AT-5.9 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 5.10 | Συντήρηση Μίζας | AT-5.10 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 5.11 | Πλύσιμο | AT-5.11 | Τεμ |  | Με υλικά |

| 6 | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | ΚΗΙ2981, ΚΗΥ 2667 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Ποσότητα |
| 6.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-6.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 6.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-6.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 6.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-6.3 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-6.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-6.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-6.6 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-6.7 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-6.8 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-6.9 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 6.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-6.10 | Τεμ |  | Με υλικά |

| 7 | ΣΚΟΥΠΑ | ΜΕ46999 | Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος μόναδας | Τιμή μονάδος | Με ή χωρίς υλικά |
| 7.1 | Αλλαγή λαδιών μηχανής | AT-7.1 | Τεμ. |  | Χωρίς |
| 7.2 | Αλλαγή λαδιών διαφορικού-σασμάν | AT-7.2 | Τεμ |  | Χωρίς |
| 7.3 | Αλλαγή φίλτρων λαδιού | AT-7.3 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.4 | Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου | AT-7.4 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.5 | Αλλαγή φίλτρων αέρος | AT-7.5 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.6 | Αλλαγή υαλοκαθαριστήρων | AT-7.6 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.7 | Ιμάντες+τεντοτήρας | AT-7.7 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.8 | Συντήρηση δυναμό | AT-7.8 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.9 | Συντήρηση Μίζας | AT-7.9 | Τεμ |  | Με υλικά |
| 7.10 | Πλύσιμο – γρασάρισμα | AT-7.10 | Τεμ |  | Με υλικά |

Φιλιατρά.../.../2016

Ο προσφέρων

# Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών συντήρησης των μηχανημάτων – οχημάτων της Δ.Ε. Κυπαρισσίας.

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρο 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

- του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

- του άρθρου 133 του Ν.4270/2014.

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών είναι ένα (1) έτος από την ημερ/νία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρις της εξαντλήσεως των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών.

Άρθρο 5: Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να οργανώσει το συνεργείο διεξαγωγής της εργασίας, δηλαδή των αναγκαίων ανταλλακτικών και του χώρου εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας και ειδικά να διαθέσει στον ανάδοχο τα αναγκαία και ενδεδειγμένα λιπαντικά και έλαια.

Άρθρο 8ο :    Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιος, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .

Άρθρο 10ο :     Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 14.275,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών..

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 11ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 12ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Φιλιατρά 03/06/2016                                                                 Φιλιατρά 03/06/2016

η  συντάξασα                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ/ντής  Τ.Υ.  & Π.Π.

Χαραλαμπία Δημοπούλου                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΟΝΗΣ

Πολιτικός  Μηχανικός                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ