|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 93.500,00 |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ           91  /2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 75.345,00 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 18.082,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 93.427,80 |
| Κ . Α . : | 15.7135.06 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμό 28492/11.05.2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11.07.2014 και ισχύει σήμερα.Οι Δήμοι οφείλουν να πιστοποιήσουν τις παιδικές χαρές τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην συγκεκριμένη απόφαση και στα πρότυπα ασφαλείας του ΕΛΟΤ.

Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν πρέπει να διακοπεί η λειτουργία τους. Ο Δήμος Τριφυλίας στην προσπάθεια του για την προσαρμογή των παιδικών χαρών του στις παραπάνω απαιτήσεις συντάσσει αυτή την οικονομικοτεχνική μελέτη αρχικού προϋπολογισμού   93.427,80 € με ΦΠΑ. Πρόκειται για μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όργανα ,περιφράξεις ,καθιστικά, πινακίδες κλπ/Ο εξοπλισμός αυτός θα τοποθετηθεί στις παιδικές χαρές Γαργαλιάνων, Μαραθούπολης,Πυργακίου,Φιλιατρών,Κοπανακίου  κλπ. ώστε να δημιουργηθούν νέες παιδικές χαρές ενώ θα τοποθετηθούν όργανα σε αρκετές υφιστάμενες παιδικές χαρές.

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της μελέτης. Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης με αριθμό πρωτ.11389/83-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης ,η χαμηλότερη τιμή ανά είδος .Όλα τα όργανα θα πρέπει αν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Ε.Ν.1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11.05.2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/1107-2014 και ισχύει.1.Ο Εξοπλισμός θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς ,μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα ¨α)όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα ,β) στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός)και έτος κατασκευής γ) τον αριθμό και την χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδυνάμου του.2.Για κάθε εξοπλισμό θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.Η τοποθέτηση των οργάνων ,των περιφράξεων ,των καθιστικών ,θα γίνεται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν.1176 με ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών του οργάνων.

Η προμήθεια που πρόκειται να γίνει, σκοπό έχει την άρση της επικινδυνότητας των υπαρχόντων οργάνων, συμβάλλει στην ανακαίνιση του χώρου και στην κατά το δυνατόν εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στο παιχνίδι των παιδιών. Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων παιχνιδιών με παιχνίδια τα οποία θα διαθέτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και όρους ασφαλείας.

Πρόκειται για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών που περιλαμβάνουν ¨

(9)ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ-NHΠΙΩΝ,(8)ΠΑΠΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ,(7))ΞΥΛΙΝΗΤΡΑΜΠΑΛΑ,(4)ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ,(2) ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ,(10)ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ   ,(2)ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ,(1)ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ,(2) ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ,(2)ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ Π(1)ΣΥΝΘΕΤΟ OΡΓΑΝΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ,(1) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ .(670Μ2 ) ΠΕΡΙΠΟΥ)ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (30Μ2) ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ , (10)ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ.

Αναλυτικότερα, τα υλικά και οι ποσότητες φαίνονται στη προμέτρηση , καθώς επίσης επισυνάπτεται και ο συνολικός προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν 93.427,80  € με το Φ.Π.Α.

ΦΙΛΙΑΤΡΑ  15/06/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣA

Σοφία Η. Τσαφαρά

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Άρθρο  1Ο Μεταλλική τετραθέσια κούνια Νηπίων -Παίδων

το όργανο αποτελείται από

Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,

Έξι μεταλλικά υποστυλώματα,

Τέσσερα καθίσματα παίδων με αλυσίδες.

Περιγραφή

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm.Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα ,μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm.Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα να είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

Το όργανο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρησή του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά ,οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 2ο Παπάκι ελατηρίου

Το όργανο αποτελείται από

Ένα (1)παπάκι με χειρολαβές και κάθισμα,

Ένα(1) ελατήριο με βάση στήριξης

Περιγραφή

Η μορφή της πάπιας όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη της κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες ,για την αποφυγή παγίδευσης δακτύλων

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρησή του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά ,οδηγίες εγκατάστασης ,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης)

Άρθρο 3ο  Ξύλινη Τραμπάλα

Το όργανο αποτελείται από

Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,

Μία(1) βάση ταλάντωσης.

Περιγραφή

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μια ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθιτική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόχεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης.Μπροστα από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες του προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο .Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm oi οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου.Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα ,που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της τραμπάλας.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008

Το όργανο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρησή του(σχέδια τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά,οδηγίες εγκατάστασης,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 4ο  Αυτοκινούμενος Μύλος

Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33mm σε συνδυασμό με σιδηροδοκούς τύπου L30X30mm.Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθιτική επιφάνεια στη μία πλευρά.Περιμετρικά του πατώματος κα σε ύψος 680mm υπάρχει κάγκελο από σιδηροσωλήνα Φ 26mm το οποίο φέρει και τις βάσεις τοποθέτησης του καθίσματος.Το κάθισμα είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθιτική επιφάνεια στη μία πλευρά και αφήνει δύο ανοίγματα για την είσοδο στο μύλο.Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm,kαλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ114mm.O άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων(ρουλεμάν),μεταδίδει κίνηση στον μύλο.Στο πάνω μέρος του άξονα περιστροφής τοποθετείται το τιμόνι κίνησης, από σιδηροσωλήνα Φ26mm kαι επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

To όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντηρησή του (σχέδια με τις διαστάσεις κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά,οδηγίες εγκατάστασης ,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 5ο   Ξύλινη τσουλήθρα με σκεπή

Το όργανο αποτελείται από

Μία (1)ξύλινη πλατφόρμα με σκεπή,

Μία (1)σκάλα ανάβασης,

Μία (1)πλαστική τσουλήθρα.

Περιγραφή

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm.Aποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του οποίου τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθιτική επιφένεια στη μία πλευρά.Η σκεπή της πλατφόρμας είναι δίριχτη και κατασκευάζεται από δ’ύο κομμάτια κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό γωνία στο πάνω μέρος των κολώνων.Στη μία πλευρά της πλατφόρμας προσαρμόζεται η σκάλα ανάβασης με πέντε ξύλινα σκαλοπάτια 140Χ45mm kaι δύο κουπαστές 100Χ45mm.Στην απέναντι πλευρά της πλατφόρμας προσαρμόζεται η σκάλα ανάβασης με πέντε ξύλινα σκαλοπάτια 140Χ45mm kai δύο κουπαστές 100Χ45mm.Στην απένντι πλευρά της πλατφόρμας τοποθετείται η ευθεία,κυματοειδής τσουλήθρα από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο.Η ζώνη εισόδου έχει δύο πλαινά προστατευτικά από κόντρα πλακέ θαλάσσης με τη μορφή ζώων και μία οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm.Στις δύο ελεύθερες επιφάνειες της πλατφόρμας τοποθετούνται φράγματα από κόντρ α πλακέ ή ξυλοδοκούς για την προστασία των χρηστών από πτώσεις.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

To όργανο να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρησή του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά,οδηγίες εγκατάστασης ,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 6ο   Παραδοσιακό παγκάκι

Το παγκάκι αποτελείται από

Δύο(2) βάσεις στήριξης,

Οκτώ(8) ξύλινες δοκούς.

Περιγραφή

Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο χυτές βάσεις με παραδοσιακό σχέδιο.Πάνω στις βάσεις βιδώνονται οκτώ ξύλα από επικολλητή δοκό 68Χ42mm.Η μορφή του καθίσματος είναι διαμορφωμένη σε καμπύλη με ανατομικό σχήμα.

Άρθρο 7ο  Λαγουδάκι ελατήριο

Το όργανο αποτελείται από

Ένα(1) λαγουδάκι με χειρολαβές και κάθισμα,

Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης..

Περιγραφή

Η μορφή του λαγού όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη που κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης.Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά.Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες,για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.

Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο  8ο Όργανο με 2 τσουλήθρες και αναρρίχηση

Αποτελείται από

Τέσσερις τετράγωνες πλατφόρμες.

Μία καμπύλη αναρρίχηση για πλατφόρμα σε ύψος 150εκ.

Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα σε ύψος 150 εκ.

Μία τσουλήθρα για πλατφόρμα σε ύψος 120 εκ.

Μία σκάλα για πλατφόρμα σε ύψος 120 εκ.

Ένα τούνελ.

Περιγραφή Οργάνου:

Το όργανο αποτελείται από 4 ξύλινους τετράγωνους ασκεπείς πύργους.

Ο ένας πύργος περιλαμβάνει στην εξωτερική πλευρά του μία τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πλαϊνά της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm. Στο άνω μέρος της τσουλήθρας υπάρχει το αντίστοιχο προστατευτικό τσουλήθρας. Στο άνω μέρος της ξύλινης κολώνας είναι τοποθετημένο ένα διακοσμητικό ξύλινο σκίαστρο.

Ο χαμηλός πύργος έχει στην εσωτερική πλευρά ένα τούνελ, με το οποίο ενώνεται με τον πρώτο πύργο. Στην άλλη του εξωτερική πλευρά περιλαμβάνει μια ξύλινη σκάλα ανόδου - καθόδου, με σκοπό την πρόσβαση στον πύργο και στο τούνελ. Η σκάλα φέρει πλαϊνά κάγκελα ασφαλείας και ξύλινα πατήματα.

Οι άλλοι δύο ψηλοί τετράγωνοι πύργοι είναι ενωμένοι μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο Ο πρώτος τετράγωνος πύργος περιλαμβάνει, στην εξωτερική πλευρά του, ένα ξύλινο κοίλο αναβατόριο με σχοινί αναρρίχησης, το οποίο, στο επάνω μέρος του, στο σημείο που το αναβατόριο εφάπτεται του δαπέδου του πύργου, φέρει δύο μεταλλικές χειρολαβές για την ασφαλή είσοδο των παιδιών στον πύργο. Το ξύλινο κοίλο αναβατόριο πακτώνεται στη γη. Από το αναβατόριο  αυτό εισέρχονται τα παιδιά στους δύο ψηλούς πύργους. Ο πύργος φέρει στο άνω μέρος του ψηλότερου ποδαρικού στήριξης ένα διακοσμητικό ξύλινο σκίαστρο μορφής λουλούδι. Τα σχοινιά να κατασκευάζονται από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου διατομής περίπου 16mm.

Ο δεύτερος τετράγωνος πύργος περιλαμβάνει στις δύο πλευρές του κάγκελο ασφαλείας. Ο πύργος στην τρίτη πλευρά του φέρει μια τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα για τα μεγαλύτερα παιδιά. Τα πλαϊνά της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm. Η τσουλήθρα στο άνω μέρος έχει το αντίστοιχο προστατευτικό για ασφαλή ολίσθηση. Τα μικρότερα παιδιά εισέρχονται στο όργανο από τη σκάλα, ανεβαίνουν στο δάπεδο του τετράγωνου πύργου, όπου υπάρχει ένα ξύλινο στοιχείο, το οποίο εμποδίζει τη μετέπειτα πορεία των μικρών παιδιών.

Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντηρησή του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά,οδηγίες εγκατάστασης,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 9ο  Τσουλήθρα νηπίων

Το όργανο αποτελείται από

Μία (1) ξύλινη πλατφόρμα,

Μία (1) σκάλα ανάβασης,

Μία(1) ίσια πλαστική τσουλήθρα.

Περιγραφή

Η πλατφόρμα στηρίζεται σε τέσσερις επικολλητές κολώνες 100Χ100mm.

Aποτελείται από ένα περιμετρικό πλαίσιο από ξυλοδοκούς 100Χ60mm στο μέσο του οποίου κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά.Στην μία πλευρά της πλατφόρμας προσαρμόζεται η σκάλα ανάβασης με τέσσερα ξύλινα σκαλοπάτια και μία κουπαστή.Στην δίπλα πλευρά της πλατφόρμας τοποθετείται η ευθεία τσουλήθρα ,χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της, κατασκευασμένη από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο .Εχει δύο πλαινά προστατευτικά από κόντρα πλακέ θαλάσσης και μία οριζόντια μπάρα εισόδου από σιδηροσωλήνα Φ26mm.Στις δύο ελεύθερες επιφάνειες της πλατφόρμας τοποθετούνται φράγματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξυλοδοκούς για την προστασία των χρηστών από πτώσεις.

Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

To όργανο να  φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

Tο όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης ,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 10ο  Διθέσια κούνια Παίδων τύπου Π

Το όργανο αποτελείται από

Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,

Δύο μεταλλικά υποστυλώματα ,

Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες,

Περιγραφή

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ25mm.Στηρίζεται σε δύο μεταλλικά υποστυλώματα από σισηροσωλήνα Φ125mm.Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται τέσσερα κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

To όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρησή του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης,οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 11ο  Σύνθετο  με γέφυρα

Αποτελείται από:

Δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες για πλατφόρμα σε ύψος 90εκ

Μία (1) σκάλα ανόδου

Μια (1) γέφυρα

Ένα (1) δίρριχτο σκέπαστρο όργανο είναι ευθύγραμμης διάταξης. Έχει πρόσβαση στον πρώτο πύργο μέσω της σκάλας. Ο πρώτος πύργος στο άνω μέρος του φέρει διακοσμητικό σκέπαστρο λουλούδι κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ. Αυτός ο πύργος συνδέεται με το δεύτερο πύργο μέσω της γέφυρας.

Η γέφυρα κατασκευάζεται από δύο ξύλινους δοκούς διατομής 14,5Χ4,5 cm και μήκος 210cm. Οι δύο δοκοί βιδώνονται σε δύο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο βιδώνονται δεκαπέντε ξύλα διατομής 14,5x3 cm, δημιουργώντας την επιφάνεια πατήματος. Όλη η κατασκευή στερεώνονται στα ξύλα των δύο αντικριστών Την κατασκευή συμπληρώνουν οι δύο κουπαστές που κατασκευάζονται από δύο οριζόντιους σωλήνες μίας ίντσας και μήκους  περίπου 200cm, ένα κομμάτι πλάκας (κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους  15χιλ) μήκους 210x60cm. Η γέφυρα καταλήγει στο δεύτερο πύργο, ο οποίος φέρει στη μία πλευρά τσουλήθρα. Η τσουλήθρα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πλαϊνά της τσουλήθρας είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 30mm. Στο άνω μέρος της τσουλήθρας υπάρχει το αντίστοιχο προστατευτικό τσουλήθρας.

Ο πύργος αυτός στο άνω μέρος του φέρει σκεπή δίρριχτη. Η σκεπή αποτελείται από δύο πάνελ κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 15 χιλ.

Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης ,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Άρθρο 12ο  Μεταλλικό σύνθετο με δύο τσουλήθρες

Το σύνθετο αποτελείται από

Μία(1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή,

Δύο (2)ανοξείδωτες τσουλήθρες

Μία(1) σκάλα ανάβασης,

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή

Η πλατφόρμα αποτελείται από

Τέσσερις (4) μεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό διατομής 80Χ80mm,

Mία (1) πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα .

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα ή μεταλλικά κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος τους .Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Το συνολικό μήκος ολίσθησης να είναι άνω των 1350mm Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους άνω των 25mm.

Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης τα οποία προσφέρουν πλευρική προστασία.

Σκάλα ανάβασης

Η σκάλα αποτελείται από

Δύο(2) πλαϊνούς βαθμοφόρους από μεταλλική κοιλοδοκό. Σε όλο το μήκος της σκάλας να υπάρχει μεταλλική κουπαστή

Ένα (1) ενιαίο στραντζαριστό κομμάτι λαμαρίνα (πάχους περίπου 3mm), διαμορφωμένο σε τέσσερα ή πέντε σκαλοπάτια με αντιολισθητική μορφή

Δύο (2) κουπαστές από κοιλοδοκό διατομής από κοιλοδοκό .

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων.

Το όργανο να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ1176:2008.

To όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου όπου απαιτείται περιμετρικά ,οδηγίες εγκατάστασης ,οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

. Άρθρο  13ο  Δάπεδο απορρόφησης κρούσης

Το δάπεδο απορρόφησης κρούσης συντίθεται από τετράγωνα πλακίδια διαστάσεων 500Χ500mm και πάχους 45mm.Tα πλακίδια να έχουν εξεταστεί από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ1177:2008 και φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΝ1176-1:2008 για κρίσιμο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1500mm.

Η κατασκευή του να είναι εξ ολοκλήρου από μείγμα χρωματισμένων ,ανακυκλωμένων κόκκων καουτσούκ και κόλλας πολυουρεθάνης ,συμπιεσμένων σε θερμή πρέσα.Οι πλάκες να είναι ομοιογενείς και να διατίθενται χρωματισμένες στο άνω μέρος τους με κόκκινο (μπορντό) ή πράσινο (κυπαρισσί) ανάλογα με την τελική επιλογή της υπηρεσίας Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να είναι υδατοπερατά, η κάτω πλευρά τους να έχει τακούνια και να τοποθετούνται σε επιφάνεια από οπλισμένο μπετόν (C 16/20) πάχους 10cm (η οποία θα κατασκευαστεί απο την υπηρεσία) .Τα πλακίδια να έχουν αυξημένες αντοχές σε καταπονήσεις και καιρικές συνθήκες.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κάτοχος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007, καθώς και τα ΕΝ 1176-1:2008, ΕΝ 1177:2008. και test report τοξικότητας κατά ΕΝ 71.03.

Άρθρο 14ο  Ξύλινη περίφραξη

H περίφραξη αποτελείται από

Δύο (2) βάσεις στήριξης,

Ένα (1) ξύλινο πλαίσιο

Περιγραφή

Η περίφραξη στηρίζεται σε δύο επικολλητές δοκούς 100Χ100mm ύψους 100mm που έχουν βιδωμένες δύο μεταλλικές βάσεις στήριξης για το πλαίσιο. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες επικολλητές δοκούς 96Χ32mm που φέρουν έντεκα κάθετες δοκούς 96Χ22mm,σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί .Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ειδικά μεταλλικά πέλματα που αγκαλιάζουν την δοκό και φέρουν τετράγωνη πλάκα στο κάτω μέρος με τέσσερις οπές περιμετρικά. Δια μέσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για τη στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης σε φυσικό έδαφος,οι βάσεις στήριξης επεκτείνονται κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200mm.

H κατασκευή  να είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ1176-1για την ασφάλεια των παιδοτόπων.

Άρθρο 15ο Μεταλλική ταμπέλα

Η κάθε πινακίδα θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο, πάχους 2 mm, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και θα είναι καλυµµένη µε ανακλαστική µεµβράνη τύπου Ι (τύπου 3ΜTM Engineer Grade). Κάθε πινακίδα θα στηρίζεται σε ένα (1) σωληνωτό µεταλλικό ιστό διαµέτρου 2’’ µε τους κατάλληλους κοχλίες – περικόχλια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  0,85m πλάτος 0,75 m ,πάχους 2mm

Η εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού θα γίνει σε αυτοκόλλητη αντανακλαστική µεµβράνη µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης (τύπου 3Μ Cl1), λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τις τύπου Ι πινακίδες (ΦΕΚ 954/Β/31-12-1986) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Τύπου Ι.

Χρωµατισµοί Το υπόβαθρο : σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας

Τα κείµενα : Οι γενικές οδηγίες, το χρώμα του φόντου, τα τελικά κείμενα καθώς και το χρώμα των γραμμάτων θα δοθεί από την υπηρεσία

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΥΣ (ANTIGRAFFITI) Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωµένη µε αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική µεµβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η µεµβράνη αυτή θα επιτρέπει τον καθαρισµό των πινακίδων από µαρκαδόρους, χρώµατα σε σπρέι κλπ. µε τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική µεµβράνη και το µελάνι της µεταξοτυπίας του υποστρώµατος.

ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Σιδηροϊστοί γαλβανιζέ Φ 2'', µήκους 2,5-3μ. µε τα συστήµατα σύνδεσης για πληροφοριακή πινακίδα

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι πιστοποιήσεις των πέντε παιδικών χαρών(5) από πιστοποιημένο φορέα.

Ο χώρος των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό.

Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 6.1.2 και 6.2.1 ως "Προκαταρτικές Πληροφορίες" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, πριν την αποδοχή της προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.

Φιλιατρά      15/06/2016                                   Ημερ/νια  …./…./2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                           Η Προϊσταμένη Τμήματος

Συντηρήσεων

ΣΟΦΙΑ  ΤΣΑΦΑΡΑ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | 37535200-2 | Τεμ. | 9 |
| 2. | ΠΑΠΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | 37535250-4 | Τεμ. | 8 |
| 3 | ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ | 37535250-4 | Τεμ. | 7 |
| 4 | ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ | 35735230-8 | Τεμ. | 4 |
| 5 | ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ | 37535240-1 | Τεμ. | 2 |
| 6 | ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ | 39113300-0 | Τεμ. | 10 |
| 7 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | 37535250-4 | Τεμ. | 2 |
| 8 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ | 37535220-5 | Τεμ. | 1 |
| 9 | ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ | 37535200-9 | Τεμ. | 2 |
| 10 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ Π | 37535200-2 | Τεμ. | 2 |
| 11 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ | 37535200-9 | Τεμ. | 1 |
| 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | 37535200-9 | Τεμ. | 1 |
| 13 | ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,5εκ.670Μ2 ΠΕΡΙΠΟΥ | 44111700-8 | M2 | 670,00 |
| 14 | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 30Μ2 | 44231000-8 | M2 | 30,00 |
| 15 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ | 35261000-1 | Τεμ | 10 |

ΦΙΛΙΑΤΡΑ  15/06/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ  ΤΣΑΦΑΡΑ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο  1Ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση προμήθειας για την αντικατάσταση οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Τριφυλίας και θα γίνει με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.πρωτ.11389/8-3-93» Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης ,η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι

Α.Η διακήρυξη του διαγωνισμού

Β.Η συγγραφή υποχρεώσεων

Γ.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Δ.Η τεχνική περιγραφή

Ε.Η προσφορά του μειοδότη

ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις που αναγράφονται στη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4Ο – Οικονομικές υποχρεώσεις προμηθευτή

Ο προμηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός με τις δαπάνες

Α. Εξόδων εκτελωνισμού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και

Β. Φόρων ,τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμό ,εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΣΥΜΒΑΣΗ-Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα υπογράφεται από τα δύο μέρη.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ,το ύψος της οποίας θα είναι 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών στα οποία είναι μειοδότης και η οποία θα επιστρέφεται ένα χρόνο μετά την προσκόμιση της εγγυητικής καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 6Ο – Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων .Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από (2) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

ΑΡΘΡΟ 7Ο – Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ,ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το μέγεθος; Αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές ή να αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού από τον φορέα πιστοποίησης προκύψουν παρατηρήσεις ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις-τροποποιήσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί για να εκλείψουν οι παρατηρήσεις και να πιστοποιηθεί ο χώρος.

Η προμήθεια θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα (1) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 8Ο – Χρόνος ισχύος προσφορών

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα(90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Ο.Ε. για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών ,εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

ΑΡΘΡΟ 9Ο – Ποσοτική παραλαβή υλικών

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των παιχνιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 60 εργασίμων ημερών από την παραγγελία.

Η παραλαβή των παιχνιδιών θα γίνεται επί τόπου του έργου από τα εντεταλμένα όργανα. Μπορεί να γίνεται τμηματικά ή συνολικά  και θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ10Ο – Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας ο προμηθευτής θα ενημερώνεται αρχικά εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ημερομηνία παράδοσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες ,πέραν της οποίας για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα (τριακοσίων) 300,00 ευρώ.

Μετά από 80 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 11ο

Αθέτηση όρων συμφωνίας

Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης η μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια

Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης εγγύησης.

Β) Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία την οποία  θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 12ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις κατασκευές ασφαλείας. Το κάθε όργανο ξεχωριστά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια των παιδικών χαρών ΕΝ11761-7 και τον αρμόδιο Ελληνικό Οργανισμό τυποποίησης ΕΛΟΤ ή αντίστοιχο ξένο με μια σειρά απαιτήσεων σε αναφορά με στατική επάρκεια, διαστάσεις και υλικά(πρώτες ύλες Α ποιότητας)οδηγίες τοποθέτησης, συντήρησης, επιθεώρησης και σωστής χρήσης των οργάνων. Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε παιδικές χαρές και να μην δημιουργεί προβλήματα στην πιστοποίηση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό .Όλος ο εξοπλισμός των παιδικών χαρών θα πληροί τα οριζόμενα στην Τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα α)όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα, β)στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ.κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής γ)τον αριθμό και η χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδυνάμού του.

Φιλιατρά   15/06/2016

Ημερ/νια  …./…./2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                            Η Προϊσταμένη Τμήματος

Συντηρήσεων

ΣΟΦΙΑ Η.ΤΣΑΦΑΡΑ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ -ΝΗΠΙΩΝ | TEM | 9 | 1.150,00 | 10.350,00 |
| 2 | ΠΑΠΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | TEM | 8 | 325,00 | 2.600,00 |
| 3 | ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ | TEM | 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 4 | ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ | TEM | 4 | 760,00 | 3.040,00 |
| 5 | ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΣΚΕΠΗ | TEM | 2 | 1.670,00 | 3.340,00 |
| 6 | ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ | TEM | 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 7 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | TEM | 2 | 325,00 | 650,00 |
| 8 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ | ΤΕΜ | 1 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 9 | ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ | ΤΕΜ | 2 | 1.235,00 | 2.470,00 |
| 10 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ Π | ΤΕΜ | 2 | 505,00 | 1.010,00 |
| 11 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ | ΤΕΜ | 1 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 12 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 13 | ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 4,5 ΕΚ. | Μ2 | 670 | 50,00 | 33.500,00 |
| 14 | ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | Μ2 | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
| 15 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ | ΤΕΜ | 10 | 100,00 | 1.000,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟΝ | 75.345,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ24% | 18.082,80 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ | 93.427,80 € |

Φιλιατρά  15/06/2016

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                 Ημερ/νια  …./…./2016

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Συντηρήσεων

ΣΟΦΙΑ Η.ΤΣΑΦΑΡΑ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

## Άρθρο 1ο

Προμήθεια « Τετραθέσια κούνια παίδων -νηπίων¨

Προμήθεια  οργάνου «τετραθέσια κούνια παίδων» με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας: 	1.150,00 €

Άρθρο 2ο

Προμήθεια  οργάνου’ Παπάκι ελατηρίου»

Προμήθεια οργάνου «Παπάκι ελατηρίου» με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης, τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας: 	325,00 €

Άρθρο 3ο

Ξύλινη τραμπάλα

Προμήθεια οργάνου  ¨Ξύλινη τραμπάλα¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

## Τιμή μονάδας 235,00 €

Άρθρο 4ο

Αυτοκινούμενος μύλος

Προμήθεια οργάνου  ¨Αυτοκινούμενος μύλος¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

## Τιμή μονάδας 760,00

Άρθρο 5ο

Ξύλινη τσουλήθρα με σκεπή»

Προμήθεια οργάνου  ¨Ξύλινη τσουλήθρα με σκεπή¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

## Τιμή μονάδας 1.670,00

Άρθρο 6ο

« Παραδοσιακό παγκάκι»

Προμήθεια οργάνου  ¨Παραδοσιακό παγκάκι¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

## Τιμή μονάδας 250,00 €

Άρθρο 7ο

« Λαγουδάκι ελατηρίου»

Προμήθεια οργάνου  ¨Λαγουδάκι ελατηρίου¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

## Τιμή μονάδας 325,00 €

Άρθρο 8οο

« Σύνθετο  όργανο με 2 τσουλήθρες και αναρρίχηση»

Προμήθεια οργάνου  ¨ Σύνθετο όργανο με 2 τσουλήθρες και αναρρίχηση¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας 7.440,00 €

Άρθρο 9ο

« Tσουλήθρα νηπίων»

Προμήθεια οργάνου  ¨Τσουλήθρα νηπίων¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας 1.235,00 €

Άρθρο 10ο

Διθέσια κούνια παίδων τύπου Π

Προμήθεια οργάνου  ¨Διθέσια κούνια παίδων τύπου Π»¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας 505,00 €

Άρθρο 11ο

Σύνθετο όργανο με γέφυρα

Προμήθεια οργάνου  ¨Σύνθετο όργανο»¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας 2.780,00  €

Άρθρο 12ο

Μεταλλικό σύνθετο με δύο τσουλήθρες

Προμήθεια οργάνου  ¨Μεταλλικό σύνθετο με δύο τσουλήθρες»¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή μονάδας 1.670,00  €

Άρθρο 13ο

Δάπεδο απορρόφησης κρούσης(4,5 εκ)

Προμήθεια οργάνου  ¨Δάπεδο απορρόφησης κρούσης»¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

Τιμή μονάδας 50,00€/ Μ2

Άρθρο 14ο

Ξύλινη Περίφραξη

Προμήθεια οργάνου  ¨Ξύλινη Περίφραξη»¨ με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στο ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης , τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2)

Τιμή μονάδας 45,00€/ Μ2

Άρθρο 15ο Μεταλλική πινακίδα

Προμήθεια οργάνου« Μεταλλική πινακίδα» με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα άρθρα και στo ειδικό Υπόμνημα τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης ,τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου ,τυχόν προσωρινής αποθήκευσης πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση ,αποθήκευση και φύλαξη ,τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του οργάνου στο χώρο του έργου, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση  του οργάνου σε αρίστη κατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Τιμή  μονάδος  100€/Τεμάχιο

Φιλιατρά  15/06/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                 Ημερ/νια  …./…./2016

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Συντηρήσεων

ΣΟΦΙΑ Η.ΤΣΑΦΑΡΑ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

`     ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση

2.1  ΓΕΝΙΚΑ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.  Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται και από το άρθρο 5, παρ.2 της Υ.Α. 28492-28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις ανωτέρω Υ.Α και ισχύει. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση.

2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.  Ειδικότερα: α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β) Τα όργανα οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176: 2008, Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (επί ποινή αποκλεισμού). γ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (επί ποινή αποκλεισμού).

ε) Η Εταιρεία κατασκευής πρέπει να είναι πιστοποιημένη και  αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών  ISO 9001 και ISO 14001, επί ποινή αποκλεισμού.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης πριν την αποδοχή της προσφοράς όπως αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.

2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, θα πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται πριν από την αποδοχή της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα.

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμου του.

δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή  όσα αναφέρονται  στο άρθρο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται  στο άρθρο 6 παρ. 6.1.2 και 6.2.1 ως "Προκαταρτικές Πληροφορίες" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, πριν την αποδοχή της προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.

Αντίστοιχα μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης ο κατασκευαστής/ προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 6.1.3, 6.2.2 ως "Πληροφορίες εγκατάστασης" 6.1.4, 6.2.3 ως "Πληροφορίες ελέγχου και εγκατάστασης συντήρησης" και 6.2.4 ως "Ταυτοποίηση εδαφών απορρόφησης κρούσεων παιχνιδοτόπων" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1.   σελ. 33

Ο κατασκευαστής/προμηθευτής θα πρέπει να δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2 α, της υπ΄ αρίθμ. ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την  υπ΄αρίθμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014) και ισχύει. Επίσης θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα εκπονήσει θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 1176-7.

2.4   ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΥΛΙΚΏΝ

2.4.1 ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΥΛΙΚΏΝ ΤΟΥ ΥΠΌ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη Πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

Σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά (π.χ. δοκοί στήριξης) θα χρησιμοποιείται σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία, με τις κάτωθι προδιαγραφές:  Υγρασία (8-10%). Οδοντωτή σφήνωση.

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία θα πρέπει να τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν να συρράπτεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140. Η συγκόλληση του ξύλου θα γίνεται με κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο ή αντίστοιχο. Ο εμποτισμός θα γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον εμποτισμό να χρησιμοποιείται συντηρητικό τύπου TANALITH E3492 ή αντίστοιχο, με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο). Η μέθοδος αυτή του εμποτισμού θα εξασφαλίζει την μέγιστη αντοχή των ξύλινων στοιχείων σε εξωτερικές συνθήκες, υγρασία, κ.λ.π.

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL. Το HPL (High Pressure LaminateΤύπου MEG) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και βανδαλισμούς, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολο στον καθαρισμό από graffiti. Θα αποτελείται από κυτταρινικές ίνες, εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο, εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του συμμετέχοντος, διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για την μηχανική του αντοχή. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού. σελ. 34

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες του ήλιου.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό, ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

Φιλιατρά  15/06/2016

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                Ημερ/νια  …./…./2016

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Συντηρήσεων

ΣΟΦΙΑ Η.ΤΣΑΦΑΡΑ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)