|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 9.000,00 € |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   95 /2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 6.289,50 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 1.509,48 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 7.798,98 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

2016

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών οδοσήμανσης του Δήμου Τριφυλίας, που θα καλύψει  πάγιες και επιτακτικές ανάγκες για την ασφαλέστερη σηματοδότηση  του Δήμου και την σωστότερη κυκλοφορία των οχημάτων. Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα:

- Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ60

- Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ80

- Κολωνάκια πλαστικά οριοθέτησης

- Πινακίδες Πληροφοριακές

- Πινακίδες ρυθμιστικές, προειδοποιητικές .

- Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

- Κώνοι κυκλοφορίας ύψους 50εκ. με δύο αντανακλαστικές λωρίδες

- Στύλοι με τα εξαρτήματα σύνδεσης των πινακίδων.

- Τάπες για τους στύλους

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Οι πληροφοριακές πινακίδες θα είναι τύπου Π21 και Π28 ενώ θα κατασκευαστούν πληροφοριακές πινακίδες με το λογότυπο του Δήμου και την επωνυμία του( Δήμος Τριφυλίας) .

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6) με τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006  (άρθρο 209 παρ.1).Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας. Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 7.798,98 € μαζί με Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι ) με υπάρχουσα  πίστωση 9.000,00 € στον Κ.Α 30.7135.001  προϋπολογισμού έτους 2016.

| Φιλιατρά 12/07/2016 |
| --- |
| Ο συντάξας |
| Σοφία Τσαφαρά |
| Εργοδηγών |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ60 | τεμ | 20 | 40,00 |
| 2 | Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ80 | τεμ | 10 | 60,00 |
| 3 | Κολωνάκια 3 αντανακλαστικών δακτυλίων | τεμ. | 30 | 16,00 |
| 4 | Πινακίδες Πληροφοριακές Π21 (45*45) | μ2 | 3,5 | 125,00 |
| 5 | Πινακίδες Πληροφοριακές Π28 (60*40) | μ2 | 0,48 | 125,00 |
| 6 | Πινακίδες ρυθμιστικές P02 Δ60 | Τεμ. | 10 | 33,00 |
| 7 | Πινακίδες ρυθμιστικές P32 Φ45 | Τεμ. | 10 | 23,00 |
| 8 | Πινακίδες Πληροφοριακές (1*1) | Τεμ. | 10 | 125,00 |
| 9 | Πινακίδες Αναγγελίας κινδύνου K16-Δ60 | Τεμ. | 8 | 23,00 |
| 10 | Τάπες πλαστικές Φ48 | Τεμ. | 40 | 0,20 |
| 11 | Τάπες πλαστικές Φ60 | τεμ | 20 | 0,25 |
| 12 | Κώνοι πλαστικοί αντανακλαστικής επιφάνειας | τεμ | 30 | 12,00 |
| 13 | Στύλοι για την τοποθέτηση των πινακίδων Φ48 3 μ. | μμ | 150 | 5,50 |
| 14 | Στύλοι για την τοποθέτηση των πινακίδων Φ60 3 μ. | μμ | 90 | 8,00 |

| Φιλιατρά 12/07/2016 |
| --- |
| Ο συντάξας |
| Σοφία Τσαφαρά |
| Εργοδηγός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ60 | τεμ | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 2 | Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ80 | τεμ | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 3 | Κολωνάκια 3 αντανακλαστικών δακτυλίων | τεμ. | 30 | 16,00 | 480,00 |
| 4 | Πινακίδες Πληροφοριακές Π21 (45*45) | μ2 | 3,5 | 125,00 | 437,50 |
| 5 | Πινακίδες Πληροφοριακές Π28 (60*40) | μ2 | 0,48 | 125,00 | 60,00 |
| 6 | Πινακίδες ρυθμιστικές P02 Δ60 | Τεμ. | 10 | 33,00 | 330,00 |
| 7 | Πινακίδες ρυθμιστικές P32 Φ45 | Τεμ. | 10 | 23,00 | 230,00 |
| 8 | Πινακίδες Πληροφοριακές (1*1) | Τεμ. | 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 9 | Πινακίδες Αναγγελίας κινδύνου K16-Δ60 | Τεμ. | 8 | 23,00 | 184,00 |
| 10 | Τάπες πλαστικές Φ48 | Τεμ. | 40 | 0,20 | 8,00 |
| 11 | Τάπες πλαστικές Φ60 | τεμ | 20 | 0,25 | 5,00 |
| 12 | Κώνοι πλαστικοί αντανακλαστικής επιφάνειας | τεμ | 30 | 12,00 | 360,00 |
| 13 | Στύλοι για την τοποθέτηση των πινακίδων Φ48 3 μ. | μμ | 150 | 5,50 | 825,00 |
| 14 | Στύλοι για την τοποθέτηση των πινακίδων Φ60 3 μ. | μμ | 90 | 8,00 | 720,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.289,50 |
| ΦΠΑ 24% | 1.509,48 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7.798,98 |

| Φιλιατρά 12 /06/2016 | Φιλιατρά 12 /06/2016 |
| --- | --- |
| Ο συντάξας | Ο προϊστάμενος Τ.Σ. |
| Σοφία Τσαφαρά | Χαράλαμπία Δημοπούλου |
| Εργοδηγός | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6) με τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο 209).

Τεχνικές Περιγραφές

1. Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ60 ή Φ80

Καθρέπτης ελέγχου κυκλοφορίας ακρυλικός σχήματος κυκλικού, με διάσταση διαμέτρου 60εκ. κατασκευασμένου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΔΕ, μετά της δαπάνης των εξαρτημάτων συνδέσεως (βίδες-σφικτήρες) επί των στύλων.

Ακρυλικός Καθρέφτης Ελέγχου Κυκλοφορίας

Περιγραφή Ο καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από πλαστικά υλικά με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε χτυπήματα, UV ακτινοβολίες και σκόνη. Το πίσω μέρος είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο χρώματος πορτοκαλί ενώ το μπροστά αποτελείται από μια κυρτή αντανακλαστική επιφάνεια (ώστε να μεγαλώνει η επιφάνεια ορατότητας) κατασκευασμένο από επαργιλιωμένο ακρυλικό. Για να διασφαλιστεί ή βέλτιστη τοποθέτηση του αντανακλαστικού μέρους με το πίσω μέρος, ολόκληρη η επιφάνεια  περιμετρικά του αντανακλαστικού διαθέτει ελαστικό περίβλημα και βίδες που βιδώνουν πάνω του. Ο καθρέφτης στο πίσω μέρος, διαθέτει γαλβανισμένο ατσάλινο μπρακέτο στήριξης σε στύλο.

Σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο χτυπήσει με δύναμη στον καθρέφτη, αυτός θα σπάσει αλλά δεν θα θρυμματιστεί και έτσι δεν θα προκαλέσει καμία ζημιά ή τραυματισμό.

Χρήση

Οι στρογγυλοί καθρέφτες είναι ιδανικοί σε συνθήκες κακής ορατότητας εκμεταλλευόμενοι την κυρτή αντανακλαστική τους επιφάνεια η οποία προσφέρει βελτιωμένη και μεγαλύτερη ορατότητα. Χρησιμοποιούνται ιδανικά σε διασταυρώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που η ορατότητα δεν είναι καλή.

2.Ελαστικό επαναφερόμενο κολωνάκι σήμανσης ύψους 80 εκατοστών με ενισχυμένη βάση. Η κατασκευή του είναι μονοκόμματη (ενιαία) και το κολωνάκι έχει υψηλή ελαστικότητα και ενισχυμένη βάση η οποία αποτρέπει την θραύση. Το υλικό κατασκευής είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για οριοθέτηση τεχνικών έργων, δρόμων, χώρων parking και πεζοδρόμιων. Με τη χρήση τους στους δρόμους ειδοποιούνται έγκαιρα οι διερχόμενοι και τα οχήματα ενώ οι πρισματικές ανακλαστικές μεμβράνες τους τα καθιστούν ευδιάκριτα ακόμα και την νύχτα. Χρησιμοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις οριοθέτησης απότομων ή κλειστών στροφών όπου δεν πρέπει να παρκάρουν αυτοκίνητα καθώς διέρχονται από εκεί μεγάλα οχήματα (λεωφορεία, φορτηγά κλπ) καθώς και σε πλήθος άλλων οδικών εφαρμογών. Συγκεκριμένα για έλεγχο της κυκλοφορίας, για οδική σήμανση κλπ. Τα κολωνάκια αυτά συχνά αναφέρονται και με την ονομασία ελαστικοί οριοδείκτες.

Τα κολωνάκια είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη (PU) επαναφερόμενα, σε χρώμα πορτοκαλί. Έχουν τη δυνατότητα να στηρίζονται στο έδαφος με ειδικά βύσματα και διαθέτουν εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες όπως ήλιο, βροχή καθώς και κρούσεις οχημάτων.

Τα κολωνάκια φέρουν δύο αντανακλαστικές επιφάνειες πάχους 5cm καλυμμένες με μεμβράνη τύπου ΙΙ υψηλής αντανακλαστικότητας.

Η μεμβράνη συμμορφώνεται απόλυτα στις απαιτήσεις τη προδιαγραφής Σ311.

Κολωνάκι Διαστάσεις  Κωδικός 2 δακτυλίων Διάμετρος: 20cm

3. Κώνοι 50cm αντανακλαστικοί  ( με διπλή λωρίδα )

Κώνος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  ύψους 50 εκ. με ασημί αντανακλαστική ταινία τύπου Ι κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΔΕ.

4. Πινακίδες Πληροφοριακές

Πληροφοριακές πινακίδες από φύλλα αλουμινίου από κράμα τύπου AIMg2 κατά DIN 1725 ή αλουμινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ. , με αυτοκόλλητη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Σ-311 (ΦΕΚ954Β της 31-12-1986) τύπου Π19.

4. Πινακίδες Ρυθμιστικές ή αναγγελίας κινδύνου

Ρυθμιστικές  πινακίδες ή αναγγελίας κινδύνου από φύλλα αλουμινίου από κράμα τύπου AIMg2 κατά DIN 1725 ή αλουμινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους 3 χιλ. , με αυτοκόλλητη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Σ-311 (ΦΕΚ954Β της 31-12-1986).

5.Χαλυβδοσωλήνες γαλβανιζέ 1 ½’’ (Φ-48) & 2’’ (Φ – 60)

Οι μεταλλικοί σωλήνες είναι από χάλυβα St 37,2 κατά DIN 17100, με την κατωτέρω χημική σύσταση:

Ανθραξ ( C ): 	0,17% έως 0,30%

Θείο ( S ): 	0,05% έως 0,06%

Φώσφορος ( Ρ ):	0,0505% έως 0,06%

Η ονομαστική διάμετρος των σωλήνων θα είναι

- 1 ½’’ (κίτρινη Ετικέτα) γαλβανιζέ με τάπα και τρύπες, 3m

- 2’’ (κίτρινη ετικέτα)  γαλβανιζέ με τάπα και τρύπες, 3m

| Φιλιατρά 12/07/2016 | Φιλιατρά 12/07/2016 |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο προϊστάμενος |
| Σοφία Τσαφαρά | Χαράλαμπία Δημοπούλου |
| Εργοδηγός | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία του για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6) με τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006  (άρθρο 209 παρ.1).

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7135.001 με τίτλο “Προμήθεια πινακίδων του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό 9.000,00 €  .

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Μελέτη

β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές

δ. Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή

ε. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

Άρθρο 5ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελέσματος – Σύμβαση

Στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος. β) Την ποσότητα. γ) Την τιμή. δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 7ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 8ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται είτε στις αποθήκες του Δήμου, είτε οπουδήποτε υποδειχθεί εντός των ορίων αυτού, από επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού, καθώς και να αυξήσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 9ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 10ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α

| Φιλιατρά 18/07/2016 | Φιλιατρά 18/07/2016 |
| --- | --- |
| Ο Συντάξας | Ο προϊστάμενος Τ.Υ. |
| Σοφία Τσαφαρά | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Εργοδηγός | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ60 | τεμ | 20 |  |
| 2 | Καθρέπτες κυκλοφορίας ακρυλικοί Φ80 | τεμ | 10 |  |
| 3 | Κολωνάκια 3 αντανακλαστικών δακτυλίων | τεμ. | 30 |  |
| 4 | Πινακίδες Πληροφοριακές Π21 (45*45) | μ2 | 3,5 |  |
| 5 | Πινακίδες Πληροφοριακές Π28 (60*40) | μ2 | 0,48 |  |
| 6 | Πινακίδες ρυθμιστικές P02 Δ60 | Τεμ. | 10 |  |
| 7 | Πινακίδες ρυθμιστικές P32 Φ45 | Τεμ. | 10 |  |
| 8 | Πινακίδες Πληροφοριακές (1*1) | Τεμ. | 10 |  |
| 9 | Πινακίδες Αναγγελίας κινδύνου K16-Δ60 | Τεμ. | 8 |  |
| 10 | Τάπες πλαστικές Φ48 | Τεμ. | 40 |  |
| 11 | Τάπες πλαστικές Φ60 | τεμ | 20 |  |
| 12 | Κώνοι πλαστικοί αντανακλαστικής επιφάνειας | τεμ | 30 |  |
| 13 | Στύλοι για την τοποθέτηση των πινακίδων Φ48 3 μ. | μμ | 150 |  |
| 14 | Στύλοι για την τοποθέτηση των πινακίδων Φ60 3 μ. | μμ | 90 |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ …………………………………………………………………………… (ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) …………………………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)