|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δ.Ε: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.ΟΟΟ,ΟΟ€ |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19  /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4.837,00 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 1.160,88 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 5.997,88€ |
| ΚΑ: | 30.7333.011 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ  2017

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: : ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια ασφαλτικών υλικών για την συντήρηση των  υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων  δρόμων της Δ.Ε Κυπαρισσίας, αφού η υφιστάμενη κατάσταση αυτών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε αρκετά σημεία, είτε λόγω παλαιότητας του δικτύου είτε λόγω φθορών από βροχοπτώσεις.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα:

- Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε δοχείο των 25Kg . ( CPV: 44113900-4 )

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δ.Ε Κυπαρισσίας.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων :

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  5.997,88€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου ( Ι.Π ) με υπάρχουσα αρχική πίστωση  6.000,00€  στους  Κ.Α 30.7333.011 του προϋπολογισμού έτους 2017.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα | Τεμ (Δοχεία των 25kg) | 691,00 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Αριθμός Τιμολογίου | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα | 1 | Τεμ (Δοχείο των25kg) | 691,00 | 7,00 | 4.837,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.837,00 |
| ΦΠΑ 24% | 1.160,88 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.997,88 |

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |  | Φιλιατρά 09 / 03/2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο  1. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

Προμήθεια Ψυχρού ασφαλτομίγματος από υδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό, σύμφωνα με την οικία τεχνική περιγραφή. Η πληρωμή θα γίνεται ανά  δοχείο των 25kg. καθαρού βάρους ψυχρού ασφαλτομίγματος , μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά απάσας τας δαπάνας προμήθειας (Ψυχρού ασφαλτομίγματος) , φορτοεκφορτώσεως , απολυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ. εις τον καθοριζόμενο υπό των οικείων Συμβατικών Τευχών τόπο παραδόσεως.

Τιμή  ενός δοχείου των 25kg:

ΕΥΡΩ:     Ολογράφως: Επτά

Αριθμητικά:   7,00

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |  | Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ασφαλτικών υλικών, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες της  Δ.Ε Κυπαρισσίας.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα

την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 3ο

Τεχνικές  Περιγραφές

Α. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

Τύπος: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα από υδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. Η πληρωμή θα γίνεται ανά δοχεία των 25kg. καθαρού βάρους Ψυχρού ασφαλτομίγματος , μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά απάσας τας δαπάνας προμήθειας (Ψυχρού ασφαλτομίγματος) , φορτοεκφορτώσεως , απολλυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ. Η παράδοση θα γίνει στη θέση που  θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Ιδιότητες: Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ, να είναι έτοιμο προς χρήση και χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτεί χρήση συγκολλητικ΄ς ουσίας πριν την εφαρμογή του. Να μην υπάρχει απώλεια υλικού ( δίχως φίρα), να είναι ακίνδυνο τη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άμεση.Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι , παγετό, βροχή, καύσωνα.

Επίσης να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιών συστολών –διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή τους πεζούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης:

Άνοιγμα κοσκίνου( mm) διερχόμενο ποσοστό%

(12,5mm)                              100

(95mm)                              0-100

(6,35mm)                           80-90

(4,75mm)                           40-50

(2,36mm)                            8-10

(1,18mm)                            6-10

(0,30mm)                            0-5

Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό.

- Υδατοαπορροφικότητα αδρανών (ΑΑSHTO T85) 1%.

- Ειδικό βάρος αδρανών (ΑΑSHTO T85) 2,7 g/cm3

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ

- Διείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm:84.

- Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε 0C: 46,8.

- Ολκιμότητα (ASTM D113)%: μεγαλύτερο απο100.

ΧΡΗΣΕΙΣ:

  - Χρησιμοποιείται για τη μόνιμη επισκευή φθορών , λάκκων κ.λ.π

  - Χρησιμοποιείται ευρύτατα από υπηρεσίες συντηρήσεων σε εθνικούς επαρχιακούς, αστικούς δρόμους κ.λ.π

  - Κατάλληλο για οδοστρώματα από ασφαλτικό υλικό ή σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απομάκρυνση όλων των χαλαρών ή συνδετικών υλικών , στάσιμων νερών, πετρελαίων, λαδιών από τη λακούβα.

Χρήση όσου υλικού χρειάζεται για να γεμίσει η λακούβα, δίνοντας μια ελαφρά υπερύψωση.

Συμπίεση της επισκευασμένης επιφάνειας με το πίσω μέρος του φτυαριού ή ελαφρό κύλινδρο και παράδοση αμέσως στην κυκλοφορία.

Κατανάλωση: Περίπου 25kg για επιφάνεια 1m2, βάθους 200mm.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Καμμία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχεία των 25kg.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |  | Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας ασφαλτικών υλικών, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες της  Δ.Ε Κυπαρισσίας .

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας. διέπεται από τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.011 με τίτλο “Προμήθεια Ασφαλτικών υλικών συντήρησης – επισκευής οδών του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό 6.000,00€

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

α. το Τιμολόγιο Μελέτης

β. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

γ. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές

δ. η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών

4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  βάσει του Ν.4412/2016  και του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τους όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του 4412/2016 .                                     .

4.2.  η προσφορά μπορεί να αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών

Άρθρο 5ο . Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος .

β. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 6ο

Εγγύησεις:

Δεν απαιτoύνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 72 Ν. 4412/16)

Άρθρο 7ο. Σύμβαση

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

Άρθρο 8ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 9ο .Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και η σύμβαση θα ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η επί μέρους παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου,

Άρθρο 10ο . Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία θα  οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( Άρθρο 221 παρ.11 του Ν.4412/2016 ) και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού, καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 11ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 .

Άρθρο 12ο . Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια  υπηρεσία.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |  | Φιλιατρά 09 / 03 /2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δ.Ε: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Αριθμός Τιμολογίου | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα | 1 | Τεμ (Δοχείο των25kg) | 691 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

|  | .…../…../2017 |
| --- | --- |
|  | Ο Προσφέρων |

# Text boxes

Φιλιατρά 09 / 03 /2017

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

Φιλιατρά 09 / 03 /2017

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε