|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 10.886,30 € |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.03 |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 39/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 8.779,00 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 2.106,96 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 10.885,96 € |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.003 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια κλιματιστικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης τύπου split τεχνολογίας inverter για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου Τριφυλίας.

Η δαπάνη της προμήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2018, ανέρχεται στο ποσό των 10.886,30 € και θα βαρύνει τον κωδικό 10.7135.003.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (αφού πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές φυσικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο. Η παραλαβή των προϊόντων κα γίνει από επιτροπή παραλαβής. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή στα γραφεία των κατά τόπους Δ.Ε. όπου κα τα εγκαταστήσει σε λειτουργική χρήση όπως προβλέπεται με την παρούσα τεχνική έκθεση.

Η εργασία αποξήλωσης των υπαρχόντων κλιματιστικών και η εργασία τοποθέτησης με τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια.

Συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια κλιματιστικά είναι:

Δ.Ε. Κυπαρισσίας

- Τρεις (3) κλιματιστικές μονάδες split inverter 9.000 btu ψύξης – θέρμανσης στα καινούργια γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δημαρχιακού Καταστήματος Κυπαρισσίας

- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες split inverter 12.000 btu ψύξης – θέρμανσης στις αίθουσες πρόβας της Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας

Δ.Ε. Φιλιατρών

- Μία (1) κλιματιστική μονάδα split inverter 9.000 btu ψύξης – θέρμανσης στο γραφείου του Προέδρου της Δ.Κ. Φιλιατρών

- Μία (1) κλιματιστική μονάδα split inverter 12.000 btu ψύξης – θέρμανσης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ.Ε. Γαργαλιάνων

- Τρεις (3) κλιματιστικές μονάδες split inverter 9.000 btu ψύξης – θέρμανσης στο γραφείο του Α’ ορόφου και στα δύο γραφεία του ισογείου

- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες split inverter 24.000 btu ψύξης – θέρμανσης στην αίθουσα του ισογείου και στην αίθουσα του ΚΕΠ

Δ.Ε. Αετού

- Μία (1) κλιματιστική μονάδα split inverter 24.000 btu ψύξης – θέρμανσης στην αίθουσα γυμναστικής Κοπανακίου

Όλα τα προς προμήθεια κλιματιστικά επί ποινή αποκλεισμού θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής αναγνωρισμένου επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9000. Θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και θα έχουν πιστοποίηση CE και Eurovent.

Σε εφαρμογή του ΠΔ 01/08-01-2013,του Ν3982/2011 και της ΕΚ 2067/2015, η τοποθέτηση των κλιματιστικών πρέπει να εκτελεστεί από τεχνικό προσωπικό που κατέχει κατάλληλες επαγγελματικές άδειες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση κατά την ημέρα του διαγωνισμού των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επάρκεια των διαγωνιζομένων και την αδειοδότηση και πιστοποίηση για το τεχνικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις αντίστοιχες ψυκτικές εργασίες.

Στις τιμές μονάδας των κλιματιστικών συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αποξήλωσης τυχόν υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας στη θέση που θα τοποθετηθεί η νέα μονάδα και το κόστος της εγκατάστασης της νέας κλιματιστικής μονάδας μαζί με τα υλικά τα μικρουλικά και το κόστος του απαραίτητου προσωπικού και τον έλεγχο καλής λειτουργίας.

Φιλιατρά 02-07-2018

Ο συντάξας

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.003 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Είδος | Μον. Μέτρ | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 9.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 7,00 |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 12.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 3,00 |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 24.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 3,00 |

Φιλιατρά 02-07-2018

Ο συντάξας

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.003 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Είδος | Μον. Μέτρ | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 9.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 7,00 | 463,00 € | 3.704,00 € |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 12.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 3,00 | 595,00 € | 1.190,00 € |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 24.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 3,00 | 1.251,00 € | 3.753,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 8.779,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  | 2.106,96 € |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 10.885,96 € |
|  | Φιλιατρά 02-07-2018 | Φιλιατρά 02-07-2018 |  |
|  | Ο συντάξας | Η προϊστάμενη Τμήματος Συντηρήσεως Έργων και Αυτεπιστασίας |  |
|  | Αγγελής Πετρακόπουλος | Χαράλαμπία Δημοπούλου |  |
|  | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ | Πολιτικός Μηχανικός |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.003 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 9.000 BTU

Χαρακτηριστικά

Κλιματιστική μονάδα τοίχου, με ψυκτικό μέσο R410A ή εναλλακτικά R32. Θα μπορεί να συνδυάζεται με συστήματα multi-split.

Η μονάδα θα διαθέτει:

– Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα

– Έξτρα φίλτρο ιονισμού με αντιβακτηριακή και αντιαλλεργική δράση για ακόμη καθαρότερο και υγιεινό αέρα

– Εγγύηση 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή

– Αθόρυβη λειτουργία (22dB),

– Χαμηλή κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή

Προδιαγραφές

- Τεχνολογίας inverter

- Πιστοποίηση Eurovent

- Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ

- Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α++/A+ για SEER και SCOP αντίστοιχα

- Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή= των 60 dB

- Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) >ή= από 4

- Βαθμός απόδοσης ψύξης (SΕER) >ή =από 6

- Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Εξωτ. Μονάδας): από -10° C έως +46° C (ψύξη) και -15° C έως +24° C (θέρμανση)

2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 12.000 BTU

Χαρακτηριστικά

Κλιματιστική μονάδα τοίχου, με ψυκτικό μέσο R410A ή εναλλακτικά R32. Θα μπορεί να συνδυάζεται με συστήματα multi-split.

Η μονάδα θα διαθέτει:

– Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα

– Έξτρα φίλτρο ιονισμού με αντιβακτηριακή και αντιαλλεργική δράση για ακόμη καθαρότερο και υγιεινό αέρα

– Εγγύηση 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή

– Αθόρυβη λειτουργία (22dB),

– Χαμηλή κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή

Προδιαγραφές

- Τεχνολογίας inverter

- Πιστοποίηση Eurovent

- Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ

- Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α++/A+ για SEER και SCOP

- Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή= των 60 dB

- Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) >ή= από 4

- Βαθμός απόδοσης ψύξης (SΕER) >ή =από 6

- Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Εξωτ. Μονάδας): από -10° C έως +46° C (ψύξη) και -15° C έως +24° C (θέρμανση)

3) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 24.000 BTU

Χαρακτηριστικά

Κλιματιστική μονάδα τοίχου, με ψυκτικό μέσο R410A ή εναλλακτικά R32. Θα μπορεί να συνδυάζεται με συστήματα multi-split.

Η μονάδα θα διαθέτει:

– Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα

– Έξτρα φίλτρο νανοπλατίνας με αντιβακτηριακή, αποσμητική δράση και αποτελεσματικότερη κατακράτηση σκόνης για ακόμη καθαρότερο και υγιεινό αέρα.

– Αθόρυβη λειτουργία, 30dB

– Εγγυημένο εύρος λειτουργίας 30 μέτρα με μέγιστο ύψος 15 μέτρα σωλήνωσης

Προδιαγραφές

- Τεχνολογίας inverter

- Τάση λειτουργίας 230V, 50ΗΖ

- Ενεργειακή κλάση τυολάχιστον Α+/A+ για SEER και SCOP

- Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας < ή= των 65 dB

- Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) >ή= από 4

- Βαθμός απόδοσης ψύξης (SΕER) >ή =από 6

- Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Εξωτ. Μονάδας): από -10° C έως +46° C (ψύξη) και -15° C έως +24° C (θέρμανση)

| Φιλιατρά 02-07-2018 | Φιλιατρά 02-07-2018 |
| --- | --- |
| Ο συντάξας | Η προϊστάμενη Τμήματος Συντηρήσεως Έργων και Αυτεπιστασίας |
| Αγγελής Πετρακόπουλος | Χαράλαμπία Δημοπούλου |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.003 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας κλιματιστικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Δήμου Τριφυλίας .

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7135.001 με τίτλο “Προμήθεια πινακίδων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό 10.000,00 €  .

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

α. Προμέτρηση

β. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

γ. τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές

δ. η οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών

4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

4.2.  Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης και ισχύουν απολύτως όσα αναφέρονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 5ο . Απόφαση Ανάθεσης

α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου Τριφυλίας.

β. 3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3 του Ν.4412/2016. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη..

Άρθρο 6ο

Εγγυήσεις:

Δεν προβλέπεται

Άρθρο 7ο. Σύμβαση

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

Άρθρο 8ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 9ο .Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά και η σύμβαση θα ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Άρθρο 10ο . Παραλαβή υλικών

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των δέκα (10) επόμενων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των μηχανημάτων και την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά την προσωρινή παραλαβή των υλικών και για διάστημα δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

• μακροσκοπική εξέταση,

• μηχανική εξέταση,

• μέτρηση απόδοσης – ζύγιση προϊόντος,

• πρακτική δοκιμασία.

Μέσα στο διάστημα αυτό η Ε.Π. θα υποβάλλει τον εξοπλισμό σε λεπτομερή εξέταση και σε πρακτικές δοκιμές / εργασίες σε πραγματικές συνθήκες κατά την κρίση της, ώστε να βεβαιωθεί ότι όλα τα υλικά ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και ότι είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.

Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή των υλικών από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΔΗΜΟΥ. Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης.

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια..

Αν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 11ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 .

Άρθρο 12ο .

Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής . Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την τοποθέτηση τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Άρθρο 13ο

Τελικός λογαριασμός

O τελικός λογαριασμός γίνεται με την διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

Άρθρο 14ο

Παραλαβή

Ι. Αρμόδιο όργανο

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)

ΙΙ. Παρουσία προμηθευτή

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)

ΙΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος

Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

α) Με μακροσκοπική εξέταση.

β) Με πρακτική δοκιμασία.(άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)

IV. Πρωτόκολλο παραλαβής/απόρριψης/μακροσκοπικού ελέγχου

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16)

V. Δυνατότητες Επιτροπής

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της. σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:

- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,

- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και

- την επιτροπή παραλαβής,

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16)

Αποδεικτικό παράδοσης

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται:

- η ημερομηνία προσκόμισης,

- το υλικό,

- η ποσότητα και

- ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16)

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

Άρθρο 15ο

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016

| Φιλιατρά 02-07-2018 | Φιλιατρά 02-072018 |  |
| --- | --- | --- |
| Ο συντάξας | Η προϊστάμενη Τμήματος Συντηρήσεως Έργων και Αυτεπιστασίας |  |
| Αγγελής Πετρακόπουλος | Χαράλαμπία Δημοπούλου |  |
| Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ | Πολιτικός Μηχανικός |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2018 |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κ.Α. 10.7135.003 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | Μον. Μέτρ | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 9.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 7,00 |  |  |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 12.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 3,00 |  |  |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα split inverter 24.000 btu ψύξης – θέρμανσης | τεμάχιο | 3,00 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ …………………………………………………………………………… (ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) …………………………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)