3.   ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

| Α/Α (j) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ειδικός για κοπή χόρτων και κλάδων και καθαρισμό των πρανών σε οδικά δίκτυα |  |
|  | Τηλεσκοπικός καταστροφέας με δυνατότητα επέκταση έως 5,6 μέτρων |  |
|  | Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα βαλβίδων και ο χειρισμός τους με μηχανικό τρόπο |  |
|  | Ισχυρό μεταλλικό σασί |  |
|  | Σύστημα ασφαλείας κατά την μεταφορά |  |
|  | Απορρόφηση κραδασμών για λιγότερη επιπόνηση του μηχανήματος |  |
|  | Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση αντιστροφής κίνησης ΡΤΟ |  |
|  | Κίνηση του ρότορα έως και 200 μοίρες |  |
|  | Το πλάτος κοπής του καταστροφέα να είναι (1,40m-1,60m). |  |
|  | Με μπράτσο του οποίου το μήκος θα φθάνει έως 5,60m. |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |
|  | Παροχή ανταλλακτικών για 10 έτη |  |
|  | Αντιπρόσωπο στο νομό |  |
|  | Εκπαίδευση προσωπικού για τον χειρισμό του καταστροφέα |  |
|  | Άμεση παράδοση |  |