| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Φιλιατρά 10/11/2014 |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Αριθ. Πρωτ.: 200 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |  |
| Πληροφορίες: Αναστασία Ράλλη- Ιωάννης Αντωνόπουλος | Προς: |
| Τηλέφωνο: 2761360037 2761360027 | Κάθε ενδιαφερόμενο |

# ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου   Τριφυλίας  πρόκειται να προβεί στον καθαρισμό-συντήρηση καυστήρων-λεβήτων  των Σχολικών Μονάδων, προϋπολογισμού 1.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές όπου επισυνάπτονται.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  κλειστές προσφορές  έως  την 13ην  Νοεμβρίου  2014  έως ώρα 14.00.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών ορίζονται   η  Αναστασία Ράλλη και ο Ιωάννης Αντωνόπουλος στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών .

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

ΑΔΡΑΚΤΑΣ  Γ.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αρ.Πρωτ. Τ.Υ.  :1278

# ΝΟΜΟΣ    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Τηλ: 2761-360029

Fax: 2761360041                                                                       Προς    ΣΧΟΛΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

e-mail: chdimop@teemail.gr                                                                Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Αντικείμενο Ανάθεσης

Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσίων συντήρησης των λεβήτων-καυστήρων των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τριφυλίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06 – Π.Δ. 28/80 .

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης

- Η τακτική ετήσια συντήρηση των καυστήρων και ο καθαρισμός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τριφυλίας

- Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :

- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

- Άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισμού

- Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης, της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας και των διαδρομών των καυσαερίων, με κατάλληλες συρμάτινες βούρτσες.

- Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπέκ.

- Πολύ  καλός καθαρισμός όλων και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων.

- Έλεγχος και καθαρισμός φωτοαντίστασης ή φαγοκυττάρου

- Αντικατάσταση φθαρμένων υλικών – εξαρτημάτων.

- Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ

- Καθαρισμός φτερωτής κινητήρα

- Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου

- Άρμοση όλων των εξαρτημάτων

- Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων

- Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και ηλεκτρικών σε όλους τους λέβητες-  boiler και των διατάξεων ανοδικής προστασίας. Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο ξεκινά και σταματά η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες ,βαλβίδες ασφαλείας …)και ένδειξης (θερμόμετρα μανόμετρα  ).

- Και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης στα σχολεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης .

Ευθύνη του αναδόχου

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος . Επίσης να διαθέτει κατά προτίμηση, πιστοποιητικό ISO

που θα προσκομίσει μαζί με την οικονομική προσφορά. Με ευθύνη του αναδόχου μετά

από συνεννόηση με το Δ/ντη της Σχολικής Μονάδας θα καθορίζεται η ημέρα των εργασιών συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης ο ανάδοχος συμπληρώνει και υπογράφει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης καθώς και το φύλλο εκτύπωσης του ηλεκτρονικού καυσαναλυτή για κάθε λέβητα και καυστήρα  και τα παραδίδει στο Δ/ντή κάθε Σχολικής Μονάδος.

Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των λεβήτων και των καυστήρων για όλη την περίοδο της σχολικής χρονιάς 2014-2015 και σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση χωρίς καμία επί πλέον χρέωση, πλην των αναγκαίων ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν και θα βαρύνουν το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Τριφυλίας.

#### 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Είδος Εργασίας | Αρ. Τιμολ. | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσ/τα | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σχολικές μονάδες | 1 | Τεμ. | 60,00 | 23,00 | 1.380,00 |
|  | Σύνολον | 1.380,00 |
|  | ΦΠΑ 23% | 317,40 |
|  | Γενικό Σύνολο: | 1.697,40 |

Φιλιατρά  10/11/2014

Η συντάξας

Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολιτικός μηχανικός