|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.500,00€ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  81/ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5.102,60€ |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 23%: | 1.173,60€ |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 6.276,20€ |
| Κ.Α: | 20. 7135 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά την προμήθεια φωτεινού διακόσμου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των Δ.Ε του Δήμου Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευτεί:

1. Φωτοσωλήνα  δικάναλο Φ13

2. Φωτοσωλήνα μονοκάλανο Φ13 ψυχρό λευκό χρώμα.

3. Φωτοσωλήνα μονοκάλανο Φ13

4. Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό

5.  Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση

6. Άγιο Βασίλη σε έλκηθρο

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει  στις αποθήκες  των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) , κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως του άρθρου 23 παρ. 2) με τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006 (άρθρο 209 παρ.1).

Φορέας υλοποίησΦωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 ης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 6.276,20€ (με Φ.Π.Α. 23%).

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου με υπάρχουσα αρχική πίστωση 6.500,00€ στούς Κ.Α 20.7135 του προϋπολογισμού έτους 2014.

Φιλιατρά 24 / 11 /2014

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13 | μ | 348 |
|  | 2. Δ.Ε ΑΕΤΟΥ |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13 | μ | 100 |
| 2 | Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό | Τεμ. | 20 |
|  | 3. Δ.Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 | μ | 150 |
| 2 | Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση | Τεμ. | 40 |
| 3 | Αγιος Βασίλης σε έλκηθρο | σετ | 1 |
|  | 4. Δ.Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 ψυχρό λευκό χρώμα. | μ | 226 |
| 2 | Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό | Τεμ. | 60 |
|  | 5. Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |  |  |
| 1 | Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση | Τεμ. | 80 |
| 2 | Φωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 | μ | 100 |

Φιλιατρά 24 / 11 /2014

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13 | μ | 348 | 1,4 | 487,20 |
|  | 2. Δ.Ε ΑΕΤΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13 | μ | 100 | 1,4 | 140,00 |
| 2 | Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό | Τεμ. | 20 | 17,5 | 350,00 |
|  | 3. Δ.Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος Φ13 | μ | 150 | 1,2 | 180,00 |
| 2 | Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση | Τεμ. | 40 | 13,5 | 540,00 |
| 3 | Αγιος Βασίλης σε έλκηθρο | σετ | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | 4. Δ.Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος Φ13 ψυχρό λευκό χρώμα. | μ | 226 | 2,9 | 655,40 |
| 2 | Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό | Τεμ. | 60 | 17,5 | 1.050,00 |
|  | 5. Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση | Τεμ. | 80 | 13,5 | 1.080,00 |
| 2 | Φωτοσωλήνας μονοκάναλος Φ13 | μ | 100 | 1,2 | 120,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.102,60 |
| ΦΠΑ 23% | 1.173,60 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.276,20 |

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 24/ 11 /2014 | Φιλιατρά 24 / 11 /2014 |
| Ο Συντάξας | H Αναπλ. Προϊσταμένη |
|  | Τμήματος Συντηρήσεων |
| Αριστείδης Φωτόπουλος | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχ/κος |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση)  για την προμήθεια φωτεινού διακόσμου  για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των Δ.Ε του Δήμου Τριφυλίας.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (ςξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 11389/08.03.1993 (ΦΕΚ 185/Β’/23.03.1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: ″Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης″) (και ιδίως του άρθρου 23 παρ. 2) με τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006 (άρθρο 209 παρ.1).

Άρθρο 3ο

Γενικά Χαρακτηριστικά - Τεχνική Περιγραφή

Ολα τα είδη θα έχουν Πιστοποίηση CE σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ΕΝ 60598, και να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

01: Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό

LED Λαμπάκια επεκτεινόμενα με κάλυμμα. Καλώδιο διπλής προστασίας 0,50mm2 τύπου HO5RN-F καουτσούκ. IP 44 κατάλληλα για εξωτερικό χώρο. Λαμπάκι LED λευκό, καλώδιο πράσινο. Αριθμός λαμπτήρων:  100,  Μήκος καλωδίου:  10μέτρα. Τάση λειτουργίας:  220 – 240V, Κατανάλωση:  6,4W,  100.000 ώρες λειτουργίας.

02: Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση

Λαμπάκια επεκτεινόμενα με κάλυμμα. Καλώδιο διπλής προστασίας 0,50mm2 τύπου HO5RN-F καουτσούκ. IP 44 κατάλληλα για εξωτερικό χώρο. Λαμπάκι διαφανές, καλώδιο πράσινο. Αριθμός λαμπτήρων:  100,  Μήκος καλωδίου:  10μέτρα. Τάση λειτουργίας:  220 – 240V, Κατανάλωση:  82W,  25.000 ώρες λειτουργίας.

03: LED Φωτοσωλήνας μονοκάναλος Φ13  ψυχρό λευκό χρώμα

Είναι ένας εύκαμπτος καθαρός φωτεινός σωλήνας.Διάμετρος:13mm μονοκάναλος LED σε κουλούρα των 100μ. Λαμπτήρες: 36/ m Τάση λειτουργίας:  220 – 240V,Κατανάλωση:  2,2W/ m, Διάρκεια ζωής 100.000 ώρες λειτουργίας.

04: Φωτοσωλήνας μονοκάναλος Φ13

Είναι ένας εύκαμπτος καθαρός φωτεινός σωλήνας.Διάμετρος:13mm μονοκάναλος σε κουλούρα των 100μ. Λαμπτήρες: 36/ m Τάση λειτουργίας:  220 – 240V,Κατανάλωση:  16,4W/ m, Διάρκεια ζωής 25.000 ώρες λειτουργίας.

05: Φωτοσωλήνας δικάναλος φ13

Εύκαμπτος καθαρός φωτεινός σωλήνας.Διάμετρος:13mm δικάναλος σε κουλούρα Λαμπτήρες: 36/ m Τάση λειτουργίας:  220 – 240V,Κατανάλωση:  16,4W/ m, Διάρκεια ζωής 25.000  λειτουργίας

06.  Αγιος Βασίλης σε έλκηθρο

Το σετ της σύνθεσης θα αποτελείται από ένα ελκηθρο, ένα Αγιο Βασίλη και τρεις ταράνδους. Τα υλικά κατασκευής θα είναι από σκληρό πολυαιθυλένιο ειδικά επεξεργασμένο και κατάλληλα βαμμένο, ώστε τα χρώματα να μην αλλοιώνονται από τις καιρικές συνθήκες. Μήκος κατασκευής 3,5 μέτρα περίπου.

Έκαστο αντικείμενο της σύνθεσης θα φωτίζεται εσωτερικά από λαμπτήρες μίνιον Ε14, 60 Watt ο καθένας, στεγανά τοποθετημένους σε κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις από καουτσούκ.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα ανωτέρω εδάφια, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τη κείμενη νομοθεσία.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 24 / 11 /2014 | Φιλιατρά 24 / 11 /2014 |
| Ο Συντάξας | H Αναπλ. Προϊσταμένη |
|  | Τμήματος Συντηρήσεων |
| Αριστείδης Φωτόπουλος | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχ/κος |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας φωτεινού διακόσμου  για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των Δ.Ε του Δήμου Τριφυλίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β.  (και ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5, 6), τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 με τίτλο ″Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων″ (ΦΕΚ 19/A’/01.02.1995), της απόφασης Υπ. Οικ. Ανταγ. & Ναυτιλίας Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/Β’/12.11.2010) και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (άρθρο 209).

Η πίστωση θα επιβαρύνει τούς κωδικούς Κ.Α. 20.7135 με τίτλο “ προμήθεια φωτεινού διακόσμου'' του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό 6.500,00€

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

α. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

β. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές

γ. η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών

4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  βάσει του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική Απόφαση 11389/1993), άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα και του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06.                                            .

4.2.  η προσφορά μπορεί να αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών.

Άρθρο 5ο

Δαπάνη δημοσίευσης

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το Ν. 3548/2007, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Άρθρο 6ο . Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. στον ή στους  προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, παρ.2.α. του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

β .η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. , στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

γ. η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ.2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ.Ες.

δ. η εγγυητική αυτή θα πρέπει, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παρ.2.δ εδαφ.1 έως 12 του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ε. ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

στ. η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, σύμφωνα με την παρ.2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

ζ. σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή, για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό διάστημα, ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2.δ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 8ο. Σύμβαση

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 9ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 10ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 11ο .Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται ανά Δ.Ε και η σύμβαση θα ισχύει έως 10-12-2014. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η επί μέρους παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου,

Για κάθε μία μέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα  20,00€.

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, παρ.1&2 του άρθρου 27 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Άρθρο 12ο . Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται είτε στις αποθήκες του Δήμου, είτε οπουδήποτε υποδειχθεί εντός των ορίων αυτού, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα  οριστεί από τον Δήμο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών, παρ.1,2&3 του άρθρου 28 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες. σε συνδυασμό με τις παρ.1,2&3 του άρθρου 29 της ιδίας. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού, καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 13ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 14ο . Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1α.,2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α.11389/93 του Υπ.Ες.

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Φιλιατρά 24 / 11 /2014 | Φιλιατρά 24 / 11 /2014 |
| Ο Συντάξας | H Αναπλ. Προϊσταμένη |
|  | Τμήματος Συντηρήσεων |
| Αριστείδης Φωτόπουλος | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Πολιτικός Μηχ/κος |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13 | μ | 348 |  |  |
|  | 2. Δ.Ε ΑΕΤΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας δικάναλος Φ13 | μ | 100 |  |  |
| 2 | Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό | Τεμ. | 20 |  |  |
|  | 3. Δ.Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 | μ | 150 |  |  |
| 2 | Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση | Τεμ. | 40 |  |  |
| 3 | Αγιος Βασίλης σε έλκηθρο | σετ | 1 |  |  |
|  | 4. Δ.Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 ψυχρό λευκό χρώμα. | μ | 226 |  |  |
| 2 | Γιρλάντα με 100 LED λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση θερμό ή ψυχρό | Τεμ. | 60 |  |  |
|  | 5. Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |  |  |  |  |
| 1 | Γιρλάντα με 100 λαμπάκια 10μέτρα με επέκταση | Τεμ. | 80 |  |  |
| 2 | Φωτοσωλήνας μονοκάλανος Φ13 | μ | 100 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 23% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ