ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ,ΕΡΓΩΝ &ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ     25 /2016

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ>>

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π

Κ.Α:45.7326.001

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.613,18€

# Φ.Π.Α. 23%: 2.211,03 €

# ΣΥΝΟΛΟ: 11.824,21 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

1.	Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφo

2.	Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στα νεκροταφεία της δημοτικής ενότητας  με σκοπό την συντήρηση ,την βελτίωση και τον ευπρεπισμό τους.Αναλυτικότερα, στο νεκροταφείο της πόλης των Φιλιατρών θα γίνουν χρωματισμοί στην εξωτερική τοιχοποιία ,στα υαλοστάσια και στις θύρες του παρεκκλησίου,χρωματισμοί του στεγάστρου , προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών βρυσών σε διάφορα σημεία του χώρου.Στο νεκροταφείο της Τ.Κ Χαλαζονίου απαιτείται η ενίσχυση του λιθόκτιστου μανδρότοιχου με την κατασκευή τμηματικής λιθοδομής και σενάζ της στέψης.Στην Τ.Κ Χριστιανούπολης θα επισκευασθεί η μεταλλική θύρα της εισόδου στο χώρο του νεκροταφείου και θα κατασκευασθεί διάδρομος εισόδου στο χώρο από οπλισμένο σκυρόδεμα

- Οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει του Π.Δ. 28/80 περί εργασιών καθώς και του άρθρου 209του Ν. 3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του Ν.3731/2008.

- Άρθρου 83 του Ν.2362/1995

- Αριθμ. 2/45564/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών .

- Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 παρ.3 του άρθρου 22του Ν.3536/07

Ο  συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.824,21 € το οποίο θα προέλθει από  Ι.Π έτους 2016.

.

Φιλιατρά  4 / 4  /2016

Ο συντάξας

Μαργαρίτα Σαμόλη

Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

1. Προετοιμασία χρωματισμών τοίχων: (11+11+8,80+7)*4,50=170,10τ.μ

4. Προετοιμασία χρωματισμών στεγάστρου:12*6+2*12*2+2*3,14*0,20*2,50*8τεμ= 145,12τ.μ

5. Υπόστρωμα τσιμεντοχρώματος:11,50*1,40+3*3=25,10τ.μ

6. Εφαρμογή τσιμεντοχρώματος:25,10τ.μ

7.Διακοσμητική βρύση : 9 τεμ.

8.Χρωματισμοί τοίχων & στεγάστρου: 170,10+145,12=315,22τ.μ

9. Χρωματισμοί θυρών και υαλοστασίων: =:2τεμ*1,20*3*2όψεις +6τεμ*0,75*1,80*2όψεις =30,60τ.μ

ΧΑΛΑΖΟΝΙ

1.Σενάζ: 26,20+18,50+30 =74,70μ

2.Λιθοδομή:46*0,50*0,50=11,50κ.μ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

1.Επισκευή εξώπορτας:κατά αποκοπή

2.Ξυλότυπος:45*0,15*2τεμ=13,50 τ.μ

3. Τσιμεντόστρωση διαδρόμου:45*2,50*0,15= 16,88κ.μ

4.Δομικό πλέγμα:45*2,50*1,92κιλ/τ.μ =216 κιλ.

Φιλιατρά  4 / 4  /2016

Ο συντάξας

Μαργαρίτα Σαμόλη

Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

#### 77.15 	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,70)

ΑΡΘΡΟ 2

#### 77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (10,10)

ΑΡΘΡΟ 3

#### 77.30	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (2,25)

ΑΡΘΡΟ 4

#### 77.10 	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,90)

ΑΡΘΡΟ 5

#### 77.55 	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 	ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,70)

ΑΡΘΡΟ 6

Διακοσμητική παραδοσιακή βρύση με γούρνα

Βρύση  πέτρινου τύπου (τσιμεντοπροϊόν) με γούρνα, διαστάσεων 90εκ*65εκ*48εκ και με βάρος 60-70κιλ.Συμπεριλαμβάνονται τα υδραυλικά υλικά και η εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΥΡΩ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (86,00)

ΑΡΘΡΟ 7

# 38.01 	Ξυλότυποι χυτών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ ΔΕΚΑΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (13,50)

ΑΡΘΡΟ 8

# 38.20 	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

| Ονομ. διάμετρος (mm) | Πεδίο εφαρμογής | Ονομ. διατομή (mm2) | Ονομ. μάζα/ μέτρο (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ράβδοι | Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα | Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα |  |  |
|  | B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  | 19,6 | 0,154 |
| 5,5 |  |  |  |  |  | 23,8 | 0,187 |
| 6,0 |  |  |  |  |  | 28,3 | 0,222 |
| 6,5 |  |  |  |  |  | 33,2 | 0,260 |
| 7,0 |  |  |  |  |  | 38,5 | 0,302 |
| 7,5 |  |  |  |  |  | 44,2 | 0,347 |
| 8,0 |  |  |  |  |  | 50,3 | 0,395 |
| 10,0 |  |  |  |  |  | 78,5 | 0,617 |
| 12,0 |  |  |  |  |  | 113 | 0,888 |
| 14,0 |  |  |  |  |  | 154 | 1,21 |
| 16,0 |  |  |  |  |  | 201 | 1,58 |
| 18,0 |  |  |  |  |  | 254 | 2,00 |
| 20,0 |  |  |  |  |  | 314 | 2,47 |
| 22,0 |  |  |  |  |  | 380 | 2,98 |
| 25,0 |  |  |  |  |  | 491 | 3,85 |
| 28,0 |  |  |  |  |  | 616 | 4,83 |
| 32,0 |  |  |  |  |  | 804 | 6,31 |
| 40,0 |  |  |  |  |  | 1257 | 9,86 |

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (1,01)

ΑΡΘΡΟ 9

# 32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3214

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

ΑΡΘΡΟ 10

Επισκευή μεταλλικής εξώπορτας

Επισκευή με όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία για το άνοιγμα και κλείσιμο της δίφυλλης θύρας.

Τιμή κατά αποκοπή

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150,00)

ΑΡΘΡΟ 11

# 49.01 	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΕΥΡΩ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΑΙ  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19,70)

ΑΡΘΡΟ 12

43.22 	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ (106,00)

ΦΙΛΙΑΤΡΑ  4.4.2016

Η  Συντάξασα                                                               η Προϊσταμένη

Μαργαρίτα  Σαμόλη                                                  Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολ.Μηχ/κός  Τ.Ε                                                         Πολ.Μηχ/κός

#### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι εργασίες με τον τίτλο «Επισκευή-Βελτίωση Νεκροταφείων Δ.Ε   Φιλιατρών »

Άρθρο 2ο

Διατάξεις

Η εκτέλεση των εργασιών «Επισκευή-Βελτίωση Νεκροταφείων Δ.Ε   Φιλιατρών »

, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

- Οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει του Π.Δ. 28/80 περί εργασιών καθώς και του άρθρου 209του Ν. 3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του Ν.3731/2008.

- Άρθρου 83 του Ν.2362/1995

- Αριθμ. 2/45564/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών .

- Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 παρ.3 του άρθρου 22του Ν.3536/07

Άρθρο 3ο

Διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ΔΥΟ (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη του.

Άρθρο 4ο

Αύξηση Ποσοτήτων

Με το πέρας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και εφόσον οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, αν προκύψουν απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες από τις διαδικασίες εκτέλεσης (λόγω π.χ. αλλαγής στόχων, αλλαγής θεσμικού πλαισίου κ.λπ.), οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα όλου του συστήματος, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μπορεί να γίνει επέκταση των εργασιών και σε ποσοστό ως 30% του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 5ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιγράφονται εκτενώς στο τιμολόγιο εργασιών μελέτης.

Φιλιατρά 4 /  4 /2016                             Φιλιατρά      6 /  4  /2016

Ο συντάξας                                                 Η Προϊσταμένη

Μαργαρίτα Σαμόλη                               Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε                           Πολιτικός μηχανικός

#### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Διατάξεις

Η εκτέλεση των εργασιών <<Επισκευή –Βελτίωση Νεκροταφείων Δ.Ε Φιλιατρών>>

διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Άρθρο 2ο

Τεύχη δημοπράτησης

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

- Το τιμολόγιο προσφοράς.

- Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνικές προδιαγραφές.

- Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

- Η τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 3ο

Εγγυήσεις

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες και αρχίζει να υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούμενες εργασίες εκτελούνται από το Δήμο για λογαριασμό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειμένων εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των δημοτικών εσόδων.

Άρθρο 4ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο που θα αντιστοιχεί σε αντίστοιχης αξίας εργασίες και μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 5ο

Κρατήσεις

Στη συμβατική αξία της εργασίας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 6ο

Εκχώρηση της εργασίας

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε υπεύθυνος μαζί μ’ αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ΄εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Άρθρο 7ο

Έκπτωση του αναδόχου

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών εργασιών, προμηθειών ή μεταφορών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου και μεγαλύτερου του έτους.

Άρθρο 8ο

Λύση της σύμβασης λόγω διακοπής των εργασιών

Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα ή εντολή του δήμου, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο Δήμο. Ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της και να τη διαβιβάσει στη δημοτική αρχή με τις τυχόν παρατηρήσεις του.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Εάν η εργασία ματαιωθεί ύστερα από Απόφαση του Συμβουλίου, η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των εκτελεσθέντων εργασιών καθώς και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συμβατικές ποσότητες. Η αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να υπερβεί το 7% του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης, ελαττωμένου κατά το 1/3 αυτού.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου, μπορεί να εγκριθεί η ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, πριν από την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση αυτών.

Άρθρο 9ο

Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου

1.  Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την εκτέλεση της εργασίας, η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημιά.

Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόμοι του δικαιούνται να διορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ μέρους τους στη διαδικασία της εκκαθάρισης της σύμβασης.

Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της εργασίας, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου.

Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου.

Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά πριν την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας, αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών.

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλλουν αίτηση για τη συνέχιση της εργασίας, διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η αυτοδίκαια λύση της σύμβασης, μετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύμβασης.

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζημιά.

2.  Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία έναντι του Δήμου θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά με τον δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος.

Εάν οι κοινοπρακτούντες είναι περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων που αναλαμβάνουν έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος.

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η συμβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος.

Εάν οι κοινοπρακτούντες είναι περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του Δήμου συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο Δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη σύμβαση.

Άρθρο 10ο

Επίλυση διαφορών

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια.

Φιλιατρά 4  /4  /2016                            Φιλιατρά 6  / 4  /2016

Ο συντάξας                                                    Η Προϊσταμένη

Μαργαρίτα Σαμόλη                                     Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε                               Πολιτικός μηχανικός

#### 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

| α/α | Είδος Εργασίας | Αρ. Τιμολ. | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 77.15 | τ.μ | 1,70 | 315,22 | 535,87 |
| 2 | Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών | 77.80.02 | Τ.μ | 10,10 | 315,22 | 3.183,72 |
| 3 | Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων | 77.30 | Τ.μ | 2,25 | 25,10 | 56,48 |
| 4 | Υδροχρωματισμοί σκυροδεμάτων με τσιμεντόχρωμα | 77.10 | Τ.μ | 3,90 | 25,10 | 97,89 |
| 5 | Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών | 77.55 | Τ.μ | 6,70 | 30,60 | 205,02 |
| 6 | Διακοσμητική βρύση |  | τεμ | 86,00 | 9 | 774,00 |
| 7 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων | 38.01 | Τ.μ | 13,50 | 13,50 | 182,25 |
| 8 | Δομικά πλέγματα B500C | 38.20.03 | κιλ | 1,01 | 216 | 218,16 |
| 9 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 32.01.04 | Κ.μ | 90,00 | 16,88 | 1.519,20 |
| 10 | Επισκευή μεταλλικής εξώπορτας |  | αποκοπη | 150,00 | 1 | 150,00 |
| 11 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) | 49.01.02 | μ | 19,70 | 74,70 | 1.471,59 |
| 12 | Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων | 43.22 | Κ.μ | 106,00 | 11,50 | 1.219,00 |
|  |  |  | Σύνολο: | 9.613,18 |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% | 2.211,03 |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο: | 11.824,21 |

| Φιλιατρά 4 . 4 .2016 | Φιλιατρά 6 . 4 .2016 |
| --- | --- |
| Ο συντάξας Μαργαρίτα Σαμόλη Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε | Η προϊσταμένη Χαραλαμπία Δημοπούλου Πολ.Μηχανικός |