|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 7.000,00 € |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    62 /2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 5.500,00 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 1.320,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 6.820,00 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ   2016

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                            ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση  επισκευή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κλιματιστικών  Δ. Τριφυλίας

| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : | 60 /2016 |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ : | 10.6264.03 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών  μηχανημάτων     σε  κτήρια  του  Δήμου  και     αφορά  στους παρακάτω χώρους :

-    Δ.Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

-    13 τεμ. όροφος Δημαρχείου

-    1     τεμ. ΓΕΦ

-   1      ΚΕΠ

-    12   τεμ. αιθουσα Δημ. Συμβουλίου

Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ

-    2 τεμ.ΚΕΠ Καλο Νερό

-    3 τεμ.Αυλώνα

Δ.Ε ΑΕΤΟΥ

5 τεμ. Αετός

-

Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

-    14 τεμ Δημαρχείο-ΓΕΦ

2  τεμ. ΚΕΠ

2  τεμ.ΚΕΓΕ

Δ.Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

10 τεμ.Δημαρχείο

3  τεμ.Βιβλιοθήκη

3  τεμ.ΓΕΦ

1 τεμ ΚΕΠ

Τ.Κ ΤΡΙΠΥΛΗΣ

2 τεμ. Ραπτόπουλο

1 τεμ. Σελλά

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ :75 τεμ.

Οι  εργασίες  συντήρησης  θα  εκτελούνται  από  αδειούχους  τεχνίτες   για

συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων και αφορά όλο το έτος .

Οι εργασίες συντήρησης θα είναι συμμορφωμένες με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Υποχρεώσεις ετήσιας πάγιας συντήρησης

Οι εκτελούμενες εργασίες συντήρησης θα  περιλαμβάνουν προγραμματισμένες επισκέψεις για το βασικό service πριν την έναρξη της καλοκαιρινής και χειμερινής σεζόν αντίστοιχα.

Οι εργασίες θα είναι οι ακόλουθες

Χημικός καθαρισμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, με           πλυστικό μηχάνημα

Καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

Έλεγχος καλής λειτουργίας με μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εσωτερικής μονάδας, περιβάλλοντος και πίεσης ψυκτικού υγρού

Έλεγχος για πληρότητα ή διαρροή ψυκτικού υγρού Πλήρωση της ψυκτικής μονάδας με freon , αν απαιτείται (το υλικό θα χρεώνεται ξεχωριστά)

Καθαρισμός της φτερωτής και του καλύμματος ανεμιστήρων

Καθαρισμός των εδράνων ανεμιστήρων

Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή

Έλεγχος ή καθαρισμός της αποχέτευσης

Έλεγχος ρυθμίσεων χειριστηρίου και προσαρμογή της θερμοκρασίας στα επίπεδα που ορίζει η  ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης

Σε κάθε κτήριο θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον ανάδοχο πίνακας όμοιος με το παράρτημα ΙΙΙ της  ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων

Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης και θα παραδίδεται στον διαχειριστή του  κτηρίου. Αντίγραφο αυτού θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του δήμου. Έντυπο επισυνάπτεται στο τέλος της μελέτης.

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει και θα υπογράφει φύλλο ελέγχου ανά κτήριο, όπου θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και   θα σημειώνει τυχούσες βλάβες ή ελλείψεις.

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη ή κακή λειτουργία  κλιματιστικού, εντός 48 ωρών.

Η ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

| α/α | Κλιματιστικά Μηχανήματα | Πλήθος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Διαιρούμενου τύπου επίτοιχα, οροφής, δαπέδου έως 30.000 BTU | 75 |
| 2 | Απολογιστικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών | κατ αποκοπή |

Η δαπάνη αφορά τουλάχιστον δύο επισκέψεις το χρόνο χειμώνα και καλοκαίρι με την έναρξη των εποχών, καθώς και σε έκτακτη βλάβη  .

Η   προϋπολογιζόμενη   δαπάνη   εκτιμάται   στο   ποσόν   των   5.500,00   €, χωρίς  τη δαπάνη του  Φ.Π.Α  24 %  και  θα  πληρωθεί  από  τον  Κ.Α. 10.6264.03

Φιλιατρά  01-6-2016                            	      Φιλιατρά 01-6-2016

Η Συντάξασα                                                η  Προϊσταμένη

Μαργαρίτα Σαμόλη                                 Δημοπούλου Χαραλαμπία

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| Α/ Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μονάδα μέτρησης | Ποσ | Τιμή Μονάδας € | Δαπάνη € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση του συνόλου των κλιματιστικών μονάδων ως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση | Τεμ | 150 | 30,00 | 4.500,00 |
| 2 | Απολογιστικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών | Κατ αποκοπή | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Σύνολο | 5.500,00 |
|  | ΦΠΑ 24 % | 1.320,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 6.820,00 |

Φιλιατρά 01-06-2016                                     Φιλιατρά 01-06-2016

Η Συντάξασα                                                 η   Προϊσταμένη

Μαργαρίτα Σαμόλη                                      Δημοπούλου Χαραλαμπία

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1 ο

Η  παρούσα  συγγραφή    αφορά  την  εργασία    Συντήρηση    επισκευή κλιματιστικών  του Δήμου Τριφυλίας.

ΑΡΘΡΟ  2ο

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι:

1)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3)  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  3ο

H εκτέλεση  των  αναφερομένων  στην  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων συντήρησης διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαίου Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της

31ης        Μαρτίου  (EL  123/30-04-2004)  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και προμηθειών.

2)Το Π.Δ. 28/80 « Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών ΟΤΑ».

3)Το  Γ.Ν.    2539/97άρθρο  17  «  Συγκρότηση  της  πρωτοβάθμιας  τοπικής

Αυτοδιοίκησης»

4) Το Ν. 3463/06

5) Το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.2623/98

6) ΚΥΑ Δ6/Β/14826 υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ  4ο

Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος υποχρεούται  να  προσέλθει  στο  δημοτικό  κατάστημα  σε  διάστημα  όχι μικρότερο των 5 ημερών ούτε μεγαλύτερο των 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  5ο

Η προθεσμία εκτέλεσης της αναφερόμενης εργασίας είναι διάρκειας ενός έτους. Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ    6ο

Ο  ανάδοχος  στα  τιμολόγια  παροχής  εργασιών  που  θα  προσκομίζει  θα  έχει συνημμένα τα αντίστοιχα δελτία ελέγχου που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. Σε περίπτωση  βλάβης κλιματιστικού η αποκατάσταση θα πληρωθεί απολογιστικά αφού αναφερθεί αναλυτικά στις εργασίες-ανταλακτικά απαιτηθούν για την διόρθωση της βλάβης. Ο Δήμος ‘εχει το δικαίωμα ί να μην  καλύψει  όλη τη δαπάνη  κατά τη διάρκεια του έτους ή μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης  .

ΑΡΘΡΟ    7ο

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και  καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.  O    ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών  μέσων, ως και ασφαλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπομενων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με  τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις  μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ’ τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια.

Κατά την εκτέλεση των έργων θα  ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή  ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά  τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους , τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ  9ο

Στο δήμο θα δίνεται προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός για την πληρωμή κάθε εργασίας μετά το πέρας κάθε παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ  10ο

Μειοδότης των σχετικών εργασιών συντήρησης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον οι προσφερόμενες απ΄ αυτόν εργασίες ανταποκρίνονται   στις εργασίες που αναφέρονται στην   τεχνική έκθεση της υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ  11ο

Επίσης με βάση την παρ.7 του αρθρ.5 του Ν.2198/94/ΦΕΚ   43 Α/22-3-94 κατά την   εργασία θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της εργασία, καθώς και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις από τις ισχύουσες διατάξεις.

Φιλιατρά 30-5-2016                                     Φιλιατρά 30-5- 2016

Η Συντάξασα                                                η  Προϊσταμένη

Μαργαρίτα Σαμόλη                                      Δημοπούλου Χαραλαμπία