|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δ.Ε: ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π. |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.ΟΟΟ,ΟΟ€ |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  9  /2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4.833,00 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24%: | 1.159,92 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 5.992,92 € |
| ΚΑ: | 30.7333.023 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

- ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου για  τις αναγκαίες  εργασίες επισκευής και βελτίωσης των αγροτικών και δημοτικών οδών της Δ.Ε Αυλώνος από συνεργεία του Δήμου Τριφυλίας.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα:

- Θραυστό υλικό λατομείο  (Διαλογέας)

Κωδικός CPV: 14212200-2(Αδρανή υλικά)

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δ.Ε Αυλώνος .

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων :

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  5.992,92 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου ( Ι.Π.) με υπάρχουσα αρχική πίστωση  6.000,00€  στους  Κ.Α 30.7333.023 του προϋπολογισμού έτους 2017.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θραυστό υλικό λατομείο(Διαλογέας) | tn | 675,00 |
| 2 | Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού | tn.km | 675,00*28 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας) | tn | 675,00 | 3,80 | 2.565,00 |
| 2 | Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού | tn.km | 18.900,00 | 0,12 | 2.268,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.833,00 |
| ΦΠΑ 24% | 1.159,92 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.992,92 |

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |  | Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο  1.  Θραυστό υλικό λατομείου (Διαλογέας) ..

Προμήθεια Διαλογέα από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο150/Δ, με μέγιστο όριο δείκτη πλαστικότητας αυτού 5,00, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. . Η πληρωμή θα γίνεται ανά μετρικό τόνο καθαρού βάρους υλικού, μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας Διαλογέα από το λατομείο μετά της φορτώσεως.

Τιμή  ενός τόνου:

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Τρία  ευρώ και  ογδόντα λεπτά.

Αριθμητικά: 3,80

Άρθρο  2. Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού

Μεταφορά θραυστού  υλικού  λατομείου από το λατομείο εις τον καθοριζόμενο από την υπηρεσία τόπο παραδόσεως της Δ.Ε Αυλώνος.  Η πληρωμή θα γίνεται ανά τονοχιλιόμετρο ( tn.km ) καθαρού βάρους υλικού και θα αφορά απάσας τας δαπάνας φορτοεκφορτώσεως, απολυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς, εκφορτώσεως κλπ.

Τιμή  ενός tn.km:

ΕΥΡΩ:     Ολογράφως:  Δώδεκα λεπτά.

Αριθμητικά: 0,12

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |  | Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θραυστών υλικών λατομείου, για τις ανάγκες της Δ.Ε Αυλώνος του Δήμου Τριφυλίας.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 3ο

Τεχνικές  Περιγραφές

ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αφορά τα αδρανή υλικά οδοποιίας, δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις.

Αναλυτικότερα:

3.1 Θραυστό υλικό ( Διαλογέας)

Διαλογέας από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο150/Δ, με μέγιστο όριο δείκτη πλαστικότητας αυτού 5,00, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |  | Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θραυστών υλικών λατομείου, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για βελτίωση των αγροτικών και δημοτικών οδών της  Δ.Ε Αυλώνος .

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας. διέπεται από τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.023 με τίτλο “Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου  του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό 6.000,00€

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

α. το Τιμολόγιο Μελέτης

β. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

γ. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές

δ. η οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 4ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών

4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  βάσει του Ν.4412/2016  και του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τους όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του 4412/2016 .                                     .

4.2.  η προσφορά μπορεί να αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών

Άρθρο 5ο . Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος .

β. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 6ο

Εγγύησεις:

Δεν απαιτoύνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 72 Ν. 4412/16)

Άρθρο 7ο. Σύμβαση

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

Άρθρο 8ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.

Άρθρο 9ο .Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και η σύμβαση θα ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η επί μέρους παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου,

Άρθρο 10ο . Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία θα  οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( Άρθρο 221 παρ.11 του Ν.4412/2016 ) και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού, καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.

Άρθρο 11ο

Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 .

Άρθρο 12ο . Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Φιλιατρά 22 / 02 /2017 |  | Φιλιατρά 22 / 02 /2016 |
| Ο Συντάξας |  | Η Προϊσταμένη |
|  |  | Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας |
| Αριστείδης Φωτόπουλος |  | Χαραλαμπία Δημοπούλου |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | Πολιτικός Μηχανικός |

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δ.Ε: ΑΥΛΩΝΟΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερικό σύνολο δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας) | tn | 675,00 |  |  |
| 2 | Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού | tn.km | 18.900,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

|  | .…../…../2017 |
| --- | --- |
|  | Ο Προσφέρων |

# Text boxes

Φιλιατρά 22 / 02 /2017

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |

Φιλιατρά 22 / 02/2017

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε