| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Θέση: ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΒΑΛΤΑ- -ΠΥΡΓΟΣ- ΛΕΥΚΗ |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Α1) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Μήκος= 15,00 μ.  Πλάτος =2,00 μ.  Επιφάνεια= 30,00 τ.μ.

Όγκος εκσκαφών =30*0,20=6,00 κ.μ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.10.01) : 6,00 κ.μ.

- Πρόχυτα κράσπεδα (ΟΔΟ Β-51): 15,00 μ.-3,6μ. (ράμπα)=11,40~12 μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1): 30,00*0,05=1,50 κ.μ.

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : (30-5,2) τ.μ. *0,10μ.+0,06*11,40 =3,16 κ.μ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Β-81).: 30,00-5,2 τ.μ.=24,8 τ.μ.

- Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΟ Β-82).:1 τεμ.(5,2 τ.μ.)

Α2) ΓΗΠΕΔΟ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ

Μήκος= 195,00 μ.  Πλάτος =2,90 μ.  Επιφάνεια= 565,50 τ.μ.

- περιζώματα δένδρων (Β-83).: 15,00 τεμ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν1 Β-82).: 195,00*0,40=78,00 τ.μ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Β-81).: 565,50-(15*0,36+15,6+78,00) τ.μ.=466,50 τ.μ.

- Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΟ Β-82).             :3 τεμ.(15,60 τ.μ.)

Α3) ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΕΦΟΡΙΑ)

1ο τμήμα

Μήκος= 62,00 μ.  Πλάτος =1,90 μ.  Επιφάνεια= 117,80 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν1 Β-82).: 62,00*0,40=24,80 τ.μ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Β-81).: 117,80-24,80-10,40=82,60 τ.μ.

- Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΟ Β-82).:2 τεμ.(10,40 τ.μ.)

2ο τμήμα

Μήκος= 17,00 μ.  Πλάτος =1,60 μ.  Επιφάνεια= 27,20 τ.μ.

όγκος εκσκαφών: 27,2*0,20=5,40 κ.μ.(πεζοδρόμιο)

όγκος εκσκαφών: 5,00*0,60*0,50=1,50 κ.μ.(βράχος)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Β-81).: 27,20 τ.μ.

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.10.01) : 5,40 κ.μ.

- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟ Α-3.3) :  1,50 κ.μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1).: 27,20*0,05=1,36 κ.μ.

- Πρόχυτα κράσπεδα (ΟΔΟ Β-51): 17,00 μ

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : 27,20 τ.μ. *0,10μ.+0,06*17=3,74 τ.μ.

Α4) ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

Μήκος= 85,00 μ.  Πλάτος =1,10 μ.

Επιφάνεια πεζοδρομίου= 93,50 τ.μ.  Επιφάνεια εσοχής 26,00 τ.μ.

Όγκος εκσκαφών: (93,50*0,20_πεζοδρόμιο)+(12,00*0,6*0,6_μανδρότοιχος)+(26,00*0,20_εσοχή)=18,70+4,75+5,20=28,65 κ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.10.01) : 28,65 κ.μ.

- Πρόχυτα κράσπεδα (ΟΔΟ Β-51): 85,00 μ

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : (93,50+26,00) τ.μ. *0,10μ.+85,00*0,06 =17,05 κ.μ.

- Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟ Β-29-3.2): 14,00*0,60*1,00=8,40 κ.μ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Β-81).: 93,50+26,00-6,16 τ.μ.=113,34 τ.μ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν1 Β-82).: 6,16 τ.μ. (ράμπα ΑΜΕΑ από σχέδιο)

- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή(ΟΔΟ Ε-17.1) :0,20*10*9=18,00 τ.μ.

- Κιγκλιδώματα (ΟΔΟ Ν2 Ε 4.1) : 10,00 μ.

- πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης_Πρ-4α & Πρ-4γ (ΟΔΟ Ε-8.3):2*0,60*0,30=0,36 τ.μ.

- πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων _Κ-16 (ΟΔΟ Ε-9.1) : 1,00 τεμ.

- Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους _Ρ-40 & Ρ-32 (ΟΔΟ Ε-9.4) : 3 τεμ.

- Στύλοι πινακίδων (ΟΔΟ Ε-10.1) : 4,00 τεμ.

- Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.03) :100,00 κιλά

- Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1'' (ΟΙΚ 64.26.01): 60 μ

Α5) ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

1ο τμήμα (ΣΚΟΥΝΤΖΕΪΚΑ)

Μήκος= 62+14+27+35=138 μ.  Πλάτος =1,60 μ.  Επιφάνεια= 220,80 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν3 Β-81).: 220,80-10,40=210,40 τ.μ.

- εκσκαφές χαλαρών εδαφών  (ΟΔΟ Α-1).: (14+27+35)*1,60*0,20=24,32 τ.μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1).: (14+27+35)*1,60*0,05=6,08 κ.μ.

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : (14+27+35)*1,60 *0,10=12,16 κ.μ.

- Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΟ Β-82).:2 τεμ.(10,4 τ.μ.)

2ο τμήμα (ΝΕΟΦΥΤΟΥ)

Μήκος= 16,00 μ.  Πλάτος =4,20 μ.  Επιφάνεια= 67,20 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν3 Β-81).: 67,20-5,2=62,00 τ.μ.

- εκσκαφές χαλαρών εδαφών  (ΟΔΟ Α-1).: 62,00*0,20=12,40 τ.μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1).: 67,20*0,05=3,36 κ.μ.

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : 62,00 *0,10=6,2 κ.μ.

- Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες (ΟΔΟ Β-82).:1 τεμ.(5,2 τ.μ.)

3ο τμήμα (ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ)

Μήκος= 22,60 μ.  Πλάτος =2,20 μ.  Επιφάνεια= 49,72 τ.μ.

ΠΑΡΤΕΡΙ : Μήκος= 15,00 μ.  Πλάτος =3,00 μ.  Επιφάνεια= 45,00 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.10.01) : 3,90*2,70*0,10=1,05 κ.μ.

- εκσκαφές χαλαρών εδαφών  (ΟΔΟ Α-1).: 49,72*0,20+45,00*1,00=54,94 τ.μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1).: 49,72*0,05=2,48 κ.μ.

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : 49,72 *0,10=4,97 κ.μ.

- Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟ Β-29.3.1) : 0,70*0,20*36=5,04 κ.μ.

- Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ 38.20.03) :150,00 κιλά

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν3 Β-81).: 49,72 τ.μ.

- παγκάκια με σκελετό από σκυρόδεμα και φυσική ξυλεία (ΠΡΣ Ν4 Β10): τεμ. 1

4ο τμήμα (ΤΣΑΟΥΣΗ)

Μήκος= 19,50 μ.  Πλάτος =1,50 μ.  Επιφάνεια= 29,25 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- εκσκαφές χαλαρών εδαφών  (ΟΔΟ Α-1).: 29,25*0,20=5,85 τ.μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Γ-1.1).: 29,25*0,05=1,46 κ.μ.

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : 29,25 *0,10=2,92 κ.μ.

- πλακοστρώσεις  (ΟΔΟ Ν3 Β-81).: 29,25 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

| 22.10.01 | 31,15 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Γ-1.1 | 16,24 | m3 |
| Β-29.1.1 | 48,06 | m3 |
| Β-51 | 114,00 | m |
| Β-81 | 698,24 | m2 |
| Β-82 | 8,00 | τεμ. |
| Β-83 | 15,00 | τεμ. |
| Ν1 σχετ.Β-82 | 108,96 | m2 |
| Ε-17.1 | 9,00 | m2 |
| Ν2 σχετ.Ε-4.1 | 10,00 | m |
| Ν3 σχετ.Β-81 | 351,37 | m2 |
| Α-1 | 52,51 | m3 |
| Ν5 σχετ.Β9.1 | 1,00 | m2 |
| Ν4 σχετ.Β10.1 | 1,00 | τεμ |

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Β1) 1ος ΔΡΟΜΟΣ ( ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 70,00 μ.  Πλάτος= 5,20   Επιφάνεια= 364,00-(9*5,20+46*2,10)=220,60 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  (ΟΔΟ Δ-4) : 220,60 τ.μ.

- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση ( ΟΔΟ Δ-7) : 220,60 τ.μ.

Β2) 2ος ΔΡΟΜΟΣ ( ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 77,50 μ.  Πλάτος=5,70   Επιφάνεια= 441,75 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) (ΟΔΟ Δ-2.2) : 441,75 τ.μ.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) : 441,75 τ.μ.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΟΔΟ Δ-8Α) : 441,75 τ.μ.

Β3) 3ος ΔΡΟΜΟΣ ( ΟΔΟΣ ΑΘ. ΚΟΚΚΩΝΗ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 140,00 μ.  Πλάτος  =2,20   Επιφάνεια= 308,00 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) (ΟΔΟ Δ-2.2) : 308,00 τ.μ.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) : 308,00 τ.μ.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΟΔΟ Δ-8Α) : 308,00 τ.μ.

Β4) 4ος ΔΡΟΜΟΣ ( ΟΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΑ ΔΕΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 12,00+6,70+33 μ.  Πλάτος =5,20+5,40+2,00 μ.   Επιφάνεια= 62,4+36,18+66,00=164,58 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) (ΟΔΟ Δ-2.2) : 164,58 τ.μ.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) : 164,58 τ.μ.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΟΔΟ Δ-8Α) : 164,58 τ.μ.

Β5) 5ος ΔΡΟΜΟΣ (ΟΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 70,00 μ.  Πλάτος =6,00 μ.   Επιφάνεια= 420,00 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) (ΟΔΟ Δ-2.2) : 420,00 τ.μ.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) : 420,00 τ.μ.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΟΔΟ Δ-8Α) : 420,00 τ.μ.

Β6) 6ος ΔΡΟΜΟΣ (2ο-3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 95,00+20,00 μ.  Πλάτος =3,00+7,00 μ.   Επιφάνεια= 285,00+140,00=425 τ.μ.

Καθαιρέσεις σκυροδέματος: 20,00*0,30*0,20=1,20 κ.μ.

30τ.μ.*0,20 μ.= 6,00 κ.μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΡΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Μήκος= 8,00 μ.

Πλάτος=0,40 μ.

Βάθος= 0,40 τ.μ.

Πάχος επένδυσης=0,10 μ.

Όγκος = 3*(8,00*0,40*0,10) + 2*(0,40*0,40*0,10) = 0,96 + 0,032=0,992→1,00 κ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΟΙΚ 22.10.01) : 7,20 κ.μ.

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) (ΟΔΟ Δ-2.2) 285,00 τ.μ.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) 425,00 τ.μ.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΟΔΟ Δ-8Α) : 285,00 τ.μ.

- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση ( ΟΔΟ Δ-7) : 140,00 τ.μ.

- Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 (Ν1-ΣΧΕΤ.Β-29.3.4):1,00 κ.μ.

- σχάρα υδροσυλλογής (ΥΔΡ. 11.02.01) : 8,00 μ.*70,00κιλά/μ.=560 κιλά

- Πρόχυτα κράσπεδα (ΟΔΟ Β-51): 20,00 μ

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : 0,06*20,00 =1,20 κ.μ.

Β7) 7ος ΔΡΟΜΟΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 98,00+180,00 μ.  Πλάτος =7,00+7,00 μ.

Επιφάνεια= 686,00+1.260,00=1.946,00 τ.μ.

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα: 35,00*3,80*0,30=39,9 κ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα (ΟΔΟ Α-2.1) : 39,90 κ.μ.

- Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) (ΟΔΟ Δ-2.2) (686,00-(35*3,8))*2 τ.μ.=1.106 τ.μ.

- Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΟ Γ-1.2) : 35*3,8=133,00 τ.μ.

- Βάση πάχους 0,10 m (ΟΔΟ Γ-2.2) : 35*3,8=133,00 τ.μ.

- Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ Δ-3) : 35*3,8=133,00 τ.μ.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) 1.946,00-133,00=1.813,00 τ.μ.

- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση ( ΟΔΟ Δ-7) : 1.946,00 τ.μ.

Β8) 8ος ΔΡΟΜΟΣ (ΒΑΛΤΑ-ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 100,00 μ.  Πλάτος =5,00 μ.

Επιφάνεια= 500,00 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ( ΟΔΟ Δ-6) : 500,00 τ.μ.*0,04μ=20,00κ.μ.*2,41=48,20 τον.

- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ-4) 500,00 τ.μ

Β9) 9ος ΔΡΟΜΟΣ (ΠΥΡΓΟΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Μήκος= 100,00 μ.  Πλάτος =6,30 μ.

Επιφάνεια= 630,00,00 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (ΟΔΟ Γ-6) : 630,00 τ.μ

- Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟ Γ-2.1) : 630,00τ.μ.*0,08=50,40 κ.μ.

- Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ Δ-3) : 630,00 τ.μ.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟ Δ-8.1):630,00 τ.μ.

- Πρόχυτα κράσπεδα (ΟΔΟ Β-51): 10,00 μ

- Άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β-29.1.1) : 0,06*10,00 =0,6 κ.μ.

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

| Α-2.1 | 39,90 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Β-51 | 30,00 | m |
| Β-29.1.1 | 1,80 | m3 |
| Ν6(ΣΧΕΤ.Β29.3.4) | 1,00 | m3 |
| Γ-1.2 | 133,00 | m2 |
| Γ-2.1 | 50,40 | m3 |
| Γ-2.2 | 133,00 | m2 |
| Γ-6 | 630,00 | m2 |
| Δ-2.2 | 2.725,33 | m2 |
| Δ-3 | 763,00 | m2 |
| Δ-4 | 4.292,93 | m2 |
| Δ-6 | 48,20 | ton |
| Δ-7 | 2.306,60 | m2 |
| Δ-8.1 | 630,00 | m2 |
| Δ-8Α | 1.619,33 | m2 |
| 11.02.01 | 560,00 | kg |
| 22.10.01 | 7,20 | m3 |

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Γ1) ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

- Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12 m-12,00 ΤΕΜΑΧΙΑ

- Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m -12,00 ΤΕΜΑΧΙΑ

- Καμπύλος μονός μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 0,5 m -12,00 ΤΕΜΑΧΙΑ

- Φωτιστικό σώμα βραχίονα  LED-12,00 ΤΕΜΑΧΙΑ

Γ2) ΓΗΠΕΔΟ

- Καθαιρέσεις πλινθοδομών για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m -120,00 μ.

- Επισκευή επιχρίσματος στις θέσεις διέλευσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού-120,00 μ.

- Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC Φ13,5mm-120,00 μ.

- Αγωγός ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2-120,00 μ.

- Φωτιστικά εξωτερικού χώρου επιτοίχια στεγανά νεοκλασικού τύπου-21,00 τεμάχια

Φιλιατρά 10/03/2017

Η ομάδα σύνταξης

Ασπασία Γκόνη

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Ασημίνα Μπίκου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Π.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΝΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός