ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                        ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. πρ. Τ.Υ:  817

Έργο:  Επισκευή –Βελτίωση  Νεκροταφείων Δ.Ε Αετού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (περί μικρών έργων-εργασιών συντήρησης ποσού κάτω από 5.869,40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α) και αφορά τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στα νεκροταφεία της δημοτικής ενότητας Αετού  με σκοπό την συντήρηση ,την βελτίωση και τον ευπρεπισμό τους.

Προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες: α)  Στο νεκροταφείο της τ.κ Κρυονερίου στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου θα γίνουν εργασίες επίστρωσης με χονδρόπλακες ακανόνιστες. β) Στο νεκροταφείο της τ.κ Μοναστηρίου θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης του προαύλιου χώρου με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 οπλισμένο με δομικό πλέγμα και ελάχιστο πάχος διάστρωσης 12 εκ.περίπου. γ) Στο νεκροταφείο της τ.κ Κεφαλόβρυσης θα γίνει αποκατάσταση  του μαντρότοιχου στη Βόρεια και Νότια πλευρά.

Το έργο περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2017  με πίστωση  10.000,00 στον Κ.Α: 45.7326.004

Αναλυτικά  θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

Άρθρο 1.    Μηχανικός Εκσκαφέας 3/4" κ.υ.  ( ΑΤΕΟ  405)

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1212)

α) Εργασίες για την εκσκαφή και την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του νεκροταφείου της τ.κ Μοναστηρίου, την συλλογή των προϊόντων εκσκαφής και την μεταφορά τους, ανοιγμένα σε ημερομίσθιο μηχανικού εκσκαφέα -φορτωτή.

1      Η.Δ

Άρθρο 2. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ( 32.01.03)

α) Σκυρόδεμα C 12/15  προαύλιου χώρου νεκροταφείου τ.κ Μοναστηρίου→

(8,00 × 9,00 )  + ( 12,00+7,80/2)*18+ ( 4,00*6,00 ) = 274,00μ2 * 0,12μ =33,00μ3

Σύνολο: 33,00 μ3

Άρθρο 3.     Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (38.20.03 )

Δομικό πλέγμα Τ 131 προαύλιου χώρου νεκροταφείου τ.κ Μοναστηρίου→

280,00μ2 * 1,92 kg/μ2 =538,00 kg

Σύνολο: 538,00 kg

Άρθρο 4.  Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων ( 42.11.03

α)  Νεκροταφείο  τ.κ Κεφαλόβρυσου: ( 4,00 * 1,50 * 0,50 ) + ( 4,00*1,50*0,50 ) = 6,00m3

Σύνολο: = 6,00 m3

Άρθρο 5.  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  ( 73.11 )

Προαύλιο χώρος  εκκλησίας νεκροτοφείου Αγ. Γεωργίου  τ.κ Κρυονερίου:

( 4,40+7,00/2)*14,00= 80,00μ2

Σύνολο: 80,00μ2

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/α | Περιγραφή εργασίας | Μον. μέτρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Μερική Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανικός Εκσκαφέας 3/4" κ.υ. | Η.Δ | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | m3 | 33,00 | 84,00 | 2.772,00 |
| 3 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | kgr | 538,00 | 1,01 | 543,38 |
| 4 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων. | m3 | 6,00 | 75,00 | 450,00 |
| 5 | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες | M2 | 80,00 | 22,50 | 1.800,00 |
| Άθροισμα | 5.865,38 |
| Φ.Π.Α 24% | 1.407,69 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7.273,07 |

ΦΙΛΙΑΤΡΑ  14 / 08 /2017

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ