| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Θέση: Δ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα αναφέρεται στις απαραίτητες προκαταρκτικές και διερευνητικές εργασίες στο κτιριακό συγκρότημα του Μουσουλμανικού Τεμένους Κυπαρισσίας, μαζί με τις απαραίτητες υποστηλώσεις επικίνδυνων ή ετοιμόρροπων στοιχείων, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην εγκριτική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/23762/1655/9-8-1996, προκειμένου να συνταχθεί οριστική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου,  η οποία θα εγκριθεί από το ΥΠ.ΠΟ. πριν από την δημοπράτηση του έργου.

Πρόκειται κυρίως για διερευνητικές εργασίες καθαιρέσεων και εκσκαφών, με σκοπό να αποκαλυφθούν τα διάφορα συστήματα δόμησης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και να αποκτηθούν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και δομικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης του έργου της αποκατάστασης του συνόλου. Επίσης απαιτούνται να πραγματοποιηθούν εργασίες στερέωσης και υποστήλωσης επικίνδυνων ή ετοιμόρροπων αρχιτεκτονικών μελών ή στοιχείων που κινδυνεύουν να προκαλέσουν βλάβη σε πολίτες, οχήματα ή στο ίδιο το μνημείο.

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι εξής:

1. Εκθάμνωση και καθαρισμός από φύτευση και δεντρύλια όλων των χώρων, ειδικά εντός του τεμένους και περιμετρικά των τοίχων του. Η εργασία θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε διάφορα τμήματα του μνημείου.

2. Προσεκτική αποξήλωση των επιχρισμάτων σε όλους τους χώρους, εσωτερικά και εξωτερικά και καθαρισμός των αρμών των τοιχοποιιών. Θα κρατηθούν μάρτυρες κατά την αποξήλωση. Πριν την αποξήλωση των σοβάδων θα προηγηθεί χρωματική έρευνα των αρχικών χρωματισμών του κτιρίου, ώστε να αποφασιστεί μαζί με τους επιβλέποντες του έργου ο οριστικός χρωματισμός του κτιρίου.

3. Εκσκαφές χωρίς χρήση μηχανημάτων στους χώρους του ισογείου και στο χώρο του τζαμιού μέχρι την αποκάλυψη της τελικής στάθμης των πατωμάτων. Οι αποχωματώσεις θα γίνουν παρουσία αρχαιολόγου και τα προϊόντα των εκσκαφών θα επεξεργάζονται ώστε να φυλαχθούν τυχόν σημαντικά αρχιτεκτονικά μέλη ή αρχαιολογικά ευρύματα.

4. Καθαίρεση ευτελών και σαθρών υλικών. Στην εργασία περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης (νέων ή υφιστάμενων) και η απομάκρυνση κατεστραμένων και φθαρμένων υλικών και κατασκευών μετά τον έλεγχο τους παρουσία αρχαιολόγου και σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού.

5. Αποξήλωση όλων των ξύλινων ταβανιών με προσπάθεια να φυλαχθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν όσα από τα ξύλινα στοιχεία βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης, προσεκτική αποξήλωση της στέγης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου, να διερευνηθεί αν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να απομακρυνθούν τα υπόλοιπα.

6. Καθαίρεση "τσατμάδων”. Θα καθαιρεθούν τα επιχρίσματα και στη συνέχεια τα υλικά πλήρωσης των τσατμαδότοιχων, προκειμένου να ελεγχθούν οι ξύλινοι σκελετοί και να εκτιμηθούν τα  στοιχεία που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

7. Καθαίρεση των ξύλινων και ξυλόπηκτων στοιχείων του κτιρίου (εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι ορόφου, οροφή, στέγη, κουφώματα κ.α.), αφού κρατηθούν τα απαραίτητα δείγματα που θα συμβάλλουν στην ανακατασκευή τους.

8. Απόφραξη όλων των κλεισμένων ανοιγμάτων, με προσοχή και υποστήλωση των ανοιγμάτων. Θα υπάρξει μέριμνα να φυλαχθούν οι πέτρες προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

9. Πραγματοποίηση διερευνητικών τομών στα θεμέλια του κτιρίου για την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου και την εξακρίβωση των διαστάσεων και του είδους των θεμελίων, προκειμένου να καθοριστεί το είδος της ενίσχυσης που απαιτείται. Οι τομές, μετά την τεκμηρίωσή τους, θα επιχωθούν με κατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και της αρμόδιας υπαλλήλου της Εφ.Α. Μεσσηνίας

10. Υποστήλωση των επικίνδυνων αρχιτεκτονικών στοιχείων (τοξωτοί θόλοι, όμορος τοίχος κλπ) και αντιστήριξη της ΝΔ γωνίας της κατοικίας Αντωνόπουλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων στο εργοτάξιο, αλλά και η προστασία των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται διατμητική ενίσχυση όλων των ανοιγμάτων, με σφήνωση λατακιών χιαστί. Επιπλέον, προτείνεται η πάκτωση κατακορύφων σιδηρών στύλων διατομής ΗΕΑ160, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. Οι στύλοι αγκυρώνονται κατά περίπτωση στον υποκείμενο βράχο όπου είναι εφικτό ή σε νέο θεμέλιο από σκυρόδεμα. Σε επαφή με τη λιθοδομή και προκειμένου να συγκρατήσουν την κατάρρευση εκτός του περιγράμματος των κτηρίων, συγκολλούνται στρωτήρες λάμας 100Χ10, στις στάθμες που φαίνονται στα σχέδια της στατικής μελέτης. Στη νοτιοδυτική και στη νοτιοανατολική γωνία του διωρόφου κτηρίου, συγκολλούνται οριζόντιες δοκοί ΗΕΑ160, οι οποίες συγκρατούν και περιορίζουν την αποκόλληση της τοιχοποιίας, καθώς και ενισχύουν το όλο δικτύωμα σε στροφή περί τον κατακόρυφο άξονα. Τέλος, στη νότια και τη δυτική όψη, στη στέψη του α’ ορόφου, τοποθετείται παραπέτο προστασίας με μαδέρια και μεταλλικούς δοκούς σε πρόβολο, προκειμένου να συγκρατούν την πτώση αντικειμένων από τη στάθμη της στέγης (κεραμίδια, μαρκίζα κλπ.).

Όλα τα προϊόντα καθαιρέσεων, εκσκαφών, αποξηλώσεων, θα εξεταστούν για την ποιότητα και την αντοχή τους και όσα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα φυλαχθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2018 (Κ.Α. 30.7411.05)

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό της Υπηρεσίας και τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Φιλιατρά 08-01-2018

Ο Συντάξας

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ