| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Θέση: ΑΝΩ ΠΟΛΗ Δ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ. 1

10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

(1,00 x 2,00 x 0,40) 0,80 m3 x 1,25 = 1,00 ton

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 ton

Α.Τ. 2

10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

(1,00 x 2,00 x 0,40) 0,80 m3 x 1,25 = 1,00 ton

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 ton

Α.Τ. 3

10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

(5,00 x 4,00 x 0,40) 8,00 m3 x 1,25 = 10,00 ton

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 ton

Α.Τ. 4

10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια

1,00 ton x 5,00 m x 2 = 10,00 ton x 10m

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 ton x 10m

Α.Τ. 5

10.07 	Μεταφορές με αυτοκίνητο

10.07.02 	διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας

10,00 ton x 5,00 km = 50,00 ton.km

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 ton.km

Α.Τ. 6

20.01 	Εκθάμνωση εδάφους

20.01.01 	με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

(5,00 x 8,00) = 40,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ 40,00 m2

Α.Τ. 7

Ν.20.02.01 	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, παρουσία αρχαιολόγου

(5,00 x 8,00) = 40,00 m2 x 0,50 m = 20,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m2

Α.Τ. 8

Ν.20.02.02 Προσαύξηση τιμής εκσκαφής γαιώδους χωρίς χρήση μηχανικών μέσων για εκτέλεση της εργασίας με αρχαιολογικούς μεθόδους

(4,00 x 5,00) = 20,00 m2 x 0,10 m = 2,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m2

Α.Τ. 9

20.04 	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων

20.04.01 	  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

(5,00 + 3,00) = 8,00 m x 0,50 m x 0,50 m = 2,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m3

Α.Τ. 10

20.04 	Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων

20.04.02 	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

(5,00 + 3,00) = 8,00 m x 0,50 m x 0,25 m = 1,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 m3

Α.Τ. 11

Ν.20.10 	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

(5,00 x 4,00) = 20,00 m2 x 0,25 m = 5,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m3

Α.Τ. 12

20.30 	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

40,00 m3 + 20,00 m3 + 10,00 m3 + 10,00 m3 = 80,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 80,00 m3

Α.Τ. 13

20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

1,00 ton x 5,00 m x 2 = 10,00 ton x 10m

ΣΥΝΟΛΟ = 10,00 ton x 10m

Α.Τ. 14

22.02 	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

(5,00 x 2,00) = 10,00 m2 x 0,50 m = 5,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m3

Α.Τ. 15

Ν.22.02.01 	Καθαίρεση χαλαρής λιθοδομής σε θέσεις ετοιμορροπίας

(5,00 x 8,00) = 40,00 m2 x 0,50 m = 20,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 20,00 m3

Α.Τ. 16

Ν.22.02.02 	Καθαίρεση κλιμάκων από πέτρα ή μάρμαρο

(0,30 x 0,40) = 0,12m2 x 1,00 m = 0,12 m3 x 25,00 m = 3,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 3,00 m3

Α.Τ. 17

22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

6,25 m3 X 80% = 5,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m3

Α.Τ. 18

Ν. 22.04 	Καθαιρέσεις πλινθοδομών και τσατμάδων

(9,00 + 9,00 + 5,00 + 2,00 + 5,00) x 4,00 m x 0,15 m = 18,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 18,00 m3

Α.Τ. 19

22.05	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως

Όγκος καθαιρέσεων 31,25 m3 x 80% = 25,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 25,00 m3

Α.Τ. 20

# 22.10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

22.10.01 	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

(1,00 x 10,00) = 10,00 m2 x 0,10 m = 1,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 m3

Α.Τ. 21

22.15 	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

22.15.01 	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

(2,00 x 10,00) = 20,00 m2 x 0,10 m = 2,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m3

Α.Τ. 22

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

22.20.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%

(10,00 m x 12,00 m) = 120,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 120,00 m2

Α.Τ. 23

22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων

22.22.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

150,00 m2 X 50% = 75,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 75,00 m2

Α.Τ. 24

Ν.22.23 	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων

- (9,00 + 8,00 + 1,75) x 4,00 m x 2 = 150,00 m2

- ΣΥΝΟΛΟ = 150,00 m2

Α.Τ. 25

22.30	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές

22.30.01 	Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

Πενήντα (50) οπές για τις ανάγκες της υποστήριξης του κτιρίου

Α.Τ. 26

22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

[(1,00 x 1,50) x 8] + [(1,00 x 2,00) x 9] = 30,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 30,00 m2

Α.Τ. 27

22.50 	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

(10,00 x 7,50) = 75,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 75,00 m2

Α.Τ. 28

22.51 	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

[(0,20 x 0,15) x 6] + [(0,10 x 0,06) x 20] = 0,30 m2 x 10,00 m = 3,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 3,00 m3

Α.Τ. 29

22.53 	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

(7,00 x 10,00) = 70,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 70,00 m2

Α.Τ. 30

22.54 	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

(5,00 x 10,00) = 50,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m2

Α.Τ. 31

22.56 	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

(25,00 + 15,00 + 10,00) Χ 1,00 = 50,00kg

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00kg

Α.Τ. 32

23.03 	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

(10,00 + 10,00 + 5,00) x 10,00 = 250,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 250,00 m2

Α.Τ. 33

23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

(10,00 + 10,00 + 5,00) x 2,00 = 50,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m2

Α.Τ. 34

23.14 	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

(10,00 + 10,00 + 5,00) x 10,00 = 250,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 250,00 m2

Α.Τ. 35

32.05.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

20,00 m x 0,50 m x 0,20 m = 2,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m3

Α.Τ. 36

43.01	Λιθοδομές ανωδομών

43.01.03 	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

(1,00 m x 4,00 m) x 0,50 m = 2,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m3

Α.Τ 37

43.05 	Λιθοδομές θεμελίων

43.05.02	Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

(0,50 m x 6,00 m) x 1,00 m = 3,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 3,00 m3

Α.Τ. 38

43.22 	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων

(1,00 m x 1,25 m) x 0,50 m x 8 = 5,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 5,00 m3

Α.Τ. 39

45.03	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

(1,00 + 2,00 + 2,00 + 1,00) x 5,00 m = 30,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 30,00 m2

Α.Τ. 40

52.10 	Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων

52.10.01	Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή

(12,00 x 26,00) 312,50 m x 0,08 m x 0,08 m = 2,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 2,00 m3

Α.Τ. 41

52.13 	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία

(12,00 x 13,00) 156,00 m x 0,08 m x 0,08 m = 1,00 m3

ΣΥΝΟΛΟ = 1,00 m3

Α.Τ. 42

61.02 	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm

(30,00 + 32,50) 62,50 m x 01,0 m x 0,01 m x 8.000,00 kg = 500,00 kg

ΣΥΝΟΛΟ = 500,00 kg

Α.Τ. 43

61.05 	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

HEA 160

[(3 x 3,80 m) + (5 x 8,00 m) + 7,10 m] = 58,50 m x 30,40 kg/m = 1.778,40 kg

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ (100 x 10)

[(3 x 11,15 m) + (4 x 10,00 m) + 8,55 m] = 82,00 m x 0,10 m x 0,01 m x 7.860,00 kg/m = 644,52 kg

ΛΑΜΕΣ

0,25 x 0,25 x 0,015 x 10,46 x 7.860,00 = 77,08 kg

ΣΥΝΟΛΟ = 2.500,00 kg

Α.Τ. 44

Αρθρο 10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

5,00 m x 10,00 m = 50,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ = 50,00 m2

Φιλιατρά 08-01-2018

Ο Συντάξας

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ