|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ |
| --- | --- | --- |
|  | ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ |
|  | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΣΗ: 36.000,00€ |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | CPV: 44113900-4 |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  26 /2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 29.030,00 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 23%: | 6.967,20 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 35.997,20€ |
| ΚΑ: | 30.7333.007 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΤΥΠΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο

Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΜΑΪΟΣ 2018

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2018 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ» CPV: 44113900-4 (Υλικά συντήρησης οδών) |
| --- | --- |

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Τριφυλίας για της Δημοτικές Ενότητες Αετού- Αυλώνος- Γαργαλιάνων- Κυπαρισσίας- Φιλιατρών, να προβεί στην προμήθεια ασφαλτικών υλικών, για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων του, προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω των φθορών (λακκούβες, τομές κ.α.) που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |
| 1 | Ασφαλτόμιγμα (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) ΑΣ 12,5 | 268 tn |
| 2 | Ασφαλτικό γαλάκτωμα (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1 σε δοχείο των 220 kg | 1.760 Kg |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |
| 3 | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό δοχείο, των 25 kg | 1.777 τεμάχια |

Ο/οι προμηθευτής/τές μπορούν να δώσουν προσφορά, είτε για το σύνολο των υλικών και των δύο Ομάδων, είτε μόνο για τα υλικά της μίας από τις δύο Ομάδες του ανωτέρω πίνακα.

Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η σύμβαση θα ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων :

- Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

- Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  35.997,20€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου ( ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ ) με υπάρχουσα αρχική πίστωση  36.000,00€  στον  Κ.Α 30.7333.007 του προϋπολογισμού έτους 2018.

Φιλιατρά  11 / 05 /2018

Ο Συντάξας

### Αριστείδης Φωτόπουλος

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2018 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ» CPV: 44113900-4 (Υλικά συντήρησης οδών) |
| --- | --- |

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| ΟΜΑΔΑ Α |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα Μετρησης | Ποσότητα | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) |
| 1 | Ασφαλτόμιγμα (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) ΑΣ 12,5 | tn | 268 | 60,00 € | 16.080,00 € |
| 2 | Ασφαλτικό γαλάκτωμα (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1, σε δοχείο των 220 kg | Kg | 1.760 | 1,30 € | 2.288,00 € |
| ΔΑΠΑΝΗ Α | 18.368,00 € |
| Φ.Π.Α. 24% | 4.408,32€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α | 22.776,32 € |
| ΟΜΑΔΑ Β |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) |
| 1 | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό δοχείο των 25 kg | Τεμ. (Δοχεία των 25kg) | 1.777 | 6,00 € | 10.662,00 € |
| ΔΑΠΑΝΗ Β | 10.662,00 € |
| Φ.Π.Α. 24% | 2.558,88€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β | 13.220,88€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α+Β) (χωρίς ΦΠΑ) | 29.030,00€ |
| ΦΠΑ 24% | 6.967,20€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α+Β) (με ΦΠΑ) | 35.997,20 € |

| Φιλιατρά 11 / 05 /2018 Ο Συντάξας Αριστείδης Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Φιλιατρά 11 / 05 /2018 Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας Χαραλαμπία Δημοπούλου Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2018 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ» |
| --- | --- |
|  | CPV: 44113900-4 (Υλικά συντήρησης οδών) |

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας

Αυτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ασφαλτικών υλικών του Δήμου Τριφυλίας για της Δημοτικές Ενότητες Αετού-Αυλώνος-Γαργαλιάνων-Κυπαρισσίας- Φιλιατρών, για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων του, προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω των φθορών (λακκούβες, τομές κ.α.) που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους.

Συγκεκριμένα, τα προς προμήθεια υλικά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| Α/Α | ΥΛΙΚΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ |
| --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |
| 1. | Ασφαλτόμιγμα (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) ΑΣ 12,5 |
| 2. | Ασφαλτικό γαλάκτωμα (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |
| 3. | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό δοχείο, των 25 kg |

Η παραγγελία των άνωθεν θα γίνεται τμηματικά στον/στους προμηθευτή/τές δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση της προμήθειας, με υποχρέωση έγκαιρης παράδοσης.

Ο/οι προμηθευτής/τές ορίζονται ανά ομάδα προμήθειας (είναι δυνατόν να είναι και ο ίδιος).

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις

- Του Ν.3463/2006 «Κύρωση Δήμων και Κοινοτήτων».

- Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

- Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

- Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.

- Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

- Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

- Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20104/25/ΕΕ)».

Άρθρο 3ο  Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

2. Όλα τα είδη θα φέρουν τη σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.

- Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του/των προμηθευτή/τών. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον/τους ανάδοχο/χους με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί  την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον/τους ανάδοχο/χους με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των υλικών φαίνονται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α

1) ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) ΑΣ 12,5

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα (ασφαλτόμιγμα) είναι μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται εν συντομία από τα γράμματα ΑΣ και έναν αριθμό που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών. Π.χ. το προς προμήθεια ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεμα με αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12,5 mm.

To συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος θα είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50, 50/70 ή 70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12591:1999 «Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών – Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας», ως ισχύουν.

Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης για τύπου ΑΣ 12,5 και  σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ΕΤΕΠ 05-03-11-04), που αφορά «Ασφαλτικές Στρώσεις Κλειστού Τύπου» και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, οι μέθοδοι δοκιμής του θερμού ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προτύπο ΕΝ 12697 «Ασφαλτικά μίγματα – Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος».

2) ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα είναι η διασπορά (dispersion) μικρών σταγονιδίων ασφάλτου μέσα σε νερό. Το προς προμήθεια κατιονικό (όξινο) γαλάκτωμα θα είναι το ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1, σε δοχεία των 210 κιλών, για χρήση στην αποκατάσταση και επισκευή οδοστρωμάτων και θα είναι σύμφωνο με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Το ΚΕ-1 είναι ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διασπάσεως και σχετικά χαμηλού ιξώδους. Παρασκευάζεται από άσφαλτο διυλιστηρίου σε ποσοστό 50-60%, νερό και ειδικούς ρευστοποιητές και γαλακτωματοποιητές. Οι εφαρμογές του τύπου αυτού γαλακτώματος είναι πολλές, όπως π.χ. συγκολλητικές επαλείψεις κάτω από στρώματα θερμών ασφαλτομιγμάτων κ.α. Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-1, βελτιώνεται η ποιότητα των εκτελούμενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώματος λόγω της πλήρους και ομοιόμορφης κάλυψης της επιφάνειας με λεπτό ασφαλτικό υμένα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και χρημάτων, διότι δεν απαιτείται η χρήση θερμότητας σε κανένα στάδιο εφαρμογής. Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες, χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Το ασφαλτικό γαλάκτωμα πρέπει να είναι ομοιογενές. Δεν πρέπει να εμφανίζει σημεία διαχωρισμού της ασφάλτου μετά από τέλεια ανάμιξη, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συντηρήθηκε σε θερμοκρασία ανωτέραν της πήξεως του ύδατος.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι ποιοτικοί όροι του γαλακτώματος ΚΕ-1 θα πρέπει είναι σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 1 της ΠΤΠ Α 203.

ΟΜΑΔΑ Β

- ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό μίγμα ψυχρής εφαρμογής (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος), χρησιμοποιείται για τη γρήγορη και μόνιμη αποκατάσταση μικρών φθορών του οδοστρώματος από άσφαλτο ή σκυρόδεμα (τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων), όπως λακκούβες, τομές κ.λ.π. Το χρώμα του είναι μαύρο. Η κατανάλωση του είναι περίπου 21 kg/m2/cm πάχος στρώσης. Ειδικότερα:

1.Tο προϊόν πρέπει να είναι συσκευασµένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία (πλαστικά δοχεία από PP με χειρολαβή ή πλαστικοί σάκοι από HDPE, των 25 ή 30 κιλών), σε ξύλινες παλέτες με φιλμ περιτύλιξης παλετών.

2.Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη, χωρίς περιορισµούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός κ.τ.λ.) µε τη σχετική εγγύηση του/των προµηθευτή/προμηθευτών.

3.Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόµενου υλικού µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας µετά. Είναι σημαντικό να μην «σφίγγει» το υλικό μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

4.Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία.

5.Η εφαρμογή του υλικού δεν θα απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές, προεπαλείψεις), ενώ το υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και να συνεργάζεται άψογα με παλαιά ή νέα άσφαλτο, ακόμα και με τσιμέντο.

6.Η εφαρμογή του πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη, χωρίς την απαίτηση ειδικού εξοπλισμού (μηχανημάτων) ή ειδικευμένου προσωπικού και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή κ.λ.π.) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

7.Πρέπει να είναι «παντός καιρού», να εφαρµόζεται δηλαδή µε ευκολία και αποτελεσµατικότητα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες). Είναι σημαντικό να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί η υγρασία από την λακκούβα (δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί το υλικό ακόμα και αν η λακκούβα έχει νερό).

8.Πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τις καιρικές επιδράσεις (ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετός, βροχή ή καύσωνας), με ελαστικότητα που θα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε μετά την επισκευή του οδοστρώματος να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των οχημάτων ή τους πεζούς.

9.Πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία, χωρίς την εμφάνιση ρωγμών.

10.Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, ώστε κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα, δηλαδή, η ευπλαστότητα του προϊόντος, αλλά και η μόνιμη αποκατάσταση λάκκων και φθορών των οδοστρωμάτων, που μπορεί να λάβει χώρα ανά πασά ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών (εφ’ όσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού).

11.Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να προσδιορίζουν ότι αυτό θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές (με βάση το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να  διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών), η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τύπου 50/70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του (προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης ασφάλτου από 50 έως 69 mm) και η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική.

12.Το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5% κατά βάρος αδρανών, έτσι ώστε η συνδετικότητα του μίγματος να είναι ικανοποιητική.

13.Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία και να μην είναι τοξικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

14.Το προϊόν θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.

Άρθρο 4ο  Παραλαβή (τμηματική – οριστική)

Η παραγγελία των άνωθεν θα γίνεται τμηματικά στον/στους προμηθευτή/τές δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκτέλεση της προμήθειας, με υποχρέωση έγκαιρης παράδοσης. Είναι δυνατό να αυξομειώνονται οι ποσότητες της παραγγελίας σε σχέση με αυτές του προϋπολογισμού ανά ομάδα, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού (πρόκειται για ενδεικτικό προϋπολογισμό).

Ο/οι προμηθευτής/τές ορίζονται ανά ομάδα προμήθειας (είναι δυνατόν να είναι και ο ίδιος) και υποχρεούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στην παράδοση επιτόπου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ή όπου ορίσει η Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου. Όσον αφορά την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος θα πρέπει να διατίθεται και ανυψωτικός μηχανισμός κατά την παραλαβή (έξοδα και δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο).

Το θερμό ασφαλτικό υλικό και η συγκολλητική θα παραδίδεται με δαπάνες μεταφοράς της Υπηρεσίας κατόπιν έγγραφης εντολής φορτώσεως υλικών από την Τεχνική Υπηρεσία. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άρθρο 5ο  Συμβατικά τεύχη της προμήθειας

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Διακήρυξη του διαγωνισμού

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές

- Έντυπο Προσφοράς

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης

- Τεχνική Έκθεση της μελέτης

Άρθρο 6ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό (Άρθρο 117/Ν.4412/2016). Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα υλικών, εφόσον υφίσταται συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί.

Άρθρο 7ο  Εγγύηση

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες δεν οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό.

Πριν ή κατά την απογραφή της σύμβασης προσκομίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Άρθρο 8ο  (Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις)

Ο/οι προμηθευτής/προμηθευτές επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Τα ποσά των κρατήσεων έχουν περιληφθεί στις προσφερόμενες από τον/τους προμηθευτή/προμηθευτές τιμές και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον/τους προμηθευτή/προμηθευτές για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν/αυτούς για τις παραπάνω δαπάνες.

Άρθρο 9ο  (Τρόπος πληρωμής)

Η πληρωμή της αξίας από τον Δήμο προς τον προμηθευτή/προμηθευτές θα γίνει είτε τμηματικά, είτε ολικά με την έκδοση τιμολογίου πώλησης και την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών, που ορίζει ο νόμος μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Άρθρο 10ο  (Αναθεώρηση τιμών προσφοράς)

Ο/οι ανάδοχος/οι εγγυώνται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους των προς προμήθεια ειδών και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο/οι ανάδοχος/οι ευθύνονται προσωπικά για ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό του ή σε τρίτους, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου, ως και για τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του, όσον αφορά την παραγωγή του υλικού

Ο/οι ανάδοχος/οι βαρύνονται με τις δαπάνες για τυχόν εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών που παραλαμβάνει η επιτροπή του Δήμου.

Για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις.

| Φιλιατρά 11 / 05 / 2018 Ο Συντάξας Αριστείδης Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Φιλιατρά 11 / 05 / 2018 Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας Χαραλαμπία Δημοπούλου Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2018 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ» CPV: 44113900-4 (Υλικά συντήρησης οδών) |
| --- | --- |

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ - ΟΜΑΔΑ Α

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα Μετρησης | Ποσότητα | ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) | ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφαλτόμιγμα (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) ΑΣ 12,5 | tn | 268 |  |  |
| 2 | Ασφαλτικό γαλάκτωμα (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1, σε δοχείο των 220 kg | Kg | 1.760 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ Α |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α |  |

Ο Προσφέρων

…………………….…

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2018 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ» CPV: 44113900-4 (Υλικά συντήρησης οδών) |
| --- | --- |

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ - ΟΜΑΔΑ Β

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μονάδα Μετρησης | Ποσότητα | ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) | ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό δοχείο των 25 kg | Τεμ. (Δοχεία των 25kg) | 1.777 |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ Β |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β |  |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α & Β) χωρίς ΦΠΑ |  |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α & Β) με ΦΠΑ |  |

Ο Προσφέρων

…………………….…